SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tous les composants hydrauliques de l’application “AE-HD” :

Ils travaillent avec une pression hydraulique de 50 bar.

Ils comprennent des connecteurs rapides à autoréparation et un mécanisme d’arrêt intégré.

Ils sont fixés sur une plaque métallique sérigraphiée avec le nom et le symbole normalisé de l’élément.

Ces plaques de métal sont conçues pour être placées sur les établis EDIBON.

Kits de composants hydrauliques en option :

• HK-K0, Kit pour l’Étude des Fondations Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression.

Commande de régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression de 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’Arrêt Hydraulique.

Vanne d’arrêt.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO09. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre fermé.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre.

Prises de courant disponibles.

Manomètre avec une plage de 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et 63 mm de diamètre.

N-TMTANK01. Module de Réservoir de Mesure Transparent.

En méthacrylate transparent.

Capacité : 3 l.

Échelle graduée.

Protection contre les débordements.

Éléments requis (Non inclus) :

• HPU. Équipement du Groupe Hydraulique.

Monté sur une structure avec des roues et des freins.

Moteur monophasé : 0,75 KW.

Réservoir de stockage : 30 l.

Pression maximale : 150 bar.

Débit maximal : 2,4 l/min.

Manomètre à double échelle (psi et bar).

Jauge de température.

Indicateur de niveau de fluide hydraulique.

Panneau de commande avec interrupteur marche/arrêt, bouton d’urgence et voyant lumineux.

L’équipement comprend le fluide hydraulique nécessaire au fonctionnement normal : 30 l d’huile hydraulique ISO 46.

L’équipement comprend les connecteurs nécessaires pour fonctionner avec l’équipement hydraulique conçu par EDIBON.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• HK-K1. Kit de Composants Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression (2 unités).

Unité de contrôle pour la régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Module de Valve Hydraulique Réducteur de Pression à 3 Voies.

Commande de régulation du niveau de pression.

Pression de sortie réglable.

N-HVHO11. Module de Valve de Décharge de Pression Hydraulique.

Commande de régulation du niveau de pression.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass (2 unités).

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC04. Module de Valve Diviseur de Flux Hydraulique.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO03. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de fonctionnement NA.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO04. Module de Valve Hydraulique 3/2 NC Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de commande NC.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO05. Module de Valve Hydraulique 4/2 Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO06. Module de Valves Hydraulique 4/3 Monostables à Levier avec centre uni P-T.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO07. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable Actionné par un Rouleau.

Entraînement mécanique par rouleau.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO08. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 avec centre uni A-B-T actionné par Lévier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre avec connexion AB-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO09. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre fermé.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Les capteurs :

N-HACT06. Module Moteur Hydraulique avec Capteur d’Angle.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (3 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

Ensemble de tubes pour le test de chute de pression avec :

N-PDROP01. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Tailles de Tube.

N-PDROP02. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Longueurs de Tube.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Éléments requis (Non inclus) :

• HPU. Équipement du Groupe Hydraulique.

Monté sur une structure avec des roues et des freins.

Moteur monophasé : 0,75 KW.

Réservoir de stockage : 30 l.

Pression maximale : 150 bar.

Débit maximal : 2,4 l/min.

Manomètre à double échelle (psi et bar).

Jauge de température.

Indicateur de niveau de fluide hydraulique.

Panneau de commande avec interrupteur marche/arrêt, bouton d’urgence et voyant lumineux.

L’équipement comprend le fluide hydraulique nécessaire au fonctionnement normal : 30 l d’huile hydraulique ISO 46.

L’équipement comprend les connecteurs nécessaires pour fonctionner avec l’équipement hydraulique conçu par EDIBON.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• HK-K1UP. Kit pour Améliorer HK-K1 pour Comprendre les Principes de l’Électro-Hydraulique :

Valves électro-hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2.

Actionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS02. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé.

Actionneur électrique.

Centre fermé.

Le ressort est centré.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS03. Module électrovalve Hydraulique Bistable 4/2.

Actionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT07. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet avec Capteurs Reed.

Course : 75mm.

Pression maximale : 100 bar.

Deux capteurs Reed incorporés dans la chemise de chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige de piston.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnétothermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines de 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

Les capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

Sortie comme relais de commutation.

Plage de pression : 0 - 100 bar.

Réglage manuel.

Pièces de raccordement :

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (4 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre avec plage de 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre de 63 mm.

Accessoires :

Affiches : ensemble de cinq affiches différentes présentant les concepts fondamentaux de l’hydraulique et de l’électro-hydraulique.

• HK-K1UP. Kit pour Améliorer HK-K1 pour Comprendre les Principes de l’Électro-Hydraulique :

Valves électro-hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2.

Actionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS02. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé.

Actionneur électrique.

Centre fermé.

Le ressort est centré.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS03. Module électrovalve Hydraulique Bistable 4/2.

Actionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT07. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet avec Capteurs Reed.

Course : 75mm.

Pression maximale : 100 bar.

Deux capteurs Reed incorporés dans la chemise de chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige de piston.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnétothermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines de 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

Les capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau (2 unités).

Douilles : 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

Sortie comme relais de commutation.

Plage de pression : 0 - 100 bar.

Réglage manuel.

Pièces de raccordement :

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (4 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre avec plage de 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre de 63 mm.

Accessoires :

Affiches : ensemble de cinq affiches différentes présentant les concepts fondamentaux de l’hydraulique et de l’électro-hydraulique.

Éléments requis (Non inclus) :

• HK-K1. Kit de Composants Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression (2 unités).

Unité de contrôle pour la régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Module de Valve Hydraulique Réducteur de Pression à 3 Voies.

Commande de régulation du niveau de pression.

Pression de sortie réglable.

N-HVHO11. Module de Valve de Décharge de Pression Hydraulique.

Commande de régulation du niveau de pression.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass (2 unités).

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC04. Module de Valve Diviseur de Flux Hydraulique.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO03. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de fonctionnement NA.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO04. Module de Valve Hydraulique 3/2 NC Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de commande NC.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO05. Module de Valve Hydraulique 4/2 Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO06. Module de Valves Hydraulique 4/3 Monostables à Levier avec centre uni P-T.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO07. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable Actionné par un Rouleau.

Entraînement mécanique par rouleau.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO08. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 avec centre uni A-B-T actionné par Lévier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre avec connexion AB-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO09. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre fermé.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Les capteurs :

N-HVAFC06. Module de Débitmètre d’Huile Hydraulique.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (3 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

Ensemble de tubes pour le test de chute de pression avec :

N-PDROP01. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Tailles de Tube.

N-PDROP02. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Longueurs de Tube.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

• HK-K2. Kit de Composants Électro-Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression.

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Contrôle pour réguler le débit.

Pression compensée.

Échelle graduée.

Électrovannes hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2 (2 unités).

Fonctionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS02. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé (2 unités).

Actionneur électrique.

Centre fermé.

Le ressort est centré.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS03. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé.

Fonctionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS04. Module à Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 avec Centre Connecté P-T.

Actionnement électrique.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT07. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet avec Capteurs Reed.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnéto-thermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs.

Douilles : 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais.

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines à 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec une position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles : 2 mm.

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-SEN35. Module Compteur Électronique Programmé.

Comptage du pouls.

Ajustement et réinitialisation des impulsions.

Les capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau (3 unités).

Douilles : 2 mm.

Contacts NO et NC.

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

Sortie comme relais de commutation.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (2 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Éléments requis (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• AE-PLC-PAN-UB. Unité de base PANASONIC PLC incluse :

Au moins le HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants sont également disponibles : SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Alimentation Électrique Domestique Principale.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexions de sortie de tension :

Deux monophasés : 230 VAC.

Câble d’alimentation électrique monophasé avec prise.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU PANASONIC.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120k par instruction de base (étape).

Capacité d’enregistrement des données : 256k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3MB.

Cartes mémoire génériques de type SDHC jusqu’à 32 GB.

Module d’extension pour les entrées numériques :

16 entrées numériques avec une plage d’entrée autorisée de 0V à 12V ou 0V à 24V.

Module d’extension pour les sorties numériques :

16 sorties numériques de type relais avec un niveau de tension de 24 VDC.

Fonction de serveur web :

Serveur HTML inclus dans le PLC.

Jusqu’à 16 sessions à la fois.

Compatible avec la plupart des moteurs de recherche courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT4 ou N-SWT8).

• Logiciel de programmation PLC.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131- 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Cinq langages de programmation :

Diagramme en échelle (LD). Texte structuré (ST). Liste d’instructions (IL). Diagramme séquentiel (SFC) Diagramme en bloc (FBD).

Programmation, service et diagnostic à distance.

Taille minimale du programme.

De puissants outils de débogage et de surveillance.

Permet des fonctions et des blocs de fonctions créés par l’utilisateur.

Enregistre les fichiers de projet dans l’automate.

Exemples et tutoriel rapide inclus.

• AE-PLC-SIE-UB. Unité de base PLC SIEMENS, incluse :

Au moins le HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants sont également disponibles : PANASONIC, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Alimentation Électrique Domestique Principale.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexions de sortie de tension :

Deux monophasés : 230 VAC.

Câble d’alimentation électrique monophasé avec prise.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-SIE. Module CPU SIEMENS.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, L+N+G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, SIEMENS S7-1200 :

Grande vitesse de traitement : calcul sur 64 bits.

Mémoire programme/données : 100 KB.

Mémoire de charge : 4 Mo extensible avec une carte mémoire Siemens.

Temps de traitement du CPU pour les opérations sur les bits : 0,085µs/instruction.

Fréquence de comptage : 100 kHz.

18 entrées numériques avec une plage d’entrée admissible de 0 V et 24 V.

18 sorties numériques de type relais avec niveau de tension de 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques avec une plage de tension d’entrée admissible de 0 à 10 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques.

Fonction de serveur web :

Serveur HTML inclus dans l’automate.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT4 ou N-SWT8).

• Logiciel de programmation PLC, IHM et serveur Web.

Logiciel de programmation PLC :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC61131 - 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Trois langages de programmation :

Diagramme en échelle (LD). Texte structuré (TE). Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Création et paramétrage faciles des dispositifs grâce à un réseau visuel et intuitif.

Système de bibliothèque homogène qui permet de partager des éléments entre différents projets.

Fonctions intégrées pour la protection du projet et du système.

Diagnostics et fonctions en ligne pour l’ensemble du projet :

Dépannage efficace grâce aux diagnostics intégrés du système, à la surveillance en temps réel et aux fonctions en ligne performantes.

Interaction transparente entre l’automate et l’IHM grâce à l’intégration de la programmation de l’automate et de l’IHM dans le même logiciel.

Sauvegarder les fichiers du projet dans l’automate.

Des exemples et un tutoriel rapide sont inclus.

Logiciel de programmation HMI :

Vaste bibliothèque d’images de boutons-poussoirs, de commutateurs et de différents composants de processus industriels pour une configuration simple et rapide des programmes IHM. La bibliothèque permet la programmation à la souris en sélectionnant et en déplaçant simplement les éléments aux positions souhaitées (drag and drop).

Le logiciel permet d’importer les images des utilisateurs.

Écrans préconfigurés pour une mise en service aisée du dispositif IHM.

Outils de programmation pour un débogage facile des programmes IHM.

Logiciel de programmation de serveurs web :

Programmation facile d’applications web complètes pour visualiser et contrôler toutes les variables de l’automate sans avoir besoin d’une expérience préalable en programmation web.

Bibliothèque de boutons, boutons-poussoirs, indicateurs à aiguille, graphiques à barres, etc. pour une programmation rapide des applications.

Les applications peuvent être programmées pour contrôler et surveiller les variables numériques et analogiques du système PLC.

Différents niveaux d’accès peuvent être configurés avec une page de journal préconfigurée.

Ajustement automatique de la taille de l’écran en fonction du dispositif utilisé pour y accéder.

La aplicación del servidor web es compatible con los siguientes motores de búsqueda :

Windows : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer.

OS X : Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

IOS : Safari and Google Chrome.

Android : Google Chrome, Internet Explorer et le navigateur Android.

• AE-PLC-AB-UB. Unité de Base PLC ALLEN BRADLEY, incluse :

Au moins le HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants sont également disponibles : PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, etc.

• N-ALI02. Alimentation Électrique Domestique Principale.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexions de sortie de tension :

Deux monophasés : 230 VAC.

Câble d’alimentation électrique monophasé avec prise.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-AB. Module CPU ALLEN BRADLEY.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, L+N+G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Allen Bradley CompactLogix 5370 L1 :

Haute vitesse et haute performance de contrôle.

Tâches du contrôleur : 32.

Programmes par tâche : 1000.

Mémoire disponible pour l’utilisateur : 384 KB.

Carte mémoire SD interne : 1 GB.

Deux connecteurs Ethernet avec un taux de communication de 10/100 Mbps.

Connexion USB pour les mises à jour du micrologiciel.

16 entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 VDC.

16 sorties numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 VDC.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT4 ou N-SWT8).

• Logiciel de programmation PLC.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131-3.

Configuration facile du dispositif grâce à un assistant de configuration graphique.

Programmation facile grâce à l’édition par glisser-déposer, avec une bibliothèque complète de boîtes de fonctions préconfigurées.

Une bibliothèque de boîtes à fonctions préconfigurées.

Outil de diagnostic et de dépannage.

Création automatique d’étiquettes.

Quatre langages de programmation :

Diagramme en échelle (DL), texte structuré (TE). Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Programmation de l’automate via Ethernet ou USB.

• AE-PLC-MIT-UB. Unité de Base PLC MITSUBISHI PLC, incluse :

Au moins le HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants sont également disponibles : PANASONIC, SIEMENS, OMRON, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Alimentation Électrique Domestique Principale.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexions de sortie de tension :

Deux monophasés : 230 VAC.

Câble d’alimentation électrique monophasé avec prise.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-MIT. Module CPU MITSUBISHI.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, L+N+G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Mitsubishi FX3G :

Mémoire de programme :

32 000 pas EEPROM (interne).

Cassette mémoire EEPROM interchangeable.

Temps d’instruction :

Jusqu’à 0,21 us par instruction.

Connecteur Ethernet avec une vitesse de communication de 10/100 Mbps.

Entrées numériques : 24 entrées à 24 VDC.

Sorties numériques : 16 sorties 24 VDC.

Entrées analogiques : 2 avec une gamme de 0 à 10 V.

Sortie analogique : 1 avec une gamme de 0 à 10 V.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT4 ou N-SWT8).

• Logiciel de programmation PLC :

Programmation facile grâce à l’édition par glisser-déposer, avec une bibliothèque complète de blocs fonctionnels préconfigurés.

Bibliothèque de blocs fonctionnels préconfigurés.

Récupération et sauvegarde faciles des projets.

Traitement multi-programmes : le programme de l’automate peut être créé avec plusieurs parties de programme.

Utilisation complète d’un grand nombre d’écrans faciles à comprendre.

Trois langages de programmation :

Diagrammes en échelle (DL). Texte structuré (TE). Diagramme fonctionnel séquentiel (SFD). Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Programmation de l’automate via USB ou Ethernet.

• AE-PLC-OMR-UB. Unité de Base de PLC OMRON, incluse :

Au moins le HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants sont également disponibles : SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Alimentation Électrique Domestique Principale.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexions de sortie de tension :

Deux monophasés : 230 VAC.

Câble d’alimentation électrique monophasé avec prise.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-ORM. Module CPU OMRON.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, L+N+G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, OMRON NX1 :

Grande vitesse de traitement : 3,3 ms par instruction de base (pas) et 70 ns ou plus par instruction mathématique (pour les données REAL LONG).

Capacité de programmation : 1,5 MB.

Compatible avec les cartes mémoire SD/SDHC.

18 entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

14 sorties numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• Logiciel de programmation PLC :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC61131 - 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Quatre langages de programmation :

Diagrammes en échelle (DL). Texte structuré (TE). Diagramme fonctionnel séquentiel (SFD). Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Connexion facile avec les automates OMRON.

Fonctionnement synchrone entre les unités.

Environnement de programmation complet.

Simulation intégrée pour une conception et un débogage plus efficaces.

Enregistre les fichiers du projet sur le PLC.

Des exemples et un tutoriel rapide sont inclus.

• HK-K3. Kit d’Actionneur Hydraulique :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression.

Unité de contrôle pour la régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Module de Valve Hydraulique Réducteur de Pression à 3 Voies.

Commande de régulation du niveau de pression.

Pression de sortie réglable.

N-HVHO15. Module de Valve de Limitation de Contre-Pression Hydraulique.

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Vannes de régulation du débit :

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Échelle graduée.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée (2 unité).

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO13. Module de Valve Hydraulique 6/3 Monostable à Levier (2 unité).

N-HVHO14. Module de Valve Hydraulique de Contrôle avec Levier de Contrôle.

N-HVL01. Module de Valve Hydraulique “OR.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT04. Module de Vérin Hydraulique à Double Tige.

Matériau : acier inoxydable.

Les capteurs :

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

N-HVAFC06. Module de Mesure du Flux d’Huile Hydraulique (2 unité).

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HMAN02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass (3 unité).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Éléments requis (Non inclus) :

• HPU. Équipement du Groupe Hydraulique.

Monté sur une structure avec des roues et des freins.

Moteur monophasé : 0,75 KW.

Réservoir de stockage : 30 l.

Pression maximale : 150 bar.

Débit maximal : 2,4 l/min.

Manomètre à double échelle (psi et bar).

Jauge de température.

Indicateur de niveau de fluide hydraulique.

Panneau de commande avec interrupteur marche/arrêt, bouton d’urgence et voyant lumineux.

L’équipement comprend le fluide hydraulique nécessaire au fonctionnement normal : 30 l d’huile hydraulique ISO 46.

L’équipement comprend les connecteurs nécessaires pour fonctionner avec l’équipement hydraulique conçu par EDIBON.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• HK-K4. Kit pour la Mesure et le Contrôle Proportionnel des Composants Hydrauliques :

Un ordinateur (PC) est nécessaire pour travailler avec ce kit.

N-SC. Module des Pilotes du Système.

Connectez-vous à l’ordinateur et contrôlez le matériel à partir de l’ordinateur.

Contrôleur PID :

Ce module est subdivisé en 3 blocs (proportionnel, intégral et dérivé) :

Contrôleur P : Kc : -10 - +10.

Contrôleur I : Ti : 0 - 100 s.

Contrôleur D : Td : 0 - 100 s. Temps de prélèvement : 0,1 - 100 ms.

Le module permet de régler chaque paramètre indépendamment.

Comparateur électrique :

Le dispositif permet de comparer différents signaux et d’ajouter l’hystérésis souhaitée au signal de sortie du comparateur.

Entrées analogiques :

Ce module est doté de quatre entrées analogiques. Les entrées sont utilisées pour afficher différents signaux sur l’ordinateur.

Sorties analogiques :

Ce module est doté de quatre sorties analogiques. Les sorties sont utilisées pour contrôler différents dispositifs dans l’équipement.

Le module permet de régler chaque paramètre indépendamment.

N-IDAQ. Module d’acquisition de Données Industrielles.

DAB. Carte d’acquisition de données :

La Commission d’acquisition des données fait partie du système SCADA.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) à placer dans un emplacement d’ordinateur. Bus PCI Express.

Entrée analogique :

Nombre de chaînes = 16 en simple ou 8 en différentiel. Résolution = 16 bits, 1 sur 65536.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à : 250 KS/s (kilo d’échantillons par seconde).

Plage d’entrée (V) =±10V.

Transfert de données=DMA, interruptions, E/S programmées. Nombre de canaux DMA =6.

Sortie analogique :

Nombre de canaux=2. Résolution=16 bits, 1 sur 65536. Vitesse de sortie maximale jusqu’à : 900 KS/s.

Plage de sortie(V)=±10 V. Transfert de données=DMA, interruptions, E/S programmées.

Entrée/sortie numérique :

Nombre de canaux = 24 entrées/sorties. Fréquence d’échantillonnage des canaux : 0 à 100 Mhz.

Chronométrage : compteur/chronomètre=4. Résolution : Compteurs/compteurs horaires : 32 bits.

La carte d’acquisition de données peut subir des changements de modèle à tout moment, permettant d’atteindre ou d’améliorer les performances requises de l’équipement.

HK-K4/CCSOF. Logiciel de contrôle + acquisition de données + gestion des données :

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et affichage automatique et simultané de toutes les variables du processus.

Un logiciel flexible, ouvert et multi-contrôle, développé avec les systèmes de fenêtres graphiques actuels, agissant sur tous les paramètres du processus simultanément.

Traitement, manipulation, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo d’échantillons par seconde).

Système de calibrage des capteurs impliqués dans le processus.

Permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe pour l’enseignant et l’élève afin de faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève, et qui permet d’accéder à différents niveaux de travail.

Cet équipement permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’équipement pendant le processus à l’aide d’un projecteur ou d’un tableau noir électronique.

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression (2 unités).

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’Arrêt Hydraulique.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC01. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Contrôle pour réguler le débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

Électrovannes hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2.

Fonctionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS04. Module à Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 avec Centre Connecté P-T.

Actionneur électrique.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVS05. Module à Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 avec Centre Connecté A-B-T.

Actionneur électrique.

Centre avec connexion AB-T.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS06. Module d’électrovanne Proportionnelle Hydraulique 4/3.

Vanne 4/3 à ouverture progressive en fonction de la valeur du signal de commande électrique.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT05. Module de Vérin Hydraulique à Double Effet avec Capteur de Position.

Potentiomètre pour mesurer la position du cylindre.

Plage de signal de sortie analogique : 0 - 10 VDC.

Matériau : acier inoxydable.

N-HACT06. Module Moteur Hydraulique avec Capteur d’Angle.

Potentiomètre pour mesurer la position du moteur hydraulique.

Plage de signal de sortie analogique : 0 - 10 VDC.

Matériau : acier inoxydable.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnétothermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs.

Douilles : 2 mm.

Deux boutons sans contact.

Interrupteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais.

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines à 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec une position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles : 2 mm.

Temps configurable.

Indicateur LED pour le relais actif.

N-SEN37. Module de Capteur de Pression Hydraulique avec Affichage.

Interrupteur à pression intégré.

N-LAM33. Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Douilles : 2 mm.

Deux indicateurs LED verts 24 VDC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VDC.

Deux indicateurs LED bleus 24 VDC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VDC.

Indicateur acoustique.

Les capteurs :

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif (2 unité).

N-SEN38. Module de Capteur de Flux Hydraulique Numérique.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN45. Module de Capteur Photoélectrique Diffus-Réfléchissant.

N-SEN46. Module de Capteur Photoélectrique à Fibre Optique.

N-SEN47. Module de Capteur Photoélectrique Rétro-réfléchissant Polarisé.

N-SEN49. Module de Capteur Photoélectrique avec Suppression de l’Arrière Plan.

N-SEN50. Module de Lentille de Détection Photoélectrique.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (4 unité).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre avec plage de 0 à 100 bars, amortissement à la glycérine et diamètre de 63 mm.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Éléments requis (Non inclus) :

• HPU. Équipement du Groupe Hydraulique.

Monté sur une structure avec des roues et des freins.

Moteur monophasé : 0,75 KW.

Réservoir de stockage : 30 l.

Pression maximale : 150 bar.

Débit maximal : 2,4 l/min.

Manomètre à double échelle (psi et bar).

Jauge de température.

Indicateur de niveau de fluide hydraulique.

Panneau de commande avec interrupteur marche/arrêt, bouton d’urgence et voyant lumineux.

L’équipement comprend le fluide hydraulique nécessaire au fonctionnement normal : 30 l d’huile hydraulique ISO 46.

L’équipement comprend les connecteurs nécessaires pour fonctionner avec l’équipement hydraulique conçu par EDIBON.

• PC. PC pour travailler avec l’unité.

Système d’exploitation : Windows 10 ou version ultérieure.

Processeur : Intel Core I5 o plus rapide.

RAM : 8 GB minimum.

Disque dur : 500 GB minimum.

Résolution de l’écran : 19’’ o plus.

Un lecteur CD/DVD.

Disponible un slot PCIe.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• HK-K5. Kit de Système de Direction Hydrostatique :

Le kit HK-K1 ou HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO16. Module de Valve de Guidage Orbitrol.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO17. Module de Valve de Suppression de Crête de Pression.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

• HK-K1. Kit de Composants Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression (2 unités).

Unité de contrôle pour la régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Module de Valve Hydraulique Réducteur de Pression à 3 Voies.

Commande de régulation du niveau de pression.

Pression de sortie réglable.

N-HVHO11. Module de Valve de Décharge de Pression Hydraulique.

Commande de régulation du niveau de pression.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass (2 unités).

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC04. Module de Valve Diviseur de Flux Hydraulique.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO03. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de fonctionnement NA.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO04. Module de Valve Hydraulique 3/2 NC Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de commande NC.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO05. Module de Valve Hydraulique 4/2 Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO06. Module de Valves Hydraulique 4/3 Monostables à Levier avec centre uni P-T.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO07. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable Actionné par un Rouleau.

Entraînement mécanique par rouleau.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO08. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 avec centre uni A-B-T actionné par Lévier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre avec connexion AB-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO09. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre fermé.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Les capteurs :

N-HVAFC06. Module de Débitmètre d’Huile Hydraulique.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (3 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

Ensemble de tubes pour le test de chute de pression avec :

N-PDROP01. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Tailles de Tube.

N-PDROP02. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Longueurs de Tube.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

• HK-K2. Kit de Composants Électro-Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression.

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Contrôle pour réguler le débit.

Pression compensée.

Échelle graduée.

Électrovannes hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2 (2 unités).

Fonctionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS02. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé (2 unités).

Actionneur électrique.

Centre fermé.

Le ressort est centré.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS03. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé.

Fonctionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS04. Module à Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 avec Centre Connecté P-T.

Actionnement électrique.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT07. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet avec Capteurs Reed.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnéto-thermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs.

Douilles : 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais.

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines à 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec une position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles : 2 mm.

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-SEN35. Module Compteur Électronique Programmé.

Comptage du pouls.

Ajustement et réinitialisation des impulsions.

Les capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau (3 unités).

Douilles : 2 mm.

Contacts NO et NC.

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

Sortie comme relais de commutation.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (2 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

• HK-K6. Kit d’Étude des Défaillances des Composants Hydrauliques et Électro-Hydrauliques

Le kit HK-K1 ou HK-K2 est nécessaire pour travailler avec cet équipement.

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01F. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression - Défectueuse.

Commande de régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVAFC01F. Module de Valve de Régulation du débit Hydraulique Réglable - défectueux.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVC01F. Module de Valve Anti-retour Hydraulique - Défectueuse.

N-HVHO02F. Module de Valve d’arrêt Hydraulique - Défectueuse.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO08F. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 avec centre uni A-B-T actionné par Lévier - Défectueuse.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVS02F. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé - Défectueuse

Actionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01F1. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet - Défectueux 1.

Matériau : acier inoxydable.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT01F2. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet - Défectueux 2.

Matériau : acier inoxydable.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP01F. Module de l’Assemblage du Tuyau Hydraulique - Défectueux 1.

Tuyau bouché avec raccord rapide.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

• HK-K1. Kit de Composants Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression (2 unités).

Unité de contrôle pour la régulation du niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Module de Valve Hydraulique Réducteur de Pression à 3 Voies.

Commande de régulation du niveau de pression.

Pression de sortie réglable.

N-HVHO11. Module de Valve de Décharge de Pression Hydraulique.

Commande de régulation du niveau de pression.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass (2 unités).

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC04. Module de Valve Diviseur de Flux Hydraulique.

Vannes de distribution manuelles :

N-HVHO03. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de fonctionnement NA.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO04. Module de Valve Hydraulique 3/2 NC Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Soupape de commande NC.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO05. Module de Valve Hydraulique 4/2 Monostable actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO06. Module de Valves Hydraulique 4/3 Monostables à Levier avec centre uni P-T.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO07. Module de Valve Hydraulique 2/2 NO Monostable Actionné par un Rouleau.

Entraînement mécanique par rouleau.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO08. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 avec centre uni A-B-T actionné par Lévier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre avec connexion AB-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

N-HVHO09. Module de Valve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé actionné par Levier.

Actionné mécaniquement par un levier.

Centre fermé.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT01. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Les capteurs :

N-HVAFC06. Module de Débitmètre d’Huile Hydraulique.

Débit maximal : 5 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (3 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

Ensemble de tubes pour le test de chute de pression avec :

N-PDROP01. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Tailles de Tube.

N-PDROP02. Module de test de Perte de Charge Hydraulique avec différentes Longueurs de Tube.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

• HK-K2. Kit de Composants Électro-Hydrauliques :

Soupapes de régulation de la pression :

N-HVHO01. Module de Valve Hydraulique de Limitation de Pression.

Contrôle pour réguler le niveau de pression.

Régulation de la pression : 5 - 50 bar.

Vannes de régulation du débit :

N-HVHO02. Module de Valve d’arrêt Hydraulique.

N-HVC01. Module de Valve Anti-retour Hydraulique.

N-HVC02. Module de Valve Anti-retour Hydraulique Pilotée.

N-HVAFC01. Module de Valve de Régulation du Flux Hydraulique Réglable.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC02. Module de Valve Régulateur de Flux Hydraulique Réglable avec Bypass.

Commande de régulation du débit.

Échelle graduée.

N-HVAFC03. Module de Valve Hydraulique à Régulation de Flux Réglable avec Compensation de Pression.

Contrôle pour réguler le débit.

Pression compensée.

Échelle graduée.

Électrovannes hydrauliques :

N-HVS01. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/2 (2 unités).

Fonctionnement électrique.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS02. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé (2 unités).

Actionneur électrique.

Centre fermé.

Le ressort est centré.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS03. Module Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 à Centre Fermé.

Fonctionnement électrique.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Indicateur LED.

24 VDC.

N-HVS04. Module à Électrovalve Hydraulique Monostable 4/3 avec Centre Connecté P-T.

Actionnement électrique.

Centre tandem, connexion P-T.

Le ressort du retour.

Débit maximal : 60 l/min.

Pression maximale : 350 bar.

Actionneurs hydrauliques :

N-HACT07. Module de Cylindre Hydrauliques à Double Effet avec Capteurs Reed.

Matériau : acier inoxydable.

Joint à rotule au bout de la tige.

Diamètre : 40 mm.

Course : 200 mm.

N-HACT02. Module de Moteur Hydraulique.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur magnéto-thermique différentiel.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles : 2 mm.

Six sorties de 24 VDC.

Six connexions à la terre (GND).

Interrupteur lumineux ON/OFF.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs.

Douilles : 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais.

Douilles : 2 mm.

Trois relais avec bobines à 24 VDC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec une position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles : 2 mm.

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-SEN35. Module Compteur Électronique Programmé.

Comptage du pouls.

Ajustement et réinitialisation des impulsions.

Les capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau (3 unités).

Douilles : 2 mm.

Contacts NO et NC.

N-SEN31. Module Pressostat Hydraulique avec Contact Electrique.

Sortie comme relais de commutation.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

Pièces de raccordement et accessoires :

N-HHP03. Assemblage des Flexibles Hydrauliques Module 3.

Tuyau de 0,6 m (6 unités).

Tuyau de 1 m (6 unités).

Tuyau de 2 m (4 unités).

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

N-HMAN02. Module de Distribution en Croix Hydraulique avec Manomètre (2 unités).

Trois points de vente disponibles.

Manomètre, gamme : 0 - 100 bar, amortissement à la glycérine et diamètre 63 mm.

N-HVAFC05. Module d’accumulateur Hydraulique à Diaphragme.

N-HACT03. Module de Charge pour Cylindre Hydraulique.

Articles supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-SP. Établi pour un Poste.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec freins sur deux jambes.

Établi avec poste de travail.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Etabli pour Double Station.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour la collecte des huiles usagées.

Support de tuyau.

Roues avec frein sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet l’utilisation de l’équipement des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à Quatre Tiroirs.

Tiroir à usage général.

Quatre tiroirs, dont un avec serrure.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Logiciel pour la Simulation de Systèmes D’automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

La vitesse de simulation peut être configurée en utilisant les modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces fabriquées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Capacité à générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle on travaille.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conformément aux normes ISO 1219 - 1 et 1219 - 2, avec une vaste bibliothèque de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et de logique pneumatique.

Le logiciel vous permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : les courbes de rendement, les charges externes, les fuites, la viscosité, les caractéristiques thermiques, etc.

Lectronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, écrans, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques unifilaires : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension normalement utilisés dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles des composants inclus sont génériques et réels et proviennent de différents fabricants.

Toutes les bibliothèques incluent le composant à côté du symbole standard du composant.

Il permet de programmer dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, qui permettent une programmation directe vers l’automate. Il permet également la création et la simulation du programme de l’automate dans le système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Il permet de programmer directement dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131 - 3, les programmes simulés dans le logiciel.

Permet la supervision, le contrôle et la simulation du processus de fabrication de chaque station et de l’assemblage complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait par le biais du protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de contrôle et la visualisation des alarmes générées par le système.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels:

Ce matériel est fourni avec les manuels suivants: Services requis, Montage et installation, Mise en service, Entretien de sécurité et Manuel pratique.

HK-K0: - Dimensions: 900 x 700 x 300 mm. - Poids: 9 kg.

HK-K1: - Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm. - Poids: 25 kg.

HK-K1UP:- Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm.- Poids: 25 kg.

HK-K2: - Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm. - Poids: 22 kg.

HK-K3: - Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm. - Poids: 8 kg.

HK-K4: - Dimensions: 1200 x 700 x 400 mm. - Poids: 14 kg.

HK-K5: - Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm. - Poids: 12 kg.

HK-K6: - Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm. - Poids: 7 kg.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

HK-K0, kit pour l’Étude des Fondations Hydrauliques :

1.- Identification des composants.

2.- Groupe hydraulique.

3.- Décharge directe de la pompe vers le réservoir.

4.-	Fonctionnement d’un cylindre hydraulique au moyen d’une vanne de distribution 4/3.

5.-	Contrôle de la vitesse d’un vérin hydraulique à double effet.

6.-	Régulation du débit au moyen d’une dérivation vers le réservoir.

HK-K1. Kit de Composants Hydrauliques :

7.- Identification des éléments.

8.- Équipement du groupe hydraulique.

9.- Décharge directe de la pompe vers le réservoir.

10.- Déchargement de la pompe par une soupape de décharge à vide.

11.- Fonctionnement des vannes à commande manuelle.

12.- Fonctionnement manuel d’un cylindre à double effet.

13.- Régulation de la vitesse d’un cylindre à double effet.

14.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet avec différentes charges.

15.- Fonctionnement d’un moteur hydraulique.

16.- Calcul du débit de fluide hydraulique.

17.-	Étude des pertes de charge avec des tubes de différentes tailles.

18-	Etude des pertes de pression avec des tubes de différentes longueurs.

HK-K1UP, Kit d’Amélioration HK-K1 pour Comprendre les Principes de l’Électro-Hydraulique :

19- 	Identification des éléments.

20.- Équipement du groupe hydraulique.

21.- Décharge directe de la pompe vers le réservoir.

22.- Fonctionnement des vannes à commande électrique.

23.-	Fonctionnement d’un cylindre à double effet avec une électrovanne.

24.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet avec différentes charges.

25.- Régulation de la vitesse d’un cylindre à double effet.

26.- Fonctionnement d’un moteur hydraulique.

27.- Contrôle électro-hydraulique au moyen d’électrovannes.

28.-	Contrôle de la pression au moyen d’un interrupteur à pression avec contact électrique.

HK-K2. Kit de Composants Électro-Hydrauliques :

29.- Identification des éléments.

30.- Equipement du groupe hydraulique.

31.- Décharge directe de la pompe vers le réservoir.

32.- Fonctionnement des vannes à commande électrique.

33.-	Fonctionnement d’un cylindre à double effet avec une électrovanne.

34.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet avec différentes charges.

35.- Régulation de la vitesse d’un cylindre à double effet.

36.- Fonctionnement d’un moteur hydraulique.

37.- Calcul du débit de fluide hydraulique.

38.-	Etude des pertes de pression avec des tubes de différentes tailles.

39.-	Etude des pertes de charge avec des tubes de différentes longueurs.

40.- Contrôle électrohydraulique au moyen d’électrovannes.

41.- Contrôle de la pression au moyen d’un interrupteur à pression avec contact électrique.

HK-K3. Kit d’Actionneur Hydraulique :

42.- Identification des éléments.

43.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet.

44.- Fonctionnement d’un moteur hydraulique.

45.- Fonctionnement d’un cylindre à double tige.

46.-	Actionnement d’un actionneur linéaire à double effet.

47.-	 Étude des caractéristiques et du fonctionnement d’une vanne 6/3 à commande manuelle.

48.- Fonctionnement hydraulique de la valve “OR”.

49.-	Étude des caractéristiques et du fonctionnement d’une vanne directionnelle actionnée par un levier de commande.

50.-	Étude des actionneurs hydrauliques avec verrouillage en positions intermédiaires.

HK-K4. Kit de Mesure et de Contrôle Proportionnel des Composants Hydrauliques :

51.- Identification des éléments.

52.- Familiarisation avec l’acquisition et le traitement des données de signaux du système à partir de l’ordinateur.

53.- Fonctionnement du capteur de débit numérique.

54.- Fonctionnement du capteur de proximité capacitif à partir de l’ordinateur.

55.-	Fonctionnement du capteur de proximité inductif à partir de l’ordinateur.

56.-	Fonctionnement du capteur de proximité optique depuis l’ordinateur.

57.-	Fonctionnement d’un capteur photoélectrique à fibre optique à partir d’un ordinateur.

58.-	Fonctionnement de la cellule photoélectrique diffuse réfléchissante à partir de l’ordinateur.

59.-	Fonctionnement de la cellule photoélectrique rétroréfléchissante polarisée à partir de l’ordinateur.

60.- Fonctionnement de la cellule photoélectrique avec suppression de l’arrière-plan par l’ordinateur.

61.-	Contrôle proportionnel d’une vanne proportionnelle à partir de l’ordinateur.

62.-	Mesure analogique du niveau de pression à partir de l’ordinateur.

63.- Mesure analogique du niveau de débit à partir de l’ordinateur.

64.-	Boucle de contrôle PID du niveau de flux provenant de l’ordinateur.

65.-	Capteur analogique de position de l’actionneur linéaire pneumatique provenant de l’ordinateur.

66.-	Boucle de contrôle PID de la position d’un actionneur linéaire pneumatique à partir de l’ordinateur.

HK-K5. Kit de Système de Direction Hydrostatique :

67.- Identification des éléments.

68.- Étude d’un système de direction hydrostatique.

69.- Détermination des paramètres d’un système de direction.

70.- Etude du fonctionnement de l’Orbitrol.

71.- Configuration d’un système de direction.

72.- Etude d’un système de suppression des pics de pression.

73.- Valve de suppression des pics de pression.

HK-K6. Kit d’Étude des Défaillances des Composants Hydrauliques et Électro-Hydrauliques :

74.-Familiarisation avec les défaillances les plus courantes des composants hydrauliques

75.- Étude d’une soupape de surpression défectueuse.

76.- Étudier une soupape de surpression pilotée défectueuse.

77.- Étudier une vanne de régulation du débit réglable défectueuse.

78.- Étude d’un clapet Anti-retour défectueux.

79.- Étudier une vanne d’arrêt défectueuse.

80.- Étudier une vanne 4/3 à commande manuelle avec un centre H.

81.- Étudier une électrovanne 4/3 défectueuse.

82.- Étudier un tuyau bouché.

83.- Étudier un cylindre à double effet défectueux.

AE-PLC-PAN (également disponible avec d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le HK-K2 sont les suivantes :

84.-	Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

85.-	Entraînement d’un moteur hydraulique par le biais de l’automate programmable.

86.-	Commande électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/2 actionnée par le PLC.

87.-	Contrôle électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/3 actionnée depuis l’automate programmable.

88.-	Contrôle de la pression au moyen d’un PLC.

89.-	Création d’une séquence hydraulique par le biais de l’automate.

Les possibilités pratiques offertes par l’AE-PLC-PAN travaillant seul sont les suivantes :

90.- Utilisation des variables.

91.- Utilisation des entrées numériques I.

92.- Utilisation des entrées numériques II.

93.- Vérification des entrées numériques (PLC-PAN-K1).

94.- Utilisation de sorties numériques.

95 -	Vérification des sorties numériques.

96 -	En utilisant des signaux analogiques I (PLC-PAN-K1 et PLC-PAN-K2).

97.- Utilisation des signaux analogiques II (PLC-PAN-K1 et PLC-PAN-K2).

98.- Générateur d’ondes carrées.

99.-	Programmation simple de l’IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

100.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-PAN-K3 ou PLCPAN-K4).

101.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-PAN-K3 ou PLCPAN-K4).

102.-	Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

103.- Inscrire des données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

104.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

105.- Connexion du dispositif PLC à l’Internet (PLC-PAN-K5).

104.-	Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

107.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

108.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

109.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

AE-PLC-SIE-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par la HK-K2 sont les suivantes :

110.- Actionnement d’un vérin à double effet via l’automate.

111.- Actionnement d’un moteur hydraulique au moyen de l’automate.

112 - Commande électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/2 commandée par le PLC.

113.- Contrôle électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/3 commandée par l’automate.

114.- Contrôle de la pression au moyen de l’automate.

115.-	Création d’une séquence hydraulique au moyen de l’automate.

Les possibilités pratiques offertes par l’AE-PLC-SIE-UB fonctionnant seul sont les suivantes :

116.- Utilisation des variables.

117.-	Utilisation des entrées numériques I.

118.-	Utilisation des entrées numériques II.

119.-	Contrôle des entrées numériques (SIE-PLC-K1).

120.-	Utilisation des sorties numériques.

121.-	Vérification des sorties numériques.

122.-	Utilisation de signaux analogiques I (SIE-PLC-K1 et SIE-PLC-K2).

123.-	Utilisation des signaux analogiques II (SIE-PLC-K1 et SIE-PLC-K2).

124.-	Générateur d’ondes carrées.

125 - 	Programmation simple de l’IHM (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

126.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

127.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI II (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

128 - 	Lecture des données d’un registre avec le dispositif HMI (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

129.-	Ecriture de données dans un registre avec le dispositif HMI (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

130.-	Changer les écrans de l’appareil HMI (SIE-PLC-K3 ou SIE-PLC-K4).

131.-	Connexion Internet de l’équipement PLC (SIE-PLC-K5).

132.-	Contrôle des entrées numériques avec une application serveur web (SIE-PLC-K5).

133.-	Contrôle des sorties numériques avec une application serveur web (SIE-PLC-K5).

134.-	Contrôle des entrées analogiques avec une application serveur web (SIE-PLC-K5).

135.-	Contrôle des sorties analogiques avec une application serveur web (SIE-PLC-K5).

AE-PLC-AB-UB (également disponible avec d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par la HK-K2 sont les suivantes :

136 -	Pilotage d’un vérin double effet via l’automate.

137.-	Direction d’un moteur hydraulique au moyen de l’automate.

138 - 	Commande électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/2 commandée par le PLC.

139.-	Contrôle électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/3 commandée par le PLC.

140.-	Contrôle de la pression au moyen de l’automate.

141.-	Création d’une séquence hydraulique au moyen de l’automate.

Les possibilités pratiques offertes par l’AE-PLC-AB-UB fonctionnant seul sont les suivantes :

142.-	Utilisation des variables.

143.-	Utilisation des entrées numériques I.

144.-	Utilisation des entrées numériques II.

145.-	Contrôle des entrées numériques (AB-PLC-K1).

146.-	Utilisation des sorties numériques.

147.-	Vérification des sorties numériques.

148.-	Utilisation de signaux analogiques I (AB-PLC-K1 et AB-PLC-K2).

149.- Utilisation de signaux analogiques II (AB-PLC-K1 et AB-PLC-K2).

150.-	Générateur d’ondes carrées.

151.- Programmation HMI simple (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

152.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI I (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

153.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI II (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

154.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

155.-	Ecriture de données dans un registre avec le dispositif HMI (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

156.-	Écrans de commutation du dispositif IHM (AB-PLC-K3 ou AB-PLC-K4).

157.-	Connexion Internet de l’équipement PLC (AB-PLC-K5).

158.-	Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (AB-PLC-K5).

159.-	Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (AB-PLC-K5).

160.-	Contrôle des entrées analogiques avec une application serveur web (AB-PLC-K5).

161.-	Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (AB-PLC-K5).

AE-PLC-OMR-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par la HK-K2 sont les suivantes :

162.-	Pilotage d’un vérin double effet via l’automate.

163.- Commande d’un moteur hydraulique au moyen d’un PLC.

164.-	Commande électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/2 commandée par le PLC.

165.-	Contrôle électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/3 commandée par le PLC.

166.-	Contrôle de la pression au moyen de l’automate.

167.-	Création d’une séquence hydraulique au moyen de l’automate.

Les possibilités pratiques offertes par l’AE-PLC-OMR-UB travaillant seul sont les suivantes :

168.-	Utilisation des variables.

169.-	Utilisation des entrées numériques I.

170.-	Utilisation des entrées numériques II.

171.-	Vérification des entrées numériques.

172.-	Utilisation des sorties numériques.

173.-	Contrôle des sorties numériques.

174.-	Utilisation des signaux analogiques I (OMR-PLC-K1 et OMR-LC-K2).

175.- Utilisation de signaux analogiques II (OMR-PLC-K1 et OMR-PLC-K2).

176.-	Générateur d’ondes carrées.

177.-	Programmation simple de l’IHM (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

178.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI I (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

179.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI II (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

180.-	Lecture de données d’un registre avec le dispositif HMI (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

181.-	Ecriture de données dans un registre avec le dispositif HMI (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

182.-	Ecrans de commutation du dispositif IHM (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

183.-	Connexion Internet de l’équipement PLC (PLC-SIE-K5).

184.-	Contrôle des entrées numériques avec une application serveur web (OMR-PLC-K5).

185.-	Contrôle des sorties numériques avec une application serveur web (OMR-PLC-K5).

186.-	Contrôle des entrées analogiques avec une application serveur web (OMR-PLC-K5).

187.-	Contrôle des sorties analogiques avec une application serveur web (OMR-PLC-K5).

AE-PLC-MIT-UB (également disponible avec d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par la HK-K2 sont les suivantes :

188.-	Pilotage d’un vérin double effet via l’automate.

189.-	Pilotage d’un moteur hydraulique au moyen de l’automate.

190.- 	Commande électro-hydraulique au moyen d’une électrovanne 4/2 commandée par l’automate.

191.-	Commande électrohydraulique au moyen d’une électrovanne 4/3 commandée depuis le PLC.

192.-	Contrôle de la pression au moyen de l’automate.

193.-	Création d’une séquence hydraulique au moyen de l’automate.

Les possibilités pratiques offertes par l’AE-PLC-MIT-UB fonctionnant seul sont les suivantes :

194.-	Utilisation des variables.

195.-	Utilisation des entrées numériques I.

196.-	Utilisation des entrées numériques II.

197 -	Contrôle des entrées numériques (MIT-PLC-K1).

198.-	Utilisation des sorties numériques.

199.-	Vérification des sorties numériques.

200.-	Utilisation des signaux analogiques I (MIT-PLC-K1 et MIT-PLC-K2).

201.- Utilisation de signaux analogiques II (MIT-PLC-K1 et MIT-PLC-K2).

202.-	Générateur d’ondes carrées.

203.-	Programmation simple de l’IHM (MIT-PLC-K3 ou MIT-PLC-K4).

204.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI I (MIT-PLC-K3 ou MIT-PLC-K4).

205.-	Utilisation des sorties numériques avec le dispositif HMI II (MIT-PLC-K3 ou MIT-PLC-K4).

206 - Lecture des données d’un registre avec le dispositif HMI (MIT-PLC-K3 ou PLC-MIT-K4).

207.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (MIT-PLC-K3 ou MIT-PLC-K4).

208.-	Écrans de commutation du dispositif IHM (MIT-PLC-K3 ou MIT-PLC-K4).

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

AE-HD/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.