SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tous les composants pneumatiques de l’application “AE-NS :

Ils travaillent avec une pression d’air de 4 bar.

Ils comprennent des connecteurs instantanés avec un mécanisme d’arrêt intégré pour les tubes de 6 mm.

Ils sont fixés sur une plaque métallique sérigraphiée avec le nom et le symbole normalisé de l’élément.

Ces plaques métalliques sont conçues pour être placées sur les établis EDIBON.

Kits de composants pneumatiques en option :

• PK-K0. Kit pour l’étude des fondations pneumatiques :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO01. Module de Valve Pneumatique Solénoïde Simple 3/2 NC Actionné par un Bouton Poussoir (2 unités).

Activation mécanique par bouton poussoir.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO02. Module de Doble Valve Pneumatique Double Monostable 3/2 NO et NC actionné par Bouton Poussoir.

Activation mécanique par bouton poussoir.

Soupape NO avec ressort de rappel.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO04. Module de Valve Pneumatique à Levier 3/2 NC Bistable.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec dispositif de freinage.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO05. Module de Valve Pneumatique à Levier 5/2 Bistable.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec dispositif de freinage.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-PVAO01. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable Mono-Solénoïde à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Retour de printemps.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO03. Module de Doble Valve Pneumatique Double 3/2 NO et NC à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Soupape NO avec ressort de rappel.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVL01. Module de Valve Pneumatique “OR”.

Valve “O”.

Fonction logique “O”.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVL02. Module de Valve Pneumatique “AND”.

Valve “AND”.

Fonction logique “AND”.

Pression maximale : 8 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments requis (Non inclus) :

• SAC. Unité de Compresseur d’Air Silencieux.

Conçu pour fonctionner avec les untés EDIBON.

Moteur monophasé de 340 W.

Niveau sonore réduit, maximum 40 dB.

Capacité de la chaudière : 9 l.

Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

Débit d’air maximal : 50 l/min.

Soupape de sécurité.

Interrupteur marche/arrêt.

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une gamme de 0 – 12 bar pour mesurer la pression de l’air avant le filtre-régulateur d’air.

Filtre régulateur d’air (FR) :

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression de l’air après le filtre régulateur d’air.

Filtre à air avec vanne de purge.

Régulateur de pression d’air 0 – 8 bar.

Raccord rapide de 6 mm pour les tuyaux flexibles utilisés en pneumatique.

Indicateur de niveau d’huile.

L’unité comprend l’huile nécessaire à son fonctionnement.

L’unité comprend les types de connecteurs nécessaires pour travailler avec les équipements pneumatiques conçus par EDIBON.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PK-K1. Kit Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC02. Module Régulateur de Pression d’Air avec Manomètre.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression. (2 unités).

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO03. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NO actionné par un Bouton Poussoir d'Urgence.

Interrupteur champignon d’arrêt d’urgence.

Pas de valve.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO06. Module de Valve Double Simple Solénoïde 3/2 NC actionné par Bouton Poussoir. (2 unités).

Deux vannes NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO07. Module de Valve Double Pneumatique Solénoïde 3/2 NO actionné par Bouton Poussoir.

Deux soupapes NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO08. Module de Valve Pneumatique Monostable 5/2 actionné par un Bouton Poussoir.

Soupape NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO09. Module de Valve Pneumatique 3/2 NC Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO10. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier. (2 unités).

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO01. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau.

Activation mécanique des rouleaux.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO02. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau Rétractable.

Activation mécanique par rouleau rétractable.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC02. Module de Doble Valve Régulateur de Flux Pneumatique Bidirectionnel Double.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé.

N-PVT01. Module de Valve Pneumatique Temporisée 3/2 NO et NC.

Activation pneumatique.

Vannes NO et NC.

Contrôle de la temporisation par bouton rotatif.

Plage de temporisation : 0 – 30 secondes.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVAO01. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable Mono-Solénoïde à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Retour de printemps.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO02. Module de Valve Pneumatique Bistable 5/2 à Commande Pneumatique. (3 unités).

Activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO05. Module de Valve Pneumatique à Centre Fermé 5/3 Monostable à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO06. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC à Commande par Air.

Activation pneumatique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic.

N-PVAO08. Module Bloc de Valve Pneumatique à Commande par Air.

Entrée d’air commune.

Trois valves dans le bloc :

Une vanne monostable 5/2 avec activation pneumatique.

Deux vannes 5/2 bistables avec activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVL03. Module de Valve Pneumatique Double “OR”. (2 unités).

Deux valves “O”.

Fonction logique “O”.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVL04. Module de Valve Pneumatique Double “AND”. (2 unités).

Deux valves “AND”.

Fonction logique “AND”.

Pression maximale : 8 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT03. Module de Vérins Pneumatiques Sans Tige à Double Action avec Capteurs Reed.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide :

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

Capteurs :

N-SEN39. Module de Compteur Pneumatique 4 Digits.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments requis (Non inclus) :

• SAC. Unité de Compresseur d’Air Silencieux.

Conçu pour fonctionner avec les untés EDIBON.

Moteur monophasé de 340 W.

Niveau sonore réduit, maximum 40 dB.

Capacité de la chaudière : 9 l.

Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

Débit d’air maximal : 50 l/min.

Soupape de sécurité.

Interrupteur marche/arrêt.

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une gamme de 0 – 12 bar pour mesurer la pression de l’air avant le filtre-régulateur d’air.

Filtre régulateur d’air (FR) :

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression de l’air après le filtre régulateur d’air.

Filtre à air avec vanne de purge.

Régulateur de pression d’air 0 – 8 bar.

Raccord rapide de 6 mm pour les tuyaux flexibles utilisés en pneumatique.

Indicateur de niveau d’huile.

L’unité comprend l’huile nécessaire à son fonctionnement.

L’unité comprend les types de connecteurs nécessaires pour travailler avec les équipements pneumatiques conçus par EDIBON.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PK-K1UP. Kit de Mise à Niveau pour le PK-K1 pour Comprendre les Principes de l’Électro-Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC06. Module réducteur de pression double.

Deux vannes de séquence.

Un régulateur de pression d’entrée de l’actionneur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC (2 unités).

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2.

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

Capteurs :

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

Type de capteur : capteur photoélectrique à réflexion diffuse.

Plage de mesure : 2...400 mm.

Type de sortie : PNP.

Taille du capteur : M18.

Protection contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits.

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

Type de capteur : transmetteur de pression analogique.

Plage de mesure : 0...10 bar.

Type de sortie : 0...10 V.

Protection contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits.

Affichage numérique par LED.

Taille de l’écran : 1/16 DIN (48 x 48 mm).

Accessoires :

Affiches : ensemble de cinq affiches différentes présentant les concepts fondamentaux de la pneumatique et de l’électro-pneumatique.

• PK-K1UP. Kit de mise à niveau PK-K1 pour comprendre les principes de l’électro-pneumatique:

Composants de traitement de l’air :

N-ATC06. Module réducteur de pression double.

Deux vannes de séquence.

Un régulateur de pression d’entrée de l’actionneur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC (2 unités).

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2.

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-INT33. Module de Bloc de Commutateurs. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Deux boutons poussoirs avec contact NO.

Sélecteur à deux positions avec contact NO.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

Capteurs :

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

Type de capteur : capteur photoélectrique à réflexion diffuse.

Plage de mesure : 2...400 mm.

Type de sortie : PNP.

Taille du capteur : M18.

Protection contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits.

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

Type de capteur : transmetteur de pression analogique.

Plage de mesure : 0...10 bar.

Type de sortie : 0...10 V.

Protection contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits.

Affichage numérique par LED.

Taille de l’écran : 1/16 DIN (48 x 48 mm).

Accessoires :

Affiches : ensemble de cinq affiches différentes présentant les concepts fondamentaux de la pneumatique et de l’électro-pneumatique.

Éléments requis (Non inclus) :

• PK-K1. Kit Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC02. Module Régulateur de Pression d’Air avec Manomètre.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression. (2 unités).

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO03. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NO actionné par un Bouton Poussoir d'Urgence.

Interrupteur champignon d’arrêt d’urgence.

Pas de valve.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO06. Module de Valve Double Simple Solénoïde 3/2 NC actionné par Bouton Poussoir. (2 unités).

Deux vannes NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO07. Module de Valve Double Pneumatique Solénoïde 3/2 NO actionné par Bouton Poussoir.

Deux soupapes NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO08. Module de Valve Pneumatique Monostable 5/2 actionné par un Bouton Poussoir.

Soupape NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO09. Module de Valve Pneumatique 3/2 NC Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO10. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier. (2 unités).

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO01. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau.

Activation mécanique des rouleaux.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO02. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau Rétractable.

Activation mécanique par rouleau rétractable.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC02. Module de Doble Valve Régulateur de Flux Pneumatique Bidirectionnel Double.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé.

N-PVT01. Module de Valve Pneumatique Temporisée 3/2 NO et NC.

Activation pneumatique.

Vannes NO et NC.

Contrôle de la temporisation par bouton rotatif.

Plage de temporisation : 0 – 30 secondes.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVAO01. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable Mono-Solénoïde à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Retour de printemps.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO02. Module de Valve Pneumatique Bistable 5/2 à Commande Pneumatique. (3 unités).

Activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO05. Module de Valve Pneumatique à Centre Fermé 5/3 Monostable à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO06. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC à Commande par Air.

Activation pneumatique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic.

N-PVAO08. Module Bloc de Valve Pneumatique à Commande par Air.

Entrée d’air commune.

Trois valves dans le bloc :

Une vanne monostable 5/2 avec activation pneumatique.

Deux vannes 5/2 bistables avec activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVL03. Module de Valve Pneumatique Double “OR”. (2 unités).

Deux valves “O”.

Fonction logique “O”.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVL04. Module de Valve Pneumatique Double “AND”. (2 unités).

Deux valves “AND”.

Fonction logique “AND”.

Pression maximale : 8 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT03. Module de Vérins Pneumatiques Sans Tige à Double Action avec Capteurs Reed.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide :

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

Capteurs :

N-SEN39. Module de Compteur Pneumatique 4 Digits.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

• PK-K2. Kit Électro-Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide:

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC.

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (3 unités).

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS04. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 3/2.

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS06. Module Blocage des Électrovalves Pneumatiques.

Entrée d’air commune.

Quatre électrovannes dans le bloc :

Deux vannes 5/2 monostables avec actionnement pneumatique.

Deux vannes bistables 5/2 avec actionnement pneumatique.

Une douille de 2 mm pour chaque électrovanne.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-ELECD. Module de Distributeur Électrique.

Douilles de 2 mm.

Cinq blocs de dix connexions court-circuitées.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles de 2 mm.

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-LAM33. Module de Bloc d’indicateurs Acoustiques et Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux indicateurs LED verts de 24 VCC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VCC.

Deux indicateurs LED bleus de 24 VCC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VCC.

Indicateur sonore.

Capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN34. Module Pressostat Pneumatique avec Contact Electrique.

Plage de pression : 0 – 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

N-SEN41. Module Compteur Pneumatique Numérique Digital.

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Manomètre avec pressostat :

Plage de pression : 0 – 10 bar.

Plage de mesure du manomètre : 0 – 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN48. Module de Capteur Photoélectrique du Thrubeam.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments requis (Non inclus) :

• SAC. Unité de Compresseur d’Air Silencieux.

Conçu pour fonctionner avec les untés EDIBON.

Moteur monophasé de 340 W.

Niveau sonore réduit, maximum 40 dB.

Capacité de la chaudière : 9 l.

Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

Débit d’air maximal : 50 l/min.

Soupape de sécurité.

Interrupteur marche/arrêt.

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une gamme de 0 – 12 bar pour mesurer la pression de l’air avant le filtre-régulateur d’air.

Filtre régulateur d’air (FR) :

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression de l’air après le filtre régulateur d’air.

Filtre à air avec vanne de purge.

Régulateur de pression d’air 0 – 8 bar.

Raccord rapide de 6 mm pour les tuyaux flexibles utilisés en pneumatique.

Indicateur de niveau d’huile.

L’unité comprend l’huile nécessaire à son fonctionnement.

L’unité comprend les types de connecteurs nécessaires pour travailler avec les équipements pneumatiques conçus par EDIBON.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• AE-PLC-PAN-UB. Unité de Base PANASONIC PLC, inclus:

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Sont également disponibles des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants : SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de raccordement du tuyau d’alimentation monophasé.

Disjoncteur différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Panasonic FP7 :

Grande vitesse de traitement : 11ns par instruction de base (pas).

Capacité de programmation : 120 k par instruction de base (pas).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 MB.

Cartes mémoire génériques de type SDHC jusqu’à 32 Go.

Module d’extension pour les entrées numériques :

16 entrées numériques avec une plage d’entrée admissible de 0 V à 12 V ou de 0 V à 24 V.

Module d’extension pour les sorties numériques :

16 sorties numériques de type relais avec un niveau de tension de 24 VCC.

Fonction de serveur Web :

Serveur HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à 16 sessions à la fois.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT-4 ou N-SWT-8).

• Logiciel de programmation PLC.

Logiciel de programmation développé conformément à la norme IEC 61131-3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Cinq langages de programmation :

Diagramme en échelle (LD). Texte structuré (ST). Liste d’instructions (IL). Diagramme de séquence (SFC). Schéma fonctionnel (FBD).

Outils puissants de débogage et de surveillance.

Permet la création de fonctions et de blocs fonctionnels par l’utilisateur.

Enregistre les fichiers du projet sur l’automate.

Exemples et tutoriel rapide inclus.

• AE-PLC-SIE-UB. Unité de base PLC SIEMENS, inclus:

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Sont également disponibles des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants : PANASONIC, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de raccordement du tuyau d’alimentation monophasé.

Disjoncteur différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-SIE. Module CPU Siemens.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, SIEMENS S7-1200 :

Grande vitesse de traitement : calcul en 64 bits.

Mémoire programme/données : 100 KB.

Mémoire de charge : 4 Mo extensible avec une carte mémoire Siemens.

Temps de traitement CPU pour les opérations sur les bits : 0,085 µs/instruction.

Fréquence de comptage : 100 kHz.

22 entrées numériques avec une plage d’entrée admissible de 0 V à 24 V.

18 sorties numériques de type relais avec un niveau de tension de 0 V à 24 V.

Deux entrées analogiques avec une plage de tension d’entrée admissible de 0 à 10 V .

Module d’extension pour entrées et sorties numériques.

Fonction de serveur Web :

Serveur HTML inclus dans l’automate.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT-4 ou N-SWT-8).

• Logiciel de programmation PLC, HMI et serveur Web.

Logiciel de programmation PLC :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC61131-3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Trois langages de programmation :

Diagramme Ladder (LD), Texte structuré (ST) et Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Création et paramétrage faciles des dispositifs grâce à un réseau visuel et intuitif.

Système de bibliothèque homogène qui permet de partager des éléments entre différents projets.

Fonctions intégrées pour la protection du projet et du système.

Diagnostics et fonctions en ligne pour l’ensemble du projet :

Dépannage efficace grâce aux diagnostics intégrés du système, à la surveillance en temps réel et aux fonctions en ligne performantes.

Interaction transparente entre l’automate et l’IHM grâce à l’intégration de la programmation de l’automate et de l’IHM dans le même logiciel.

Sauvegarder les fichiers du projet dans l’automate.

Des exemples et un tutoriel rapide sont inclus.

Logiciel de programmation HMI :

Vaste bibliothèque d’images de boutons-poussoirs, d’interrupteurs, de différents composants de processus industriels pour une configuration simple et rapide des programmes IHM. La bibliothèque permet la programmation à la souris en sélectionnant et en déplaçant simplement les éléments aux positions souhaitées (drag and drop).

Le logiciel permet d’importer les images des utilisateurs.

Écrans préconfigurés pour une mise en service aisée du dispositif HMI.

Outils de programmation pour un débogage facile des programmes HMI.

Logiciel de programmation de serveurs Web :

Programmation facile d’applications web complètes pour visualiser et contrôler toutes les variables de l’automate sans avoir besoin d’une expérience préalable en programmation web.

Bibliothèque de boutons, boutons poussoirs, indicateurs à aiguille, bargraphes, etc. pour une programmation rapide des applications.

Les applications peuvent être programmées pour contrôler et surveiller les variables numériques et analogiques du système PLC.

Différents niveaux d’accès peuvent être configurés avec une page de journal préconfigurée.

Ajustement automatique de la taille de l’écran en fonction du dispositif utilisé pour y accéder.

L’application serveur web est compatible avec les moteurs de recherche suivants :

Windows : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Internet Explorer.

OS X : Safari, Google Chrome et Mozilla Firefox.

IOS : Safari et Google Chrome.

Android : Google Chrome, Internet Explorer et le navigateur Android.

• AE-PLC-AB-UB. Unité de Base PLC ALLEN BRADLEY, inclus:

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Sont également disponibles des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants : PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, etc.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de raccordement du tuyau d’alimentation monophasé.

Disjoncteur différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-AB. Module CPU Allen Bradley.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N + G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Allen Bradley CompactLogix 5370 L1 :

Haute vitesse et haute performance de contrôle.

Tâches du contrôleur : 32.

Programmes par tâche : 1000.

Mémoire disponible pour l’utilisateur : 384 KB.

Carte mémoire SD interne : 1 Go.

Deux connecteurs Ethernet avec un taux de communication de 10/100 Mbps.

Connexion USB pour les mises à jour du micrologiciel.

Entrées numériques : 16 entrées à 24 V.

Sorties numériques : 16 sorties 24 V.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT-4 ou N-SWT-8).

• Logiciel de programmation PLC.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131-3.

Dispositif facile à configurer grâce à un assistant de configuration graphique.

Programmation facile grâce à l’édition par glisser-déposer, avec une bibliothèque complète de boîtes de fonctions préconfigurées.

Outil de diagnostic et de dépannage.

Création automatique d’étiquettes.

Quatre langages de programmation :

Diagramme Ladder (LD), Texte structuré (ST) et Diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Programmation de l’automate via Ethernet ou USB.

• AE-PLC-MIT-UB. Unité de Base PLC MITSUBISHI, inclus:

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Sont également disponibles des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants : PANASONIC, SIEMENS, OMRON, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de raccordement du tuyau d’alimentation monophasé.

Disjoncteur différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-MIT. Module CPU Mitsubishi.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Mitsubishi FX5U :

Vitesse de traitement élevée : 34 ns par instruction de base (pas) et 34 ns ou plus pour les instructions mathématiques.

Capacité de programmation : 64000 étapes.

Compatible avec les cartes mémoire SD.

16 entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

16 sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Une sortie analogique 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet (N-SWT-4 ou N-SWT-8).

• Logiciel de programmation PLC :

Programmation facile grâce à l’édition par glisser-déposer, avec une bibliothèque complète de blocs fonctionnels préconfigurés.

Rappel et sauvegarde faciles des projets.

Traitement multi-programmes : le programme de l’automate peut être créé avec plusieurs parties de programme.

Utilisation complète d’un grand nombre d’écrans faciles à comprendre.

Trois langages de programmation :

Ladder (LD, Ladder Diagram), Lista de instrucciones y Step ladder (SFC).

Programmation de l’automate via USB ou Ethernet.

• AE-PLC-OMR-UB. Unité de Base de PLC OMRON, inclus:

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Sont également disponibles des modèles de contrôleurs logiques programmables (PLC) d’autres fabricants :SIEMENS, PANASONIC, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de raccordement du tuyau d’alimentation monophasé.

Disjoncteur différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-OMR. Module CPU Omron.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, L + N + G.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, OMRON NX1 :

Grande vitesse de traitement : 3,3 ms par instruction de base (pas) et 70 ns ou plus par instruction mathématique (pour les données REAL LONG).

Capacité de programmation : 1,5 MB.

Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC.

18 entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

14 sorties numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• Logiciel de programmation PLC :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131-3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Quatre langages de programmation :

Diagramme Ladder (LD) et texte structuré (ST), diagramme fonctionnel séquentiel (SFC) et diagramme de bloc fonctionnel (FBD).

Connexion facile aux automates OMRON.

Fonctionnement synchrone entre les unités.

Environnement de programmation complet.

Simulation intégrée pour une conception et un débogage plus efficaces.

Sauvegarder les fichiers du projet dans l’automate.

Des exemples et un tutoriel rapide sont inclus.

• PK-K3. Kit d’Actionneurs Pneumatiques :

Au moins le PK-K2 est nécessaire pour travailler avec cette unité.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT06. Module d’actionneurs Pneumatiques Linéaires avec Amortisseurs de Chocs.

N-PACT07. Module actionneur Rotatif Pneumatique.

Plage de 180 degrés.

Pression maximale : 10 bar.

N-PACT08. Module de Muscle Artificiel Pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-FG. Module générateur de fonctions

Cycle d’utilisation, fréquence et forme d’onde configurables.

Accessoires :

N-PACT09. Module de Charge pour Actionneur Pneumatique Rotatif.

N-PACT10. Module de Charge pour Actionneur Linéaire Pneumatique.

Éléments requis (Non inclus) :

• PK-K2. Kit Électro-Pneumatique:

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 - 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 - 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 - 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide:

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC.

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (3 unités).

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS04. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 3/2.

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS06. Module Blocage des Électrovalves Pneumatiques.

Entrée d’air commune.

Quatre électrovannes dans le bloc :

Deux vannes 5/2 monostables avec actionnement pneumatique.

Deux vannes bistables 5/2 avec actionnement pneumatique.

Une douille de 2 mm pour chaque électrovanne.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-ELECD. Module de Distributeur Électrique.

Douilles de 2 mm.

Cinq blocs de dix connexions court-circuitées.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles de 2 mm

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-LAM33. Module de Bloc d’indicateurs Acoustiques et Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux indicateurs LED verts de 24 VCC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VCC.

Deux indicateurs LED bleus de 24 VCC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VCC.

Indicateur sonore.

Capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN34. Module Pressostat Pneumatique avec Contact Electrique.

Plage de pression : 0-10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

N-SEN41. Module Compteur Pneumatique Numérique Digital.

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Manomètre avec pressostat :

Plage de pression : 0 - 10 bar.

Plage de mesure du manomètre : 0 - 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN48. Module de Capteur Photoélectrique du Thrubeam.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PK-K4. Kit de Mesure et de Contrôle Proportionnel en Pneumatique :

Un PC est nécessaire pour travailler avec ce kit.

N-SC. Module des Pilotes du Système.

Connectez-vous à l’ordinateur et contrôlez l’équipement depuis l’ordinateur.

Contrôleur PID :

Ce module est subdivisé en trois blocs (proportionnel, intégral et dérivé) :

Contrôleur P : Kc : -10 à +10.

Contrôleur I : Ti : 0 à 100 s.

Contrôleur D : Td : 0 à 100 s. Temps d’échantillonnage : 0,1 à 100 ms.

Le module permet de régler chaque paramètre indépendamment.

Comparateur électrique :

Le dispositif permet de comparer différents signaux et d’ajouter l’hystérésis souhaitée au signal de sortie du comparateur.

Entrées analogiques :

Ce module est doté de 4 entrées analogiques. Les entrées sont utilisées pour afficher différents signaux sur l’ordinateur.

Sorties analogiques :

Ce module est doté de 4 sorties analogiques. Les sorties sont utilisées pour commander différents dispositifs de l’unité.

Le module permet de régler chaque paramètre indépendamment.

N-IDAQ. Module d’acquisition de Données Industrielles.

DAB. TCarte d’Acquisition de Données :

Carte d’Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d’Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d’ordinateur.Bus PCI Express.

Entrée analogique :

Nombre de chaînes= 16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l’un à 65536.

Jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Plage de entrée(V)=±10 V.

Transferts de données=DMA, interruptions, programmé I/0. DMA chaînes=6.

Sortie analogique :

Nombre de chaînes=2. Résolution=16 bits, l’un à 65536. Débit de sortie maximum jusqu’à 900 KS/s.

Plage de sortie(V)=±10 V. Transferts de données=DMA, interruptions, programmé I/0.

Entrée/sortie numérique :

Nombre de chaînes=24 entrées/sorties. D0 ou DI Échantillon Fréquence d’horloge : 0 à 100 MHz.

Calendrier : Nombre de compteurs et de chronomètres=4. Résolution: Compteur/temporisateur : 32 bits.

PK-K4/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC02. Module Régulateur de Pression d’Air avec Manomètre.

Régulateur de pression : 0-12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0-12 bar).

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 - 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO06. Module de Valve Double Simple Solénoïde 3/2 NC actionné par Bouton Poussoir.

Deux vannes NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé. (2 unités).

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic. (2 unités).

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT05. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Capteur de Position.

Capteur de position avec potentiomètre.

Amortisseurs de chocs.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC. (2 unités).

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS07. Module de Valve de Régulation de Pression Proportionnelle Pneumatique.

L’ouverture de la vanne proportionnelle dépend du signal de tension d’entrée.

Plage d’entrée : 0 – 10V DC.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

Capteurs :

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage. (2 unités).

N-SEN45. Module de Capteur Photoélectrique Diffus-Réfléchissant.

N-SEN46. Module de Capteur Photoélectrique à Fibre Optique.

N-SEN47. Module de Capteur Photoélectrique Rétro-réfléchissant Polarisé.

N-SEN49. Module de Capteur Photoélectrique avec Suppression de l’Arrière Plan.

N-SEN50. Module de Lentille de Détection Photoélectrique.

N-SEN51. Module de Capteur de Flux Pneumatique Numérique.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments requis (Non inclus) :

• PC. PC pour travailler avec l’unité.

Système d’exploitation : Windows 10 ou version ultérieure.

Processeur : Intel Core I5 o plus rapide.

RAM : 8 GB minimum.

Disque dur : 500 GB minimum.

Résolution de l’écran : 19’’ o plus.

Un lecteur CD/DVD.

Disponible un slot PCIe.

• PK-K2. Kit Électro-Pneumatique:

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide:

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC.

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (3 unités).

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS04. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 3/2.

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS06. Module Blocage des Électrovalves Pneumatiques.

Entrée d’air commune.

Quatre électrovannes dans le bloc :

Deux vannes 5/2 monostables avec actionnement pneumatique.

Deux vannes bistables 5/2 avec actionnement pneumatique.

Une douille de 2 mm pour chaque électrovanne.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-ELECD. Module de Distributeur Électrique.

Douilles de 2 mm.

Cinq blocs de dix connexions court-circuitées.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles de 2 mm

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-LAM33. Module de Bloc d’indicateurs Acoustiques et Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux indicateurs LED verts de 24 VCC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VCC.

Deux indicateurs LED bleus de 24 VCC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VCC.

Indicateur sonore.

Capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN34. Module Pressostat Pneumatique avec Contact Electrique.

Plage de pression : 0-10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

N-SEN41. Module Compteur Pneumatique Numérique Digital.

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Manomètre avec pressostat :

Plage de pression : 0 - 10 bar.

Plage de mesure du manomètre : 0 - 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN48. Module de Capteur Photoélectrique du Thrubeam.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PK-K5. Kit de Technologie de Circuit sous Vide :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

Vannes à commande manuelle:

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Valve anti-retour unidirectionnelle.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à commande mécanique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé.

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic.

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Accessoires pour le vide :

N-ATC07. Module de Jauge à Vide.

Échelle du manomètre en bar (0 – 1 bar).

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

N-PCCA02. Module Composants Pneumatiques pour Circuits sous Vide.

Ventouse plate en caoutchouc nitrile (NBR).

Ventouse plate en caoutchouc fluorocarboné.

Ventouse plate en caoutchouc polyuréthane.

Ventouse plate en silicone.

Ventouse plate en caoutchouc nitrile (NBR) avec rainures.

Ventouse ovale plate en caoutchouc nitrile (NBR).

Ventouse plate en caoutchouc nitrile (NBR) avec joint à rotule.

Ventouse plate télescopique en caoutchouc nitrile (NBR) avec rainures.

Ventouse plate et concave en caoutchouc nitrile (NBR).

Ventouse plate en caoutchouc nitrile (NBR) avec soufflet.

Ventouse en silicone avec soufflet.

Ventouse en uréthane avec soufflet.

Ventouse en caoutchouc fluoré avec soufflet.

Clapet anti-retour en ligne pour les tubes de 6 mm.

Trois matériaux et pièces différents pour tester les ventouses.

Capteurs :

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Éléments requis (Non inclus) :

• PK-K1. Kit Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC02. Module Régulateur de Pression d’Air avec Manomètre.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression. (2 unités).

Manomètre à double échelle : bar et psi (0-12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO03. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NO actionné par un Bouton Poussoir d'Urgence.

Interrupteur champignon d’arrêt d’urgence.

Pas de valve.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO06. Module de Valve Double Simple Solénoïde 3/2 NC actionné par Bouton Poussoir. (2 unités).

Deux vannes NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO07. Module de Valve Double Pneumatique Solénoïde 3/2 NO actionné par Bouton Poussoir.

Deux soupapes NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO08. Module de Valve Pneumatique Monostable 5/2 actionné par un Bouton Poussoir.

Soupape NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO09. Module de Valve Pneumatique 3/2 NC Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO10. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier. (2 unités).

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO01. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau.

Activation mécanique des rouleaux.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO02. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau Rétractable.

Activation mécanique par rouleau rétractable.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC02. Module de Doble Valve Régulateur de Flux Pneumatique Bidirectionnel Double.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé.

N-PVT01. Module de Valve Pneumatique Temporisée 3/2 NO et NC.

Activation pneumatique.

Vannes NO et NC.

Contrôle de la temporisation par bouton rotatif.

Plage de temporisation : 0 – 30 secondes.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVAO01. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable Mono-Solénoïde à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Retour de printemps.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO02. Module de Valve Pneumatique Bistable 5/2 à Commande Pneumatique. (3 unités).

Activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO05. Module de Valve Pneumatique à Centre Fermé 5/3 Monostable à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO06. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC à Commande par Air.

Activation pneumatique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic.

N-PVAO08. Module Bloc de Valve Pneumatique à Commande par Air.

Entrée d’air commune.

Trois valves dans le bloc :

Une vanne monostable 5/2 avec activation pneumatique.

Deux vannes 5/2 bistables avec activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVL03. Module de Valve Pneumatique Double “OR”. (2 unités).

Deux valves “O”.

Fonction logique “O”.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVL04. Module de Valve Pneumatique Double “AND”. (2 unités).

Deux valves “AND”.

Fonction logique “AND”.

Pression maximale : 8 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT03. Module de Vérins Pneumatiques Sans Tige à Double Action avec Capteurs Reed.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide :

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

Capteurs :

N-SEN39. Module de Compteur Pneumatique 4 Digits.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

• PK-K2. Kit Électro-Pneumatique:

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 - 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide:

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC.

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (3 unités).

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS04. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 3/2.

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS06. Module Blocage des Électrovalves Pneumatiques.

Entrée d’air commune.

Quatre électrovannes dans le bloc :

Deux vannes 5/2 monostables avec actionnement pneumatique.

Deux vannes bistables 5/2 avec actionnement pneumatique.

Une douille de 2 mm pour chaque électrovanne.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-ELECD. Module de Distributeur Électrique.

Douilles de 2 mm.

Cinq blocs de dix connexions court-circuitées.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles de 2 mm

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-LAM33. Module de Bloc d’indicateurs Acoustiques et Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux indicateurs LED verts de 24 VCC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VCC.

Deux indicateurs LED bleus de 24 VCC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VCC.

Indicateur sonore.

Capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN34. Module Pressostat Pneumatique avec Contact Electrique.

Plage de pression : 0-10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

N-SEN41. Module Compteur Pneumatique Numérique Digital.

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Manomètre avec pressostat :

Plage de pression : 0 - 10 bar.

Plage de mesure du manomètre : 0 - 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN48. Module de Capteur Photoélectrique du Thrubeam.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PK-K6. Kit de Dépannage Pneumatique et Électropneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01F. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre - Défectueux.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0-12 bar.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0-12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03F. Module de Manomètre de Pression - Défectueux.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0-12 bar).

N-ATC05F. Module de Réservoir d’Air Pressurisé - Défectueux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO01F. Module de Valve Pneumatique Solénoïde Simple 3/2 NC Actionné par un Bouton Poussoir - Défectueuse.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT02F. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed - Défectueuse.

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PVAO02F. Module de Valve Pneumatique Bistable 5/2 à Commande Pneumatique - Défectueuse.

Activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO05F. Module de Valve Pneumatique à Centre Fermé 5/3 Monostable à Commande Pneumatique - Défectueuse.

Activation pneumatique.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAC01F. Module Ventouse avec Éjecteur - Défectueuse.

Accessoires :

N-PVAO09F. Module Silencieux - Défectueux.

Éléments requis (Non inclus) :

• PK-K1. Kit Pneumatique :

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC02. Module Régulateur de Pression d’Air avec Manomètre.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression. (2 unités).

Manomètre à double échelle : bar et psi (0-12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVHO03. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NO actionné par un Bouton Poussoir d'Urgence.

Interrupteur champignon d’arrêt d’urgence.

Pas de valve.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO06. Module de Valve Double Simple Solénoïde 3/2 NC actionné par Bouton Poussoir. (2 unités).

Deux vannes NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO07. Module de Valve Double Pneumatique Solénoïde 3/2 NO actionné par Bouton Poussoir.

Deux soupapes NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO08. Module de Valve Pneumatique Monostable 5/2 actionné par un Bouton Poussoir.

Soupape NO avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO09. Module de Valve Pneumatique 3/2 NC Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier.

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVHO10. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable à Solénoïde Unique Actionné par Levier. (2 unités).

Activation mécanique par levier à main.

Levier avec ressort de rappel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO01. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau.

Activation mécanique des rouleaux.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVMO02. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC actionné par un Rouleau Rétractable.

Activation mécanique par rouleau rétractable.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAFC02. Module de Doble Valve Régulateur de Flux Pneumatique Bidirectionnel Double.

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Pression maximale : 10 bar.

Vannes à actionnement pneumatique :

N-ATC05. Module de Réservoir d’Air Pressurisé.

N-PVT01. Module de Valve Pneumatique Temporisée 3/2 NO et NC.

Activation pneumatique.

Vannes NO et NC.

Contrôle de la temporisation par bouton rotatif.

Plage de temporisation : 0 – 30 secondes.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVAO01. Module de Valve Pneumatique 5/2 Monostable Mono-Solénoïde à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Retour de printemps.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO02. Module de Valve Pneumatique Bistable 5/2 à Commande Pneumatique. (3 unités).

Activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO05. Module de Valve Pneumatique à Centre Fermé 5/3 Monostable à Commande Pneumatique.

Activation pneumatique.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO06. Module de Valve Pneumatique Monostable 3/2 NC à Commande par Air.

Activation pneumatique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVAO07. Module de Valve anti-retour Piloté Neumatic.

N-PVAO08. Module Bloc de Valve Pneumatique à Commande par Air.

Entrée d’air commune.

Trois valves dans le bloc :

Une vanne monostable 5/2 avec activation pneumatique.

Deux vannes 5/2 bistables avec activation pneumatique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVL03. Module de Valve Pneumatique Double “OR”. (2 unités).

Deux valves “O”.

Fonction logique “O”.

Pression maximale : 8 bar.

N-PVL04. Module de Valve Pneumatique Double “AND”. (2 unités).

Deux valves “AND”.

Fonction logique “AND”.

Pression maximale : 8 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT03. Module de Vérins Pneumatiques Sans Tige à Double Action avec Capteurs Reed.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide :

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

Capteurs :

N-SEN39. Module de Compteur Pneumatique 4 Digits.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

• PK-K2. Kit Électro-Pneumatique:

Composants de traitement de l’air :

N-ATC01. Module Régulateur de Pression d’Air et Filtre avec Manomètre.

Filtre à air avec piège à eau.

Régulateur de pression : 0 – 12 bar.

Manomètre à double échelle : bar et psi (0 – 12 bar).

Valve de décharge.

Vanne d’arrêt.

N-ATC03. Module de Manomètre de Pression.

Manomètre à double échelle en bar et psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Module de Répartition Pneumatique à 8 Voies.

N-PVAO04. Module de Soupape d’Echappement Rapide Pneumatique avec Silencieux.

Vannes à commande manuelle :

N-PVAFC01. Module de Double Valve Pneumatique de Régulation de Flux Unidirectionnel. (2 unités).

Activation manuelle par bouton rotatif.

Deux vannes de contrôle du débit.

Clapet anti-retour unidirectionnel.

Pression maximale : 10 bar.

Actionneurs pneumatiques :

N-PACT01. Module de Vérin Pneumatique à Simple Effet.

Acier inoxydable.

Retour de printemps.

Tige normalement rétractée.

Pression maximale : 10 bar.

Course de 100 mm.

N-PACT02. Module de Vérins Pneumatiques à Double Effet avec Capteurs Reed. (2 unités).

Acier inoxydable.

Course de 100 mm.

Pression maximale : 10 bar.

Deux capteurs Reed sont incorporés dans chaque cylindre pour détecter la position initiale et finale de la tige du piston.

N-PACT04. Module de Vérin Pneumatique à Double Effet avec Charge Reed et Capteurs.

Deux cylindres à double effet couplés entre eux :

Un cylindre est l’actionneur et l’autre la charge.

Pression maximale : 10 bar.

Accessoires pour le vide:

N-PVAC01. Module Ventouse avec éjecteur.

Electrovannes pneumatiques :

N-PVS01. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 3/2 NC.

Activation électrique.

Soupape NC avec retour par ressort.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS02. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/2. (2 unités).

Activation électrique.

Valve NC.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS03. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 5/2. (3 unités).

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS04. Module Électrovalve Pneumatique Bistable 3/2.

Activation électrique.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS05. Module Électrovalve Pneumatique Monostable 5/3 à Centre Fermé.

Activé électriquement.

Centrage à ressort.

Centre fermé.

Pression maximale : 10 bar.

N-PVS06. Module Blocage des Électrovalves Pneumatiques.

Entrée d’air commune.

Quatre électrovannes dans le bloc :

Deux vannes 5/2 monostables avec actionnement pneumatique.

Deux vannes bistables 5/2 avec actionnement pneumatique.

Une douille de 2 mm pour chaque électrovanne.

Pression maximale : 10 bar.

Composants électriques :

N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Interrupteur électrique avec clé de sécurité.

Interrupteur d’arrêt d’urgence de type champignon.

N-ALI11. Module d’Alimentation 24 VDC.

Douilles de 2 mm.

Six sorties 24 VCC.

Six connexions de masse (GND).

Interrupteur ON/OFF éclairé.

Fusible pour protéger l’alimentation électrique contre les courts-circuits.

N-REL61. Module de Blocs de Relais. (2 unités).

Douilles de 2 mm

Trois relais avec bobines de 24 VCC.

Chaque relais contient quatre contacts commutables avec position NO et NC.

Indicateur LED du relais actif.

N-ELECD. Module de Distributeur Électrique.

Douilles de 2 mm.

Cinq blocs de dix connexions court-circuitées.

N-REL62. Module de Relais Temporisé Ajustable.

Douilles de 2 mm

Temps configurable.

Indicateur LED du relais actif.

N-INT35. Module de Bloc de Commutation avec Indicateurs Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux boutons-poussoirs avec indicateur LED et contacts NO et NC.

Sélecteur à deux positions avec contacts NO et NC.

N-LAM33. Module de Bloc d’indicateurs Acoustiques et Lumineux.

Douilles de 2 mm.

Deux indicateurs LED verts de 24 VCC.

Deux indicateurs LED rouges de 24 VCC.

Deux indicateurs LED bleus de 24 VCC.

Deux indicateurs LED jaunes 24 VCC.

Indicateur sonore.

Capteurs :

N-SEN30. Module Interrupteur de Fin de Course Actionné par un Rouleau. (2 unités).

Douilles de 2 mm.

Interrupteur avec contacts NO et NC.

N-SEN34. Module Pressostat Pneumatique avec Contact Electrique.

Plage de pression : 0-10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN36. Module de Détecteur Inductif.

N-SEN40. Module de Capteur de Pression Pneumatique avec Affichage.

N-SEN41. Module Compteur Pneumatique Numérique Digital.

N-SEN42. Module Pressostat à Vide avec Contact Electrique.

Manomètre avec pressostat :

Plage de pression : 0 - 10 bar.

Plage de mesure du manomètre : 0 - 10 bar.

Régulation manuelle.

N-SEN43. Module de Capteur Optique.

N-SEN44. Module de Capteur Capacitif.

N-SEN48. Module de Capteur Photoélectrique du Thrubeam.

Accessoires :

N-PCCA01. Module de Composants Pneumatiques pour le Assemblage du Circuits 1.

25 mètres de tuyau flexible bleu de 6 mm en polyuréthane.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane rouge de 6 mm.

25 mètres de tuyau flexible en polyuréthane transparent de 6 mm.

Coupe-tube pour tuyau de 6 mm.

Arrache-tube pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 20 bouchons pour tube de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “T” pour tubes de 6 mm.

Jeu de 20 raccords en “Y” pour tube de 6 mm.

Valve anti-retour en ligne pour tuyau de 6 mm.

Jeu de 10 silencieux pour tuyau de 6 mm.

Boîte en plastique robuste pour le rangement des composants de l’unité :

Polypropylène.

Capacité : 58 l.

Couvercle attaché à la boîte.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• WBPP-SP. Poste de Travail Simple.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table à poste de travail unique pour travailler d’un seul côté de l’unité.

Dimensions : 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Établi Double Post.

Structure en profilés d’aluminium.

Plateau pour recueillir l’huile usagée.

Support pour les tuyaux.

Roues avec freins sur deux jambes.

Table avec deux postes de travail qui permet d’utiliser l’unité des deux côtés de la table.

Dimensions : 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Module à quatre Tiroirs.

Unité de tiroir à usage général.

Dimensions : 430 x 550 x 705 mm.

Quatre tiroirs, dont l’un est verrouillable.

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels :

Ce matériel est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Entretien de sécurité et Manuel pratique.

PK-K0: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 25 kg approx.

PK-K1: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 25 kg approx.

PK-K1UP: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 25 kg approx.

PK-K2: Dimensions: 1000 x 700 x 300 mm approx. Poid: 22 kg approx.

PK-K3: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 8 kg approx.

PK-K4: Dimensions: 1200 x 700 x 400 mm approx. Poid: 14 kg approx.

PK-K5: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 12 kg approx.

PK-K6: Dimensions: 1200 x 700 x 300 mm approx. Poid: 7 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

PK-K0. Kit pour Étudier les Fondamentaux du Pneumatique.

1.- Identification des éléments.

2.- Compression et traitement de l’air.

3.- Fonctionnement des vannes à commande manuelle.

4.- Fonctionnement d’un vérin à simple effet.

5.- Fonctionnement d’une bouteille à simple effet à partir de plusieurs points (soupape “O”).

6.- Fonctionnement simultané d’un cylindre à simple effet (soupape en “Y”).

7.- Fonctionnement indirect d’un vérin à simple effet.

PK-K1. Kit Pneumatique.

8.- Identification des éléments.

9.- Compression et traitement de l’air.

10.- Fonctionnement des vannes à commande manuelle.

11.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet.

12.- Fonctionnement d’une bouteille à simple effet à partir de plusieurs points (soupape “O”).

13.- Fonctionnement simultané d’un cylindre à simple effet (soupape en “Y”).

14.- Fonction de l’éjecteur et étude de l’effet Venturi.

15.- Utilisation de l’éjecteur et des ventouses pour maintenir les pièces.

16.- Fonctionnement indirect d’un vérin à simple effet.

17.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet.

18.- Fonctionnement indirect d’un cylindre à double effet.

19.- Fonctionnement semi-automatique d’un cylindre à double effet.

20.- Contrôle de la vitesse d’un cylindre à double effet.

21.- Fonctionnement automatique d’un cylindre à double effet.

22.- Fonctionnement temporisé d’un cylindre à double effet.

23.- Retour accéléré d’un cylindre à double effet.

24.- Système pneumatique avec bouton d’arrêt d’urgence.

25.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de trois signaux pneumatiques.

26.- Configuration d’une valve à séquence réglable.

PK-K1UP. Kit de Mise à Niveau pour le PK-K1 pour Comprendre les Principes de l’Électro-Pneumatique:

27.- Identification des éléments.

28.- Compression et traitement de l’air.

29.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet.

30.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet.

31.- Régulation de la vitesse d’un cylindre à double effet.

32.- Commande électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable.

33.- Commande électropneumatique au moyen d’électrovannes monostables 3/2 et 5/2.

34.- Commande électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2.

35.- Contrôle d’un cylindre à double effet par la mise en place de capteurs à lames.

36.- Activation automatique des cylindres (séquence A+B+A-B-).

37.- Fonctionnement d’un interrupteur à pression et d’un manomètre à contact électrique.

PK-K2. Kit Électro-Pneumatique.

38.- Identification des éléments.

39.- Compression et traitement de l’air.

40.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet.

41.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet.

42.- Contrôle de la vitesse d’un cylindre à double effet.

43.- Commande électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable.

44.- Commande électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables.

45.- Commande électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2.

46.- Contrôle d’un cylindre à double effet par la mise en place de capteurs à lames.

47.- Activation automatique des cylindres (séquence A+B+A-B-).

48.- Fonctionnement d’un interrupteur à pression et d’un manomètre à contact électrique.

PK-K3. Kit d’Actionneurs Pneumatiques.

49.- Identification des éléments.

50.- Fonctionnement d’un actionneur pneumatique linéaire.

51.- Fonctionnement d’un actionneur pneumatique rotatif.

52.- Entraînement d’un muscle artificiel pneumatique.

53.- Utilisation du générateur de fonctions pour établir la vitesse de l’actionneur linéaire.

54.- Utilisation du générateur de fonctions pour régler la vitesse de l’actionneur rotatif.

55.- Utilisation du générateur de fonctions pour déterminer la vitesse du muscle pneumatique.

56.- Utilisation de différentes charges avec un actionneur linéaire et observation de la réponse.

57.- Utilisation de différentes charges avec un actionneur rotatif et observation de la réponse.

58.- Utilisation de différentes charges avec un muscle pneumatique et observation de la réponse.

59.- Comparaison entre les différents actionneurs.

PK-K4. Kit de Mesure et de Contrôle Proportionnel en Pneumatique.

60.- Familiarisation avec l’acquisition de données et le traitement des signaux du système à partir de l’ordinateur.

61.- Fonctionnement de la cellule photoélectrique avec suppression de l’arrière-plan par l’ordinateur.

62.- Fonctionnement de la cellule photoélectrique rétroréfléchissante polarisée à partir de l’ordinateur.

63.- Fonctionnement de la cellule photoélectrique à réflexion diffuse à partir de l’ordinateur.

64.- Fonctionnement du capteur photoélectrique à fibre optique à partir de l’ordinateur.

65.- Contrôle proportionnel manuel d’une vanne proportionnelle à partir de l’ordinateur.

66.- Mesure analogique du niveau de pression à partir de l’ordinateur.

67.- Mesure analogique du niveau de débit à partir de l’ordinateur.

68.- Boucle de contrôle PID du niveau de flux provenant de l’ordinateur.

69.- Capteur de position analogique de l’actionneur linéaire pneumatique provenant de l’ordinateur.

70.- Boucle de contrôle PID de la position d’un actionneur linéaire pneumatique à partir de l’ordinateur.

PK-K5. Kit de Technologie de Circuit sous Vide.

71.- Familiarisation avec les composants du vide.

72.- Fonction d’éjection et étude de l’effet Venturi.

73.- Utilisation de l’éjecteur et des ventouses pour maintenir les pièces.

74.- Mesure du niveau de pression négative.

75.- Régulation de la pression négative du circuit de vide.

76.- Différences entre les ventouses des appareils et comparaison de leurs fonctions.

PK-K6. Kit de Dépannage Pneumatique et Électropneumatique.

77.- Familiarisation avec les défaillances les plus fréquentes des composants pneumatiques.

78.- Etude d’un filtre à air et d’un régulateur de pression avec un manomètre défectueux.

79.- Étudier un manomètre défectueux.

80.- Étudier un réservoir d’air comprimé défectueux.

81.- Étudier une vanne monostable 3/2 NF défectueuse actionnée par un bouton.

82.- Étudier un cylindre à double effet avec des capteurs à anche défectueux.

83.- Etudier une vanne bistable 5/2 avec un actionneur pneumatique défectueux.

84.- Etudier une vanne à centre fermé 5/3 avec un actionneur pneumatique défectueux.

85.- Étudier une ventouse avec un éjecteur défectueux.

86.- Étudier un silencieux à tube de 6 mm défectueux.

AE-PLC-PAN-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le PK-K2 sont les suivantes :

87.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de l’automate programmable.

88.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

89.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable commandée depuis le PLC.

90.- Contrôle électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables activées depuis le PLC.

91.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2 commandée par l’automate programmable.

92.- Contrôle de la pression au moyen du PLC.

93.- Contrôle de la position d’un cylindre à double effet par la mise en œuvre de capteurs Reed et d’un PLC.

94.- Création d’une séquence pneumatique par l’automate.

Les possibilités pratiques avec l’AE-PLC-PAN-UB travaillant seul sont les suivantes :

95.- Utilisation des variables.

96.- Utilisation des entrées numériques I.

97.- Utilisation des entrées numériques II.

98.- Vérification des entrées numériques (PLC-PAN-K1).

99.- Utilisation de sorties numériques.

100.- Vérification des sorties numériques.

101.- Utilisation de signaux analogiques I (PLC-PAN-K1 et PLC-PAN-K2).

102.- En utilisant les signaux analogiques II (PLC-PAN-K1 et PLC-PAN-K2).

103.- Générateur d’ondes carrées.

104.- Programmation simple de l’IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

105.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

106.- Utiliser les sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

107.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

108.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

109.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-PAN-K3 ou PLC-PAN-K4).

110.- Connexion du dispositif CPL à l’Internet (PLC-PAN-K5).

111.- Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

112.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

113.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

114.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-PAN-K5).

AE-PLC-SIE-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le PK-K2 sont les suivantes :

115.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de l’automate programmable.

116.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

117.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable commandée depuis le PLC.

118.- Contrôle électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables activées depuis le PLC.

119.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2 commandée par l’automate programmable.

120.- Contrôle de la pression au moyen du PLC.

121.- Contrôle de la position d’un cylindre à double effet par la mise en œuvre de capteurs Reed et d’un PLC.

122.- Création d’une séquence pneumatique par l’automate.

Les possibilités pratiques avec l’AE-PLC-SIE-UB travaillant seul sont les suivantes :

123.- Utilisation des variables.

124.- Utilisation des entrées numériques I.

125.- Utilisation des entrées numériques II.

126.- Vérification des entrées numériques (PLC-SIE-K1).

127.- Utilisation de sorties numériques.

128.- Vérification des sorties numériques.

129.- Utilisation de signaux analogiques I (PLC-SIE-K1 et PLC-SIE-K2).

130.- En utilisant les signaux analogiques II (PLC-SIE-K1 et PLC-SIE-K2).

131.- Générateur d’ondes carrées.

132.- Programmation simple de l’IHM (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

133.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

134.- Utiliser les sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

135.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

136.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

137.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-SIE-K3 ou PLC-SIE-K4).

138.- Connexion du dispositif CPL à l’Internet (PLC-SIE-K5).

139.- Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-SIE-K5).

140.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-SIE-K5).

141.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-SIE-K5).

142.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-SIE-K5).

AE-PLC-AB-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le PK-K2 sont les suivantes :

143.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de l’automate programmable.

144.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

145.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable commandée depuis le PLC.

146.- Contrôle électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables activées depuis le PLC.

147.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2 commandée par l’automate programmable.

148.- Contrôle de la pression au moyen du PLC.

149.- Contrôle de la position d’un cylindre à double effet par la mise en œuvre de capteurs Reed et d’un PLC.

150.- Création d’une séquence pneumatique par l’automate.

Les possibilités pratiques avec l’AE-PLC-AB-UB travaillant seul sont les suivantes :

151.- Utilisation des variables.

152.- Utilisation des entrées numériques I.

153.- Utilisation des entrées numériques II.

154.- Vérification des entrées numériques (PLC-AB-K1).

155.- Utilisation de sorties numériques.

156.- Vérification des sorties numériques.

157.- Utilisation de signaux analogiques I (PLC-AB-K1 et PLC-AB-K2).

158.- En utilisant les signaux analogiques II (PLC-AB-K1 et PLC-AB-K2).

159.- Générateur d’ondes carrées.

160.- Programmation simple de l’IHM (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

161.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

162.- Utiliser les sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

163.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

164.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

165.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-AB-K3 ou PLC-AB-K4).

166.- Connexion du dispositif CPL à l’Internet (PLC-AB-K5).

167.- Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-AB-K5).

168.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-AB-K5).

169.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-AB-K5).

170.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-AB-K5).

AE-PLC-OMR-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le PK-K2 sont les suivantes :

171.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de l’automate programmable.

172.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

173.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable commandée depuis le PLC.

174.- Contrôle électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables activées depuis le PLC.

175.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2 commandée par l’automate programmable.

176.- Contrôle de la pression au moyen du PLC.

177.- Contrôle de la position d’un cylindre à double effet par la mise en œuvre de capteurs Reed et d’un PLC.

178.- Création d’une séquence pneumatique par l’automate.

Les possibilités pratiques avec l’AE-PLC-OMR-UB travaillant seul sont les suivantes :

179.- Utilisation des variables.

180.- Utilisation des entrées numériques I.

181.- Utilisation des entrées numériques II.

182.- Vérification des entrées numériques (PLC-OMR-K1).

183.- Utilisation de sorties numériques.

184.- Vérification des sorties numériques.

185.- Utilisation de signaux analogiques I (PLC-OMR-K1 et PLC-OMR-K2).

186.- En utilisant les signaux analogiques II (PLC-OMR-K1 et PLC-OMR-K2).

187.- Générateur d’ondes carrées.

188.- Programmation simple de l’IHM (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

189.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

190.- Utiliser les sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

191.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

192.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

193.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-OMR-K3 ou PLC-OMR-K4).

194.- Connexion du dispositif CPL à l’Internet (PLC-OMR-K5).

195.- Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-OMR-K5).

196.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-OMR-K5).

197.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-OMR-K5).

198.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-OMR-K5).

AE-PLC-MIT-UB (également disponible auprès d’autres fabricants d’automates) :

Les possibilités pratiques offertes par le PK-K2 sont les suivantes :

199.- Fonctionnement d’un cylindre à simple effet au moyen de l’automate programmable.

200.- Fonctionnement d’un cylindre à double effet au moyen de l’automate programmable.

201.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne 3/2 NF monostable commandée depuis le PLC.

202.- Contrôle électropneumatique au moyen d’électrovannes 3/2 et 5/2 monostables activées depuis le PLC.

203.- Contrôle électropneumatique au moyen d’une électrovanne bistable 5/2 commandée par l’automate programmable.

204.- Contrôle de la pression au moyen du PLC.

205.- Contrôle de la position d’un cylindre à double effet par la mise en œuvre de capteurs Reed et d’un PLC.

206.- Création d’une séquence pneumatique par l’automate.

Les possibilités pratiques avec l’AE-PLC-MIT-UB travaillant seul sont les suivantes :

207.- Utilisation des variables.

208.- Utilisation des entrées numériques I.

209.- Utilisation des entrées numériques II.

210.- Vérification des entrées numériques (PLC-MIT-K1).

211.- Utilisation de sorties numériques.

212.- Vérification des sorties numériques.

213.- Utilisation de signaux analogiques I (PLC-MIT-K1 et PLC-MIT-K2).

214.- En utilisant les signaux analogiques II (PLC-MIT-K1 et PLC-MIT-K2).

215.- Générateur d’ondes carrées.

216.- Programmation simple de l’IHM (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

217.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

218.- Utiliser les sorties numériques avec le dispositif HMI II (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

219.- Lecture des données d’un registre avec le dispositif IHM (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

220.- Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

221.- Changement des écrans de l’IHM (PLC-MIT-K3 ou PLC-MIT-K4).

222.- Connexion du dispositif CPL à l’Internet (PLC-MIT-K5).

223.- Contrôle des entrées numériques avec une application de serveur web (PLC-MIT-K5).

224.- Contrôle des sorties numériques avec une application de serveur web (PLC-MIT-K5).

225.- Contrôle des entrées analogiques avec une application de serveur web (PLC-MIT-K5).

226.- Contrôle des sorties analogiques avec une application de serveur web (PLC-MIT-K5).

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

AE-NS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.