Especificaciones de Concurso (de los items principales)

1 Equipo AE-PLC-FMS1:

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

1.1 AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base del PLC PANASONIC, incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

Los siguientes Kits opcionales están disponibles para trabajar con el AE-PLC-PAN-UB:

El PLC-PAN-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Alimentación monofásica: 110-240 Vac: Fase + Neutro + Tierra.

20 Generadores de señales digitales:

10 Interruptores de palanca.

10 Pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un led verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 Vdc y 24Vdc.

6 generadores de señales analógicos:

6 Potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10V a +10V.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

El PLC-PAN-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S analógicas PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10V a +10V.

4 entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10V a +10V.

4 salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo de conmutación Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

4 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión a Ethernet.

El PLC-PAN-K4, Kit 4 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-HMIA-PAN. Módulo HMI Grande de Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT de 64k colores con formato 16:9.

Tamaño de la pantalla: 187 x 147 mm (7 pulgadas).

Resolución: 800x480 WVGA.

Retroiluminación con gran luminosidad de 300 cd/m2.

Ranura para tarjeta SD.

Conector para el módulo de conmutación Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

4 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión a Ethernet.

El PLC-PAN-K5, Kit 5 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Router de Internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

8 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión de Ethernet.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización (Opcional).

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

• Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

• Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

• Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

• Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

• Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

• GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

• Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

• Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

• Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

•Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

2 Software de Programación de PLC , HMI y del servidor web

Software de programación de PLC:

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131-3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cinco lenguajes de programación:

Diagrama Ladder (LD). Texto Estructurado (ST). Lista de Instrucciones (IL). Diagrama Secuencial (SFC). Diagrama de Bloques (FBD).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Guarda archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y Tutorial Rápido incluidos.

Software de Programación de la Pantalla Táctil HMI:

Herramientas para la Creación de Pantallas:

Este software es una herramienta creada para programar la pantalla táctil. Gracias a esta herramienta se pueden crear y diseñar las pantallas e imágenes apropiadas. Permite transferir el programa a la pantalla táctil, cargar objetos creados desde la terminal e imprimir pantallas creadas.

Multitud de Funciones. Creación de Pantallas:

Posee multitud de herramientas de programación.

Dispositivos para visualización de textos, diagramas o datos, botones de dibujo, gráficas y pilotos.  Permite crear pantallas funcionales adaptables a cada aplicación.

Funciones de Dibujo: Puede crear diferentes elementos de programación a través de iconos y mapas de bits.

Fácil Operatividad (pinchar y desplazar):

Una librería de elementos permite programar con el ratón, simplemente seleccionando y desplazando elementos a los lugares deseados. (Pinchar y desplazar).

Fácil Creación de Librerías de Usuario:

Se pueden registrar y almacenar librerías para su uso en posteriores proyectos.

Impresión. Las diferentes pantallas de los proyectos se pueden imprimir:

Posibilidad de impresión de las pantallas, con previsualización, selección y configuración preliminar.

Editor de Mapas de bits:

Esta herramienta permite crear, leer y modificar mapas de bits para usarlos como elementos de programación en pantalla. Se pueden crear iconos (botones) a partir de imágenes.

Software de programación de aplicaciones web:

Fácil programación de aplicaciones web completas para visualizar y controlar todas las variables del PLC. No e requiere experiencia previa en programación web.

Biblioteca de botones, pulsadores, indicadores de agujas, gráficos de barras, etc. para una rápida programación de las aplicaciones.

Las aplicaciones web pueden tardar hasta 14 MB y permitir el acceso de hasta 16 usuarios al mismo tiempo.

Las aplicaciones pueden programarse para controlar todas las variables digitales y analógicas del PLC.

Motores de búsqueda compatibles con el servidor web:

Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Internet Explorer.

OS X: Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

IOS: Safari y Google Chrome.

Android: Google Chrome.

3 Estaciones Componentes

3.1 AE-PLC-A. Estación de Alimentación de Piezas

Tiene la función del suministro de la pieza base al sistema. El “AE-PLC-A” dispone de un almacén de piezas base que serán suministradas una a una al sistema mediante un cilindro neumático, una vez suministrada la pieza, se realiza una verificación de la posición de la pieza para poder activar el mecanismo que comprueba que la pieza tiene la forma correcta. Una vez realizada la comprobación, la pieza es desplazada de la estación al módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” mediante un sistema de vacío con ventosas montadas en un brazo manipulador, para la continuación del proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

10 Piezas de trabajo de aluminio.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 10 mm.

Carrera de 50 mm.

2 actuadores neumáticos de doble efecto, perfilados:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Carrera de 200 mm.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado:

Material: acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 biestables.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

Eyectores de vacío de efecto venturi.

4 ventosas planas de caucho NBR telescópicas montadas sobre una placa de aluminio.

Vacuostato.

Electroválvula neumática 3/2 monoestable.

Sensores:

2 sensores de efecto inductivo para comprobar la posición de la pieza.

8 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.2 AE-PLC-M. Estación de Montaje

Tiene la función del suministro de una segunda pieza y del ensamblaje de ésta a la pieza base que ya ha sido suministrada por el módulo anterior “AE-PLC-A”.

El “AE-PLC-M” dispone de un almacén vertical de piezas que serán suministradas una a una al sistema mediante un cilindro neumático, una vez detectada su posición, se activa el mecanismo que medirá si la pieza es correcta mediante un potenciómetro lineal. Tras la comprobación de la altura se procede a rechazar las piezas defectuosas que se almacenarán en un depósito de rechazo. Si la pieza tiene la altura requerida, un actuador neumático de pinza de agarre interno unida a un actuador neumático giratorio que funciona como brazo giratorio, ensamblará la nueva pieza en la pieza base ya suministrada por el “AE-PLC-A” y que llega a la estación “AE-PLC-M” a través del módulo de transporte lineal “AE-PLC-T”. La pieza es ensamblada en el propio “AE-PLC-T” para continuar con el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

15 piezas de trabajo.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Almacén vertical de piezas.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

2 actuadores neumáticos de simple efecto, cilíndricos:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Actuador neumático sin vástago de bandas:

Material: acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 300 mm.

Sensores de final de carrera en la posición de inicio y final deseados.

2 pinzas neumáticas de agarre interno de doble efecto.

Actuador neumático rotatorio.

Actuador neumático rotatorio con vástago de 50mm de carrera.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

4 electroválvulas neumáticas 5/2 biestables.

Electroválvula neumática 5/3 centrada por muelles.

Tubos y racores identificados individualmente.

Sensores:

Potenciómetro lineal de 20 mm de recorrido para la comprobación de la altura de la pieza.

Sensor de efecto inductivo para comprobar la posición de la pieza.

2 sensores de final de carrera para verificar la posición del mecanismo medidor.

10 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.3 AE-PLC-P. Estación de Prensado Automático

Tiene la función de emular un proceso de prensado de las piezas que recibe de las etapas anteriores. El “AE-PLC-P” dispone de un brazo manipulador compuesto por un actuador neumático rotatorio con un conjunto de cuatro ventosas de caucho, con las que el módulo desplazará la pieza desde el módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” a una zona de espera antes de ser introducida en la zona de prensado. Una vez detectada la pieza en la zona de espera, un actuador neumático desplaza la pieza a la zona de prensado. Una vez la pieza esté en la zona de prensado, un actuador hidráulico con fuerza controlada emulará el prensado de la pieza. Tras terminar la emulación del proceso de prensado, otro actuador neumático devolverá la pieza a la zona de espera de la unidad, donde el brazo manipulador devolverá la pieza de nuevo al módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” para continuar con el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

2 actuadores neumáticos de efecto simple, cilíndricos:

Material: acero inoxidable.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 200 mm.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado:

Material: acero inoxidable.

Carrera: 100 mm.

Actuador neumático rotatorio.

3 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

Electroválvula neumática 5/3 centrada por muelles.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

Eyectores de vacío de efecto venturi.

4 ventosas planas de caucho NBR telescópicas.

Vacuostato.

Electroválvula neumática 3/2 monoestable.

Circuito hidráulico:

Actuador hidráulico de doble efecto, perfilado:

Material: Acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 100 mm.

Electroválvula hidráulica overcenter.

Electroválvula hidráulica 4/2.

Sensores:

Sensor de efecto inductivo para comprobar la posición de la pieza.

Sensor de final de carrera para verificar la posición del mecanismo de protección de la zona de prensado.

11 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.4 AE-PLC-MR1. Estación de Mesa Rotatoria 1

Tiene la función del suministro de una tercera pieza y del ensamblaje de ésta a la pieza base que ya ha sido suministrada por los módulos anteriores, esta pieza puede ser metálica o plástica. El “AE-PLC-MR1” dispone de un almacén vertical de piezas que serán suministradas una a una al sistema de mesa giratoria mediante un sistema dispensador. Una vez en la mesa giratoria, ésta va girando y en cada pasada se realiza una operación. En la primera posición de la mesa se realiza la comprobación de la posición de la pieza, mediante la comprobación de la altura de la misma. En la segunda posición se realizará un giro de la pieza en caso de que se haya determinado que la posición de la pieza es incorrecta. En la cuarta posición se detecta el tipo de material del que está hecho la pieza (plástico o metal) mediante un sensor inductivo. En la quinta posición se determina la existencia de pieza con un sensor capacitivo. En la sexta posición un manipulador lineal lleva la pieza a la zona de descarte en el caso de que la pieza no cumpla con las especificaciones de la aplicación. A la última posición solo llegan las piezas aceptadas por las especificaciones del sistema. En esta última etapa, un brazo giratorio agarra la pieza y la ensamblará dentro de la pieza suministrada en etapas anteriores, y lo hará directamente en el módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” para continuar con el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

20 Piezas de trabajo:

2 materiales diferentes:

Aluminio.

PVC.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Mesa giratoria:

Mesa redonda con 8 posiciones.

Motor DC.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

2 actuadores neumáticos de simple efecto, cilíndricos:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 10 mm.

Carrera de 50 mm.

Actuador neumático de doble efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 50 mm.

Actuador neumático sin vástago de bandas:

Material: acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 100 mm.

Sensores de final de carrera en la posición de inicio y final deseados.

Pinza neumática de agarre externo de doble efecto.

Actuador neumático rotatorio.

Actuador neumático rotatorio con vástago de 50 mm de carrera.

7 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

2 electroválvulas neumáticas 5/3 centradas por muelles.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

2 ventosas planas de caucho NBR.

2 vacuostatos.

2 eyectores de vacío de efecto venturi.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Sensores:

Sensor de efecto inductivo para el tipo de material de la pieza (metálico o plástico).

Sensor de efecto capacitivo para existencia de pieza.

Potenciómetro lineal de 50 mm de recorrido para la comprobación de la altura de la pieza.

12 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Encoder para detectar la posición de la mesa giratoria.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.5 AE-PLC-MR2. Estación de Mesa Rotatoria 2

Tiene la función del suministro de una cuarta pieza y del ensamblaje de ésta a la pieza base que ya ha sido suministrada por los módulos anteriores, esta pieza puede ser metálica o plástica y éstas de color negro o blanco. El “AE-PLC-MR2” dispone de un almacén vertical de piezas que serán suministradas una a una al sistema de mesa giratoria mediante un sistema dispensador. Una vez en la mesa giratoria, ésta va girando y en cada puesto se realiza una operación. En la primera posición de la mesa se realiza la operación de comprobación del tipo de material de la pieza, si es metálica o plástica. En la segunda posición se detecta la presencia de pieza a través de un sensor capacitivo. En la tercera posición se detecta el color de la pieza con un sensor óptico. En la cuarta posición se realiza la operación de la comprobación de la altura de la pieza, a través de un sensor lineal y un actuador neumático cilíndrico. En la quinta posición se realiza la operación de descarte de piezas mediante un manipulador, que deposita la pieza en la zona de descarte.

A la última posición solo llegan las piezas aceptadas por las especificaciones del sistema. En esta última etapa, un brazo giratorio cogerá la pieza y la ensamblará dentro de la pieza suministrada en etapas anteriores, y lo hará directamente en el módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” para continuar con el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

20 Piezas de trabajo:

2 alturas diferentes.

2 materiales diferentes:

Aluminio.

PVC.

3 colores diferentes:

Plateado, blanco y negro.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Mesa giratoria:

Mesa redonda con 8 posiciones.

Motor DC.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Actuador neumático de doble efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 50 mm.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado:

Material: acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 100 mm.

2 pinzas neumáticas de agarre externa de doble efecto.

2 actuadores neumáticos rotatorios con vástago de 50 mm de carrera.

6 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables NC.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 biestables.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

3 ventosas planas de caucho NBR.

Eyector de vacío de efecto venturi.

Vacuostato.

Electroválvula neumática 3/2 monoestable NC.

Sensores:

Sensor de efecto inductivo para el tipo de material de la pieza (metálico o plástico).

Sensor de efecto capacitivo para existencia de pieza.

Sensor óptico para el color de la pieza.

Potenciómetro lineal de 50mm de recorrido para la comprobación de la altura de la pieza.

13 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Encoder para detectar la posición de la mesa giratoria.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.6 AE-PLC-AT. Estación Atornilladora Automática

Tiene la función del suministro y montaje de cuatro tornillos en la pieza base que ya ha sido suministrada por los módulos anteriores. El “AE-PLC-AT” dispone de un almacén vertical de piezas que serán suministradas una a una mediante un sistema dispensador. Después de ello, un sistema manipulador colocará el tornillo en la pieza. Para la colocación de los cuatro tornillos la pieza base es girada 3 veces en el propio módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” para no interrumpir el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

20 piezas de trabajo:

Tornillos de acero.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

2 actuadores neumáticos de simple efecto, cilíndricos:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 10 mm.

Carrera de 20 mm.

Actuador neumático de doble efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 200 mm.

Actuador neumático de doble efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado.

Material: acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 100 mm.

Pinza neumática de agarre externo de doble efecto.

2 actuadores neumáticos rotatorios con vástago de 50 mm de carrera.

5 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables NC.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 biestables.

Electroválvula neumática 5/3 centrada por muelles.

Tubos y racores identificados individualmente.

Sensores:

Sensor final de carrera de efecto reed para comprobar la posición del actuador neumático

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.7 AE-BR. Estación de Brazo Robótico

Tiene la función del atornillado de los cuatro tornillos, que se han suministrado y colocado en la etapa anterior, mediante el uso de un brazo robotizado industrial con taladro instalado. Una vez el brazo robótico ha atornillado los cuatro tornillos, el módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” continúa con el proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

Brazo robótico:

6 grados de libertad.

Carga: 2 Kg máx.

Peso: 19 Kg.

Repetividad de la posición: ±0.02 mm.

Método de detección: encoder absoluto.

Longitud del brazo: 500 mm máx.

Consola para programar el brazo robótico.

Taladro eléctrico para instalar en el brazo robótico.

Pinza neumática de agarre externa de doble efecto para instalar en el brazo robótico.

Mampara protectora realizada en policarbonato.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.8 AE-PLC-AL. Estación de Almacenaje

Tiene la función del almacenaje de las piezas suministradas por los módulos anteriores. El “AE-PLC-AL” dispone un sistema manipulador de tres grados de libertad XYZ, para posicionar la pieza en la posición correcta. La unidad dispone de una pantalla HMI, para la fácil monitorización del almacenamiento de piezas. Ésta unidad es el final del proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Componentes eléctricos:

2 actuadores eléctricos lineales:

Motor DC.

Medidor de la posición.

Longitud: 500 mm.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado:

Material: acero inoxidable y aluminio.

Carrera de 100 mm.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

4 ventosas planas de caucho NBR telescópicas montadas sobre una placa de aluminio.

Eyector de vacío de efecto venturi.

Vacuostato.

Electroválvula neumática 3/2 monoestable.

Sensores:

2 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Bandeja donde serán posicionadas las piezas del equipo.

Mampara protectora realizada en policarbonato.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240 Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.9 AE-PLC-T. Estación de Transporte Lineal

Tiene la función del transporte de piezas entre las distintas estaciones de trabajo que realizarán las diferentes operaciones de montaje de la misma. El “AE-PLC-T” tiene ocho paradas donde se instalarán cada una de las estaciones de trabajo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

4 pallets transportadores de piezas de trabajo.

8 paradas para pallets:

Una por cada estación de trabajo.

8 retenedores.

En la parada donde estará instalado el módulo “AE-PLC-AT” está instalado un actuador giratorio con vástago de 50 mm, para provocar el giro de la pieza.

Cuadro de componentes eléctricos:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24Vdc.

Bornero para el conexionado de las entradas y salidas del equipo con identificación individual.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Toma de aire a cada una de las 8 estaciones para alimentar de aire a presión cada una de las unidades.

13 actuadores neumáticos de simple efecto, cilíndricos:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 50 mm.

Actuador neumático rotatorio con vástago de 50 mm de carrera.

14 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables NC.

Electroválvula neumática 5/3 centrada por muelles.

Tubos y racores identificados individualmente.

Sensores:

24 sensores de efecto inductivo para detectar la presencia del pallet.

4 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Motor monofásico que moverá la cinta transportadora.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

El equipo completo incluye también:

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Programación de PLC , HMI y del servidor web.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 3 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico y electrónico).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software opcional para la realización de la simulación 2D y 3D, monitoreo de variables y control SCADA del sistema de fabricación flexible.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar acabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

4 SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 litros.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 a 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

5 HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montado en una estructura con ruedas y frenos.

Motor monofásico de 0,75 kW.

Tanque de almacenamiento: 30 litros.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador del nivel de fluido hidráulico.

Panel de control con interruptor de encendido/apagado, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico requerido para un funcionamiento normal: 30 litros de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los conectores necesarios para trabajar con los equipos de hidráulica diseñados por EDIBON.

6 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

7 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

-Dimensiones: 6000 x 2500 x 1500 mm. aprox. -Peso: 900 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Posibilidades prácticas para realizar con el Sistema de Fabricación Flexible 1 (AE-PLC-FMS1):

1.- Introducción al sistema de manufactura flexible (FMS).

2.- Introducción a la neumática y electro-neumática

3.- Introducción a la tecnología de vacío.

4.- Estudio de la detección de sensores.

5.- Comprobar las entradas y salidas digitales de un sistema automático a través de un PLC.

6.- Modificar los parámetros de fabricación a través de PLC.

7.- Configuración de una aplicación neumática.

8.- Introducción a los sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI).

9.- Estudio de un control automático de un sistema industrial.

10.- Control de un sistema de fabricación flexible a través de un PLC central en una red Ethernet con PLC locales situados en cada estación.

11.- Dirección de un sistema de fabricación flexible a través de un dispositivo HMI.

Posibilidades prácticas para realizar con el software opcional para la Simulación de Sistemas de Automatización (AE-AS):

12.- Introducción a un Sistema de control SCADA.

13.- Sistema servidor OPC con Ethernet.

14.- Control SCADA de un sistema automático industrial a través de PC.

Posibilidades prácticas para realizar con las estaciones individualmente:

- Estación de Alimentación de Piezas (AE-PLC-A).

15.- Control manual de un sistema de alimentación.

16.- Control automático de un sistema de alimentación.

17.- Modificación de los parámetros del proceso de alimentación.

18.- Optimización del tiempo de proceso.

19. Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Montaje (AE-PLC-M).

20.- Control manual de un sistema de montaje.

21.- Control automático de un sistema de montaje.

22.- Modificación de los parámetros del proceso de montaje.

23.- Optimización del tiempo de montaje.

24. Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Prensado Automático (AE-PLC-P).

25.- Control manual de un sistema de prensado.

26.- Control automático de un sistema de prensado.

27.- Modificación de los parámetros del proceso de prensado.

28.- Optimización del tiempo de montaje.

29.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Mesa Rotatoria 1 (AE-PLC-MR1).

30.- Control manual de un sistema de mesa rotatoria.

31.- Control manual del sistema de alimentación en una mesa rotatoria.

32.- Control manual del control de calidad y el proceso de montaje sobre la mesa rotatoria.

33.- Control automático del sistema de mesa rotatoria.

34. Control automático del sistema de alimentación en una mesa rotatoria.

35.- Control automático del control de calidad y el proceso de montaje sobre la mesa rotatoria.

36.- Modificación de los parámetros del proceso de mesa rotatoria.

37.- Optimización del tiempo de montaje.

38. Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Mesa Rotatoria 2 (AE-PLC-MR2).

39.- Control manual de un sistema de tabla rotatoria.

40.- Control manual del control de calidad y el proceso de taladrado sobre la mesa rotatoria.

41.- Control automático del sistema de mesa rotatoria.

42.- Control automático del control de calidad y el proceso de taladrado sobre la mesa rotatoria.

43.- Modificación de los parámetros del proceso de mesa rotatoria.

44.- Optimización del tiempo de montaje.

45.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación Atornilladora Automática (AE-PLC-AT).

46.- Control manual de un sistema de atornillado.

47.- Control automático de un sistema de atornillado.

48.- Modificación de los parámetros del proceso de atornillado.

49.- Optimización del tiempo de montaje.

50.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Brazo Robótico (AE-BR).

51.- Introducción a los sistemas robóticos.

52.-Configuración del brazo robótico.

53.- Fijar un movimiento simple del brazo robótico.

54.- Configuración de una aplicación neumática.

55.- Configuración de una tarea simple de agarrar y soltar con el brazo robótico.

56.- Modificación de los parámetros de la tarea.

57.- Optimización del tiempo de la tarea.

- Estación de Almacenaje (AE-PLC-AL).

58.- Control manual de un sistema de almacenaje.

59.- Control automático de un sistema de almacenaje.

60.- Modificación de los parámetros del proceso de almacenaje

61.- Optimización del tiempo de montaje.

62.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Transporte lineal (AE-PLC-T).

63.- Control manual de un sistema de transporte.

64.- Control automático de un sistema de transporte.

65.- Modificación de los parámetros del proceso de transporte.

66.- Optimización del tiempo de montaje.

67.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

8 AE-PCL-FMS1/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

9 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.