ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AE-PLC-FMS5:

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

1.1 AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base del PLC PANASONIC, incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

Los siguientes Kits opcionales están disponibles para trabajar con el AE-PLC-PAN-UB:

El PLC-PAN-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Alimentación monofásica: 110-240 Vac: Fase + Neutro + Tierra.

20 Generadores de señales digitales:

10 Interruptores de palanca.

10 Pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un led verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 Vdc y 24Vdc.

6 generadores de señales analógicos:

6 Potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10V a +10V.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

El PLC-PAN-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S analógicas PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10V a +10V.

4 entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10V a +10V.

4 salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo de conmutación Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

4 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión a Ethernet.

El PLC-PAN-K4, Kit 4 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-HMIA-PAN. Módulo HMI Grande de Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT de 64k colores con formato 16:9.

Tamaño de la pantalla: 187 x 147 mm (7 pulgadas).

Resolución: 800x480 WVGA.

Retroiluminación con gran luminosidad de 300 cd/m2.

Ranura para tarjeta SD.

Conector para el módulo de conmutación Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

4 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión a Ethernet.

El PLC-PAN-K5, Kit 5 de PLC PANASONIC (Opcional) incluye:

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Router de Internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase+neutro+tierra.

Módulo de conmutación compacto:

8 puertos Ethernet.

Funciona como punto de interconexión de Ethernet.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización (Opcional).

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

• Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

• Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

• Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

• Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

• Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

• GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

• Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

• Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

• Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

•Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

2 Software de Programación de PLC , HMI y del servidor web

Software de programación de PLC:

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131-3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cinco lenguajes de programación:

Diagrama Ladder (LD). Texto Estructurado (ST). Lista de Instrucciones (IL). Diagrama Secuencial (SFC). Diagrama de Bloques (FBD).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Guarda archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y Tutorial Rápido incluidos.

Software de Programación de la Pantalla Táctil HMI:

Herramientas para la Creación de Pantallas:

Este software es una herramienta creada para programar la pantalla táctil. Gracias a esta herramienta se pueden crear y diseñar las pantallas e imágenes apropiadas. Permite transferir el programa a la pantalla táctil, cargar objetos creados desde la terminal e imprimir pantallas creadas.

Multitud de Funciones. Creación de Pantallas:

Posee multitud de herramientas de programación.

Dispositivos para visualización de textos, diagramas o datos, botones de dibujo, gráficas y pilotos.  Permite crear pantallas funcionales adaptables a cada aplicación.

Funciones de Dibujo: Puede crear diferentes elementos de programación a través de iconos y mapas de bits.

Fácil Operatividad (pinchar y desplazar):

Una librería de elementos permite programar con el ratón, simplemente seleccionando y desplazando elementos a los lugares deseados. (Pinchar y desplazar).

Fácil Creación de Librerías de Usuario:

Se pueden registrar y almacenar librerías para su uso en posteriores proyectos.

Impresión. Las diferentes pantallas de los proyectos se pueden imprimir:

Posibilidad de impresión de las pantallas, con previsualización, selección y configuración preliminar.

Editor de Mapas de bits:

Esta herramienta permite crear, leer y modificar mapas de bits para usarlos como elementos de programación en pantalla. Se pueden crear iconos (botones) a partir de imágenes.

Software de programación de aplicaciones web:

Fácil programación de aplicaciones web completas para visualizar y controlar todas las variables del PLC. No e requiere experiencia previa en programación web.

Biblioteca de botones, pulsadores, indicadores de agujas, gráficos de barras, etc. para una rápida programación de las aplicaciones.

Las aplicaciones web pueden tardar hasta 14 MB y permitir el acceso de hasta 16 usuarios al mismo tiempo.

Las aplicaciones pueden programarse para controlar todas las variables digitales y analógicas del PLC.

Motores de búsqueda compatibles con el servidor web:

Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Internet Explorer.

OS X: Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

IOS: Safari y Google Chrome.

Android: Google Chrome.

3 Estaciones Componentes

3.1 AE-PLC-DS. Estación de Distribución de Piezas

La “AE-PLC-DS” es una estación de alimentación controlada por un PLC que proporciona piezas de diferentes colores, alturas y materiales al sistema. La estación “AE-PLC-DS” guarda las piezas en un almacén vertical, las recoge una por una y las coloca en una plataforma de salida a través de un actuador rotativo con una ventosa.

El “AE-PLC-DS” esta compuesta por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

15 piezas de aluminio.

Almacén vertical para piezas.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador y colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de doble efecto.

Actuador neumático rotativo.

Electroválvula neumática 5/2 monoestable.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Circuito de vacío:

Eyector de vacío de efecto Venturi.

2 electroválvulas neumáticas 2/2 monoestables.

Válvula de seguridad.

Sensores:

2 sensores de efecto inductivo.

8 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.2 AE-PLC-SIP.  Estación de Identificación de Piezas

La “AE-PLC-SIP” es una estación de control de calidad controlada por un PLC que comprueba tres características de las piezas de entrada. Estas son el color, el tipo de material y la altura de las piezas de entrantes. El sistema de identificación descarta las piezas con una altura incorrecta y las correctas las coloca en la zona de salida.

El “AE-PLC-SIP” esta compuesta por los siguientes componentes:

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador y colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático sin vástago con bandas.

Actuador neumático de doble efecto.

Electroválvula neumática 5/2 monoestable.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Tubos y racores identificados individualmente.

Sensores:

8 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Potenciómetro lineal.

Detector de infrarrojos.

Sensor capacitivo.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.3 AE-PLC-CF. Estación de Clasificación

La “AE-PLC-CF” es una estación de clasificación controlada por un PLC que identifica el color y el tipo de material de las piezas de entrada y las clasifica en tres zonas diferentes.

The “AE-PLC-CF” is composed by the following components:

Montada con perfiles de aluminio.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumáticos de retorno por muelle de simple efecto.

2 actuadores neumáticos de doble efecto.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

Sensores:

4 detectores de infrarrojos.

Sensor óptico reflectivo.

Sensor de efecto inductivo.

8 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.4 AE-PLC-MAN. Estación Neumática de Manipulación (2 unidades)

La “AE-PLC-MAN” es una estación neumática de manipulación controlada por un PLC, que realiza funciones de manipulación y clasificación. La estación identifica el color de las piezas entrantes en la zona de entrada de piezas y una vez identificado, recoge la pieza desde la zona de entrada de piezas y la coloca en dos posiciones diferentes. La estación “AE-PLC-MAN” utiliza un manipulador neumático de dos ejes con una pinza neumática para manipular las piezas.

El “AE-PLC-MAN” esta compuesta por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia.

Pulsadores de Arranque/Parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático sin vástago con bandas.

Actuador neumático de doble efecto.

Pinza neumática de doble efecto.

2 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Sensores:

5 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Sensor óptico reflectivo.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.5 AE-PLC-MR3. Estación de Mesa Rotatoria 3

La “AE-PLC-MR3” es una estación de procesamiento con una mesa rotatoria controlado por un PLC. Este equipo recoge una pieza de la zona de entrada, comprueba si su posición es correcta y simula el taladrado de la pieza con una taladradora movíl. Por último, la estación coloca la pieza en la zona de salida. La “AE-PLC-MR3” incluye además una herramienta de pulir para modificar el proceso y simular el pulido de piezas.

El “AE-PLC-MR3” esta compuesta por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

5 piezas de plástico

5 piezas de aluminio.

Almacén vertical para piezas.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Mesa rotatoria:

Mesa rotatoria con 8 posiciones.

Motor CC.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Componentes eléctricos:

Taladradora.

Motor CC.

Actuador lineal eléctrico.

Sensores:

2 sensores de final de carrera.

Detector de infrarrojos.

3 sensores capacitivos.

2 sensores inductivos.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.6 AE-PLC-ALV. Estación de Almacenaje Vertical

La “AE-PLC-ALV” es una estación de almacenaje automático controlada por un PLC que mueve las piezas de la zona de entrada a la posición deseada en un almacén vertical.

La “AE-PLC-ALV” utiliza dos actuadores lineales eléctricos y uno neumático para configurar un sistema de almacenaje vertical automático de tres ejes. La estación usa además una pinza neumática de doble efecto para manipular las piezas desde y hasta el almacén vertical.

El “AE-PLC-ALV” esta compuesta por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

Estructura vertical con 20 ranuras para piezas.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Componentes eléctricos:

2 actuadores lineales eléctricos con motor CC. Longitud: 500 mm.

Controlador de posición.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Pinza neumática de doble efecto.

Actuador neumático de doble efecto.

2 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

Sensores:

Detector de infrarrojos.

6 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.7 AE-PLC-MA. Estación de Alimentación para múltiples piezas

La “AE-PLC-MA” es una Estación de Alimentación para múltiples piezas controlada por un PLC que proporciona tres tipos de piezas diferentes para que el robot industrial del equipo “AE-BR” una en única pieza.

La “AE-PLC-MA” contiene una zona para las piezas de entrada, otra para las de salida y una zona de montaje donde las tres piezas pueden unirse en una sola pieza.

El “AE-PLC-MA” esta compuesto por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

15 piezas de aluminio y plástico de diferentes colores.

Almacén vertical para piezas.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia.

Pulsadores de Arranque/Parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicadores luminosos.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

3 actuadores neumáticos de doble efecto.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

Sensores:

3 detectores de infrarrojos.

6 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.8 AE-BR. Estación de Brazo Robótico

El “AE-BR” es un sistema de brazo robótico con la consola de control para programar sus movimientos. El brazo robótico toma diferentes piezas de la estación alimentadora de piezas múltiples y las monta dentro de la pieza base, que está sobre el sistema de transporte lineal.

El “AE-BR” esta compuesto por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

10 piezas de aluminio.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Brazo robótico:

6 grados de libertad.

Capacidad de carga máxima: 2 kg.

Peso: 19 kg.

Repetibilidad de posición 0.02 mm.

Método de detección: codificador absoluto.

Longitud del brazo: máximo 500 mm.

Consola para programar el brazo robótico.

Taladro eléctrico para instalarse en el brazo robótico.

Pinza neumática de doble efecto para instalarse en el brazo robótico.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

3.9 AE-PLC-T. Estación de Transporte Lineal

Su función es transportar piezas entre las diferentes estaciones de trabajo que realizarán las diferentes operaciones de montaje. El “AE-PLC-T” tiene ocho paradas donde se instalarán las estaciones de trabajo.El “AE-PLC-T” esta compuesto por los siguientes componentes:

Montada con perfiles de aluminio.

4 paletas para transportar las piezas.

Zonas de parada para las paletas:

Diferentes zonas de parada con sensores de presencia y sistema de retención para las paletas.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Componentes eléctricos:

Motor eléctrico.

Controlador del motor.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

13 actuadores neumáticos de simple efecto.

14 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

Tubos y racores identificados individualmente.

Sensores:

24 sensores de efecto inductivo.

4 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

* Modelos PLC disponibles de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base del PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 100-240Vac fase + neutro + tierra.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0V a 12V o de 0V a 24V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24Vdc.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

El equipo completo incluye también:

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Programación de PLC, HMI y del servidor web.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 3 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico y electrónico).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software opcional para la realización de la simulación 2D y 3D, monitoreo de variables y control SCADA del sistema de fabricación flexible.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar acabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

4 SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 litros.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 a 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

6 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

7 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación,  Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento  y Manual de Prácticas.

* Referencias de 1 a 7 son los items principales: AE-PLC-FMS5 + Software de Programación de PLC , HMI y  del servidor web + Estaciones componentes + SAC + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Posibilidades prácticas para realizar con el Sistema de Fabricación Flexible  (AE-PLC-FMS5):

1.- Introducción al sistema de manufactura flexible (FMS).

2.- Introducción a la neumática y electro-neumática

3.- Introducción a la tecnología de vacío.

4.- Estudio de la detección de sensores.

5.- Comprobar las entradas y salidas digitales de un sistema automático a través de un PLC.

6.- Modificar los parámetros de fabricación a través de PLC.

7.- Configuración de una aplicación neumática.

8.- Introducción a los sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI).

9.- Estudio de un control automático de un sistema industrial.

10.- Control de un sistema de fabricación flexible a través de un PLC central en una red Ethernet con PLC locales situados en cada estación.

11.- Dirección de un sistema de fabricación flexible a través de un dispositivo HMI.

Posibilidades prácticas para realizar con el software opcional para la Simulación de Sistemas de Automatización (AE-AS):

12.- Introducción a un Sistema de control SCADA.

13.-Sistema servidor OPC con Ethernet.

14.-Control SCADA de un sistema automático industrial a través de PC.

Posibilidades prácticas para realizar con las estaciones individualmente:

- Estación de Distribución de Piezas (AE-PLC-DS).

15.-Control manual de un sistema de alimentación.

16.-Control automático de un sistema de alimentación.

17.-Modificación de los parámetros del proceso de alimentación.

18.-Optimización del tiempo de proceso.

19.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Pieces Identification Workstation (AE-PLC-SIP).

20.-Control manual de un sistema de control de calidad.

21.-Control automático de un sistema de control de calidad.

22.-Modificación de los parámetros del sistema de control de calidad.

23.-Optimización del tiempo de proceso.

24.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Clasificación (AE-PLC-CF).

25.-Control manual de un sistema de clasificación.

26.-Control automático de un sistema de clasificación.

27.-Modificación de los parámetros del proceso de clasificación.

28.-Optimización del tiempo de proceso.

29.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación Neumática de Manipulación (AE-PLC-MAN).

30.- Control manual de un sistema de manipulación.

31.-Control automático de un sistema de manipulación.

32.-Control automático de un sistema de manipulación y clasificación.

33.-Modificación de los parámetros del proceso.

34.-Optimización del tiempo de proceso.

35.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Mesa Rotatoria 3 (AE-PLC-MR3).

36.-Control manual del sistema de mesa rotatoria.

37.-Control manual del sistema de control de calidad y taladrado sobre una mesa rotatoria.

38.-Control automático del sistema de mesa rotatoria.

39.-Control automático del sistema de control de calidad y taladrado sobre una mesa rotatoria.

40.-Modificación de los parámetros del proceso de la mesa rotatoria.

41.-Optimización del tiempo de proceso.

42.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Almacenaje Vertical (AE-PLC-ALV).

43.- Control manual de un sistema de almacenaje vertical.

44.-Control automático de un sistema de almacenaje vertical.

45.-Modificación de los parámetros del proceso de almacenaje.

46.-Optimización del tiempo de proceso.

47.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Brazo Robótico (AE-BR).

48.-Introducción a los sistemas robóticos.

49.-Configuración del brazo robótico.

50.-Fijar un movimiento simple del brazo robótico.

51.-Introducción a la neumática y electroneumática.

52.-Configuración de una aplicación neumática.

53.-Fijar una función simple de recoger y colocar con el brazo robótico.

- Estación de Alimentación para múltiples piezas (AE-PLC-MA).

54.-Configuración del brazo robótico como un sistema de recogida y colocación.

55.-Modificación de los parámetros del proceso de recogida y colocación.

56.-Optimización del proceso de recogida y colocación.

57.-Configuración del brazo robótico como un sistema de montaje.

58.-Modificación de los parámetros del proceso de montaje.

59.-Optimización del proceso de montaje.

- Estación de Transporte Lineal (AE-PLC-T).

60.-Control manual de un sistema de transporte.

61.-Control automático de un sistema de transporte.

62.-Modificación de los parámetros del proceso de transporte.

63.-Optimización del tiempo de proceso.

64.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

65.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

66.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

67.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

68.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

69.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

70.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AE-PLC-FMS5.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

8 AE-PLC-FMS5/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

9 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.