ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AE-V” está compuesto por los siguientes bloques:

Todos los componentes van montados sobre una placa soporte con enganches para fijarlos en la placa perforada de la mesa de trabajo. La placa soporte contiene el nombre del componente y su símbolo normalizado.

Todos los componentes neumáticos contienen enganches instantáneos para tubo flexible de 6mm.

Panel soporte:

Estructura de perfiles de aluminio.

Panel perforado para la fijación de los diferentes elementos de el equipo (componentes neumáticos, electroneumáticos, eléctricos, etc.)

Bloque de tratamiento de aire:

Regulador de presión con filtro-regulador y trampa de agua.

Manómetro de doble escala en MPa y Psi.

Válvula de cierre.

Bloque distribuidor:

8 salidas de enchufe rápido con válvula antirretorno en cada una de ellas.

Conexión directa a el equipo de tratamiento de aire.

Conjunto de elementos de vacío:

Tanque presurizado usado como depósito de aire.

2 Vacuostatos de estado sólido.

Vacuostato digital.

Temporizador digital con alimentación a 24 VDC.

2 Vacuostatos digitales programables.

Manómetro para vacío con contacto eléctrico.

Eyector de vacío multietapa.

Equipo de vacío con eyector:

Eyector.

Válvulas de alimentación.

Vacuostato.

Filtro.

Eyector de vacío compacto.

Módulo de vacío con eyector y temporizador:

Eyector.

Válvula temporizada.

Vacuostato.

Filtro.

Módulo de vacío con eyector:

Eyector.

Válvula.

Vacuostato.

Filtro.

Regulador de vacío con manómetro.

Filtro de succión de aire para vacío.

Electroválvulas:

Electroválvula 4/2 de accionamiento directo.

Electroválvula 3/2 NC.

Kit de 14 ventosas diferentes:

Caja para guardar las ventosas.

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR).

Ventosa plana de caucho fluorado.

Ventosa plana de caucho poliuretano.

Ventosa plana de silicona.

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) con nervios.

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) ovalada.

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) con rótula.

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) con nervios telescópica.

Ventosa cóncava de caucho de nitrilo (NBR).

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) con fuelle.

Ventosa de silicona con fuelle.

Ventosa de uretano con fuelle.

Ventosa de caucho fluorado con fuelle.

Fuente de alimentación:

Salida 24 VDC.

Interruptor (LED) iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente ante cortocircuitos.

Cable de alimentación.

Módulo de entradas eléctricas:

Bornas de laboratorio de 2 mm.

2 pulsadores.

Pulsador con enclavamiento.

2 contactos conmutables por pulsador.

Indicador luminoso independiente.

Material para la configuración de circuitos neumáticos de vacío:

Tubo flexible azul de 25 m de longitud y 6mm de diámetro exterior.

Cortatubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones de presión para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 60 cables eléctricos con terminales de laboratorio de 2 mm con diferentes longitudes y colores.

• SAC. Equipo de Compresor de Aire Silencioso (Opcional).

Compresor de aire silencioso

Capacidad del calderín: 9  l.

Potencia: 340 W.

Aspiración de aire: 50  l./min.

Presión máxima: 8 bar.

Bajo nivel de ruido: máximo 40 dB.

Diseñada para ir situada debajo de la mesa de trabajo.

Cables y accesorios para un funcionamiento correcto.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones:   1380 x 840 x 1000 mm. aprox.  Peso: 70 Kg. Aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción a la tecnología neumática de vacío.

2.- Descripción de las partes principales de los sistemas neumáticos de vacío.

3.- Sistema de compresión, distribución y tratamiento del aire comprimido.

4.- Verificación del estado del circuito neumático a través de la medición de las variables neumáticas más comunes.

5.- Funcionamiento de ventosas de distintos materiales.

6.- Funcionamiento de ventosas de distintas formas.

7.- Configuración de una aplicación de vacío.

Opcional

AE-V/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.