ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La unidad “ACRLA-UB” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de Alimentación: 400 VCA, 3PH+N+G.

Llave extraíble encendido/apagado.

Conexiones de salida de tensión:

Trifásico + Neutro: 400 VCA.

Monofásico: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica IP44 3PN+E 32A 400V con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25A, 300mA CA 6KA.

• N-ARR12. Módulo Arrancador Directo .

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de dos posiciones (ON-OFF):

0: Circuito abierto.

1: Circuito cerrado.

• N-PUL48. Módulo con tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

Terminal de tierra.

• N-ARR011. Conmutador de los Polos con Inversión.

Tensión nominal: 400 VAC.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

2x conmutadores:

Selector de dirección:

0: Circuito abierto.

1: en sentido antihorario.

2: En sentido horario.

Selector de velocidad:

0: Circuito abierto.

1: Velocidad 1.

2: Velocidad 2.

• N-LAM02. Lámparas auxiliares.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

Terminal de tierra.

• N-CON01. Contactor tripolar (24 VAC). (3 unidades)

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VAC.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VAC.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VAC.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

Terminal de tierra.

• N-ALI03. Fuente de Tensión Auxiliar Variable.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC PH + N + G

Tensión de salida:

Monofásico 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24VDC a través del potenciómetro.

• N-REL30. Relé de Sincronismo.(2 unidades)

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VAC.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VAC.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VAC.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos auxiliares:

Un contacto instantáneo normalmente abierto (NO).

Una vez el contacto normalmente abierto (NO).

Una vez el contacto normalmente cerrado (NC).

Terminal de tierra.

• EMT21. Motor de Reluctancia Trifásico.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

RPM: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1KVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VAC (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VAC (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de la red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• FLYW. Volante de Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

Elementos recomendados para una mayor funcionalidad de la unidad "ACRLA-UB":

• N-EALD. Equipo Analizador de Líneas con Adquisición de Datos.

Interruptor encendido/apagado.

Tensión de alimentación: 400 VCA.

Terminales de entrada: Conexión de entrada con punto de medición.

Terminales de salida: Conexión de salida con el punto de medición.

Salidas digitales: Tres salidas digitales empleadas para pulsos o alarmas, o para combinar las dos.

Puerto de comunicación RS-485.

Fusibles: 3 x 10 A.

Display del Analizador de Red, donde se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energía activa, reactiva y aparente.

Corrientes de línea y fase.

Tensiones de línea y fase.

Frecuencias.

Factor de potencia.

• N-MED09. Amperímetro de CA (0-2,5 A).

Rango de medición: 0-2,5 A

Terminales:

Terminales de medición.

Terminal de tierra.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Dos pilas AA.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Arranque directo del motor de reluctancia trifásico de CA.

2.-  Arranque suave del motor de reluctancia trifásico de CA.

3.-  Arraqnue e inversión de giro del motor de reluctancia trifásico de CA.

4.-  Circuito de control lógico para arranque directo con enclavamiento del motor de reluctancia trifásico de CA.

5.-  Circuito de control lógico para arranque suave del motor de reluctancia trifásico de CA.

6.-  Circuito de control lógico para arranque e inversión del motor de reluctancia trifásico de CA.

7.-  Circuito de control lógico para el arranque directo automático del motor de reluctancia trifásico de CA.

8.-  Circuito de control lógico para el arranque suave automático del motor de reluctancia trifásico de CA.

9.-  Circuito de control lógico para el arranque e inversión automática de giro del motor de reluctancia trifásico de CA.

10.-Medida de los parámetros eléctricos y mecánicos del motor de reluctancia trifásico en vacío.

11.-Medida de los parámetros eléctricos y mecánicos del motor de reluctancia trifásico acoplado a un disco de inercia.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ACRLA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.