SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD33” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double prise d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• N-TRANS01. Module Transformateur Monophasé avec Isolement Galvanique, 230/230 VAC, 500 VA.

Puissance nominale : 500 VA.

Tension d'entrée : 230 VAC.

Tension de sortie : 230 VAC.

Interrupteur de connexion terre-neutre.

Fusibles 2 A.

Interrupteur ON / OFF.

Connecteur GND virtuel.

• N-DIF. Module RDC Protection Différentiel.

Tension nominale : 230 VAC.

Courant nominal : 25 A.

Sensibilité : 30 mA.

L, N : bornes d'entrée de courant.

L, N : bornes de sortie du courant.

• N-DIFVS. Module RCD avec Sensibilité Variable.

Entrées :

Tension auxiliaire UH : AC / DC 12 V, AC / DC 24 ... 230 V.

Plage de tension : AC :

0,8 ... 1,1 UN.

DC : 0,9 ... 1,25 UN.

Fréquence nominale UH : 50 ... 400 Hz.

Consommation nominale :

AC 230 V : 4 VA.

AC 24 V : 1.6 VA.

DC 24 V : 1 W.

Valeur de mesure réglable par commutateur rotatif :

AC 0,01; 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,6 A; 1 A; 2 A; 5 A; 10 A.

Plage de fréquence : 20 Hz ... 2 kHz pour un courant de défaut < 50 Hz et la fonction “auto reset”, une temporisation doit être réglée, afin que le relais ne vibre pas avant la commutation.

Hystérésis : environ 4 % de la valeur de déclenchement, fixe.

Précision : ≤ ± 15 %.

Précision de répétition : ≤ ± 1 %.

Dérive en température : ≤ ± 0,05 % / K.

Temps de réaction : 10 ... 30 ms.

Délai de réponse tv : 0 ... 10 s réglable (échelle logarithmique afin de permettre le réglage sans problème de délais également courts).

• N-DIFR. Module RDC Protection Automatique.

Bouton de test sur le dispositif de courant résiduel.

Levier de commande.

Levier de sélection Auto ON / OFF :

Auto OFF : réenclencheur OFF.

RED test = dispositif à courant résiduel.

Auto ON : réenclencheur ON.

RED test = dispositif à courant résiduel + redémarrage automatique.

LED de mode de fonctionnement.

• N-FAULT. Module d'Injection de Défaut avec Sélection d'Impédance du Corps Humain.

Bouton d'injection de défaut.

Sélecteur d'impédance du corps humain : 1 Ω, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.

Connexions d'entrée (a, b).

• N-TSTF. Module pour Tester les Derivations de Terre.

Bouton d'injection.

Connexion à la terre du centre du transformateur.

Centre de protection différentielle.

Connexion de l'impédance de défaut de l'utilisateur.

Connexion de la charge.

Impédance de terre variable.

• N-MVA. Module Analogique de Mesure à Tension.

Gamme : 0 – 150 VCA.

Bornes d'entrée : Va, Vb.

Précision : 1,5 %.

Échelle : 90 °.

• N-MCA. Module Compteur de Courant Analogique.

Gamme : 0 – 500 mA.

Terminal d'entrée : Va.

Borne de sortie : Vb.

Précision : 1.5 %.

Échelle : 90 °.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des concepts de base de la protection différentielle.

2.- Etude de la protection différentielle à sensibilité variable.

3.- Etude de la protection différentielle avec restauration automatique.

4.- Réglage de la sensibilité de la protection différentielle.

5.- Etude du court-circuit à la terre monophasé avec protection différentielle de base.

6.- Etude du court-circuit à la terre monophasé avec impédance de court-circuit et protection différentielle de base.

7.- Etude du court-circuit à la terre monophasé avec protection différentielle à sensibilité variable.

8.- Etude du court-circuit à la terre monophasé avec impédance de court-circuit et protection différentielle à sensibilité variable.

9.- Etude de court-circuit à la terre monophasé avec protection différentielle à rétablissement automatique.

10 - Etude du court-circuit à la terre monophasé avec impédance de court-circuit et protection différentielle à rétablissement automatique.

11.- Etude de la coordination de l'isolement.

Optionnel

AEL-AD33/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.