SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application comprend les modules suivants:

• N-ALI01. Module d'alimentation électrique principale industrielle.

Tension d'alimentation: 400 V, 3PH + N + G.

On / off lame de clé.

Connexions de sortie de tension:

Trois phase + neutre: 400 VAC.

Monophasé 230 VAC.

Câble d'alimentation Phase IP44 3PN + E 32 A 400 V avec fiche.

Thermique différentielle à 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6kA.

• MED65. Multimètre numérique.

Ce module comporte un multimètre numérique de 3½ chiffres, avec un connecteur à double terminaison de câble jack 4 mm pour faciliter l'interconnexion.

Avec ce multimètre numérique mesurera:

Tension.

Actuel.

Résistance.

condensateurs de capacité.

Température.

• N-TRANS05. Trois phase autotransformateur 400/230 VAC, 1KVA.

Transformateur triphasé.

Fourniture de la tension nominale: 3x 400 VAC (3PH+N).

Sortie tension nominale: 3 x 400 VAC (3PH + N).

Puissance nominale: 1 kVA.

Interrupteur Marche / Arrêt pour la connexion / déconnexion du réseau instantanée du transformateur.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-TDIF. Protection différentielle de phase.

Protection différentielle de phase.

Tension nominale: 380 VAC.

Courant nominal: 25 A.

Sensibilité: 30 Ma.

L1, L2, L3: bornes d'entrée de courant.

L1, L2, L3: bornes de sortie de courant.

• N-TDIFVS. Protection différentielle avec une sensibilité variable.

Billets:

Tension auxiliaire UH:

AC / DC 12 V.

AC / DC 24 ... 230 V

Gamme de tension alternative:

0,8 ... 1,1 Nations Unies.

DC: 0,9 ... 1,25 A.

UH fréquence nominale 50 ... 400 Hz.

Consommation électrique:

AC 230 V: 4 VA.

24 V: 1,6 VA.

DC 24 V: 1 W.

La valeur de mesure réglable par commutateur rotatif:

AC 0,01; 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,6 A; 1 A; 2 A; 5 A; 10 A.

Gamme de fréquences: 20 Hz ... 2 kHz à courant de défaut <50 Hz et la fonction « réinitialisation automatique », vous devez définir un délai de temps pour le relais ne

Zumbe avant de changer.

Hystérèse: env. 4% de la valeur du voyage, fixe.

Précision: ≤ ± 15%

Précision de répétition: ≤ ± 1%

Dérive de température: ≤ ± 0,05% / K

Temps de réaction: 10 ... 30 ms.

Télégramme délai de réponse: 0 ... 10s réglable (échelle logarithmique pour permettre également ajuster le retard de temps sans problème).

• N-TDIFR. Protection différentielle de phase à réarmement automatique.

Bouton de test sur l'appareil de courant résiduel.

Levier de commande.

Sélecteur automatique Marche / Arrêt automatique:

Arrêt automatique: OFF réenclencheur.

Essai RED = dispositif à courant résiduel.

Auto sur: réenclencheur ON.

Essai RED = dispositif à courant résiduel + reconnexion automatique.

Mode de fonctionnement LED.

• N-FAULT. Défaut impédance de sélection de module d'injection avec le corps humain.

Défaut bouton d'injection.

Sélecteur d'impédance humain: 1Ω, 2Ω, 20Ω, 200Ω.

Les connexions d'entrée (a, b).

• N-TSTF3. Trois phases de protection du module de simulateur.

Bouton d'injection.

Mise à la terre du transformateur.

Protection différentielle Centre.

Défaut de connexion utilisateur impédance.

Raccordement de la charge.

Terre à impédance variable.

• N-MVA. Voltmètre analogique.

Plage: 0 - 500 VAC.

Bornes d'entrée: Va, Vb.

Précision: 1,5%.

Echelle: 90.

• N-MCA. Ampèremètre analogique.

Plage: 0 - 500 mA.

Terminal d'entrée: Va.

Terminal de sortie: Vb.

Précision: 1,5%.

Echelle: 90 °.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cet équipement est fourni avec les manuels suivants: Les services requis, Montage et installation, mise en service, sécurité, maintenance et pratiques manuels.

- Dimensions: 640 x 320 x 920 mm environ. (25.19 x 12.59 x 32.22 pouces environ). - Poids: 60 kg environ. (132 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des concepts de base des protections différentielles.

2.- Etude de la protection différentielle avec sensibilité variable.

3.- Etude de la protection différentielle avec remise à zéro automatique.

4.- Réglage de la sensibilité de la protection différentielle.

5.- Etude des courts-circuits dans les systèmes triphasés avec protection différentielle de base.

6.- Etude des courts-circuits dans des systèmes triphasés avec protection différentielle de l'impédance de court-circuit.

7.- Etude des courts-circuits dans des systèmes triphasés avec protection différentielle de sensibilité variable.

8.- Etude des courts-circuits dans des systèmes triphasés avec protection différentielle de l'impédance de court-circuit avec une sensibilité variable.

9.- Etude des courts-circuits dans des systèmes triphasés avec protection différentiel à réarmement automatique.

10.- Etude de courts-circuits dans un réseau triphasé avec protection différentielle de l'impédance de court-circuit avec réinitialisation automatique.

11.- Etude de la coordination de l'isolement.

12.- Vérifiez les différences de différents systèmes de réseau à des perturbations.

Optionnel

AEL-AD33T/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.