SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

• N-CFP. Module de contrôleur de facteur de puissance.

Commande automatique du facteur de puissance.

Règlement de quatre quarts de cercle.

Système FCP (Programme informatisé rapide).

Étapes de compensation: 6 sorties relais de type.

Écran LCD avec trois chiffres et plus de 20 icônes pour indiquer différentes conditions de fonctionnement.

Interrupteur ON / OFF.

• N-CAR19T4D. Module triphasé batterie de condensateurs numérique.

Batterie de condensateurs numériques module.

3x7 uF six étapes.

400 VAC tension d'alimentation.

Entrée signal de l'étape de prise.

Connecteur micro 8 broches.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm environ.  - Poids: 80 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques de l'équipement de base (AEL-RPC):

1.- Câblage de la connexion en étoile et en triangle de la charge capacitive et inductive.

2.- Configuration et test du relais de surintensité et du disjoncteur de puissance.

3.- Mesure de la puissance active consommée par un récepteur dans un circuit résistif.

4.- Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit inductif pur.

5.- Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit capacitif pur.

6.- Mesure de la puissance apparente, active et réactive consommée par un récepteur dans un circuit RL.

7.- Mesure du facteur de puissance d’un récepteur dans un circuit RL.

8.- Calcul et câblage de la charge capacitive nécessaire pour effectuer la correction du facteur de puissance approprié.

9.- Comparaison de la puissance active consommée après compensation.

10.- Comparaison de la puissance réactive consommée après compensation.

11.- Mesure du facteur de puissance après compensation.

12.- Détermination des première et deuxième puissances maximales.

13.- Détermination de la puissance maximale en cas de charge asymétrique.

Quelques possibilités pratiques avec des modules spécifiques    AEL-ARPC:

14.- Compensation automatique de la puissance réactive (amélioration du facteur de puissance).

15.- Comparaison de l'énergie active consommée après compensation automatique.

16.- Comparaison de l'énergie réactive consommée après compensation automatique.

17.- Mesure après le facteur de puissance de compensation automatique.

18.- Comparaison des résultats entre la compensation manuelle et automatique.

19.- Contrôleur de facteur de réglage de puissance automatique.

Exercices pratiques avec le Software de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques. , avec SCADA, recommandé “EM-SCADA”:

20.- Surveillance en temps réel des valeurs efficaces du courant et de la tension.

21.- Surveillance en temps réel des formes d’onde de courant et de tension.

22.- Suivi en temps réel des résultats.

23 - Obtention des résultats stockés.

- L'utilisateur peut effectuer d'autres exercices lui-même conçu.

Optionnel

AEL-ARPC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.