ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AEL-CPSS-02S.

• N-ALI01. Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 V AC, 3PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

Terminal de tierra.

• N-VVCA5K. Controlador de Velocidad de Motores de 5 kW.

Módulo de control de motores AC 5 kW.

Tensión de alimentación trifásica: 400 VAC + N.

Potencia clasificada: 5 KW.

Potenciómetro de control de velocidad del motor.

Interruptor de control ON-OFF.

Interruptor de control local / remoto.

Conector de señales SUB-D de 62 pines.

Interruptor encendido / apagado.

Terminales de conexión.

• N-EALDC/G. Analizador DC del Generador.

Tensión Nominal: 0 - 100 VDC.

Corriente Nominal: 0 - 10 A.

Puerto de Comunicación: RS-485.

Display digital para la visualización de la corriente, la potencia y la energia.

• N-AVR/P. Regulador de Tensión Automático.

Regulador de la excitación del generador.

Interruptor de control local/remoto.

Interruptor de control de la excitación manual/automático en modo local.

Potenciómetro de control manual de la corriente de excitación.

Interruptor ON/OFF.

Terminales de conexión.

Conector de comunicación SUB-D de 62 pines.

• N-ERP-PGC01. Módulo de Relé de Protección del Generador.

Módulo de relé de protección del generador.

Tensión de alimentación monofásica: 230 VCA.

Interruptor de control "Red isla / paralelo".

Interruptor de control "Local / remoto".

Interruptores de control manual del relé:

SW1, parada de emergencia.

SW2, arranque automático del grupo motor-generador.

SW3, pulsador de rearme de protecciones.

SW4, activación del control de frecuencia del generador.

SW5, permiso manual de cierre de disyuntores de sincronización 52 G1.

Indicadores luminosos de estado.

Indicadores luminosos de alarma.

Tecla de seguridad de sincronización.

Botón de parada de emergencia.

SUB-D señaliza un conector de 62 pines.

Interruptor encendido / apagado.

Terminales de conexión.

El relé de protección del generador N-ERP-PGC-01:

Permite conectar hasta 16 generadores diésel en isla paralela con distribución de carga activa y reactiva y arranque / parada en función de la demanda de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de los interruptores, tales como apertura, cierre y sincronización.

Incluye salidas analógicas para controlar los reguladores de tensión y frecuencia disponibles en el mercado.

Medida trifásica de la red y del voltaje del generador.

Medición trifásica de la intensidad y potencia del generador.

Medición monofásica de la intensidad de la red.

Protecciones:

Protecciones del generador: tensión máxima-mínima (59/27), frecuencia máxima-mínima (81O / U), asimetría de tensión, detección de barra inactiva, sobrecarga (32), carga de desequilibrio (46) / F), potencia inversa/reducción (32R/F) curva de tiempo de sobreintensidad (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), fallo a tierra (50N / 51N), fases, fallo de interruptores.

Motor: sobre / sub velocidad (12).

Red: tensión máxima/ mínima  (59/27), frecuencia máxima / mínima (81O / U), oleada de vector.

• N-EALD. Equipo Analizador de Líneas con Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas, almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente de línea y neutro. Rango de corriente hasta el 200%. Medida de 0 – 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85-265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos.

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el armónico 40.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactiva y aparente trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, 4 registros de energía/demanda de tarifas totales.

8 tarifas, 4 estaciones, 4 tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• N-CAR35T3D. Módulo de Banco de Rresistencias Trifásico Conmutable Digital.

Tres interruptores deslizantes de carga.

Tres bancos conmutables trifásicos de resistencias de 150 ohmios.

Interruptor de control local / remoto.

Interruptor encendido / apagado.

Conector de comunicaciones SUB-D de 62 pines.

• GMG4.5K3PH. Grupo Motor-Generador de 4,5 kW.

Grupo Motor-Generador acoplado en un marco de aluminio con ruedas.

Potencia nominal del generador: 4.5 KVA.

Nominal del estator: 6.5A.

Nominal Excitación: 4A.

RPM: 3000 r.p.m.

Potencia nominal del motor: 5 KVA.

I.Nominal: 7.2 A.

• N-PLC04. Módulo de Control PLC04.

PLC Siemens S7-300.

Conector de comunicaciones SUB-D de 62 pines.

Interruptor encendido / apagado.

Fusibles: 2 x 2 A.

• AEL-PC. Ordenador y pantalla táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

La diagonal de la pantalla es de 68.6 cm (27 pulgadas).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 W.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 W.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Computador (PC):

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Máx. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: Intel HD 530.

• N-PLC05. Módulo de Control PLC05.

PLC Siemens S7-300.

Conector de comunicaciones SUB-D de 62 pines.

Interruptor encendido / apagado.

Fusibles: 2 x 2 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-CPSS-02S/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-CPSS-02S +  AEL-CPSS-02S/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio de los sistemas eléctricos de generación en micro-redes.

2.- Análisis de las mediciones de los flujos de potencia del generador síncrono en las micro-redes.

3.- Análisis de la potencia activa y reactiva del generador en las micro-redes.

4.- Operaciones de sincronización automática del generador síncrono con la red eléctrica.

5.- Estudio del generador síncrono en funcionamiento modo isla en micro-redes.

6.- Estudio de la regulación de la excitación/voltaje del generador síncrono en modo isla en micro-redes.

7.- Estudio de la regulación de la turbina (control de la frecuencia) en las micro-redes.

8.- Estudio de la regulación de la excitación/voltaje del generador síncrono en micro-redes.

9.- Estudio de la regulación del factor de potencia del generador síncrono en micro-redes.

Algunas posibilidades prácticas con SCADA opcional:

10.- Control remoto de sistemas eléctricos de generación en micro-redes.

11.- Análisis con el software SCADA de flujos de potencia del generador síncrono en micro-redes.

12.- Análisis con el software SCADA de la potencia activa y reactiva del generador síncrono enmicro-redes.

13.- Control remoto del generador síncrono en micro-redes.

Prácticas adicionales con la aplicación opcional AEL-IOP-01S:

14.- Control de varios generadores en una red independiente.

15.- Control de varios generadores en modo de generación en paralelo.

16.- Control de la frecuencia manual/automático de generadores síncronos.

17.- Control del voltaje manual/automático de generadores síncronos.

18.- Control del factor de potencia del generador en modo isla.

Otras prácticas posibles que pueden realizarse con este equipo:

19.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

20.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

21.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

22.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

23.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-CPSS-02S/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.