SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-DIM-KIT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principal Industriel.

Tension d'alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• EMT7-D. Moteur 3PH à Cage d'Écureuil Dissécable.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT8-D. Moteur Bobiné 3PH Dissécable.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 rpm.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT16-D. Moteur en Cage d'Écureuil 1PH Dissécable avec Condensateur de Démarrage et de Fonctionnement.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 110 / 220 VCA.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant nominal : 1,85 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT20-D. Dissectible de Moteur 1PH à Cage d'Écureuil avec Phase Divisée.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 220 VCA.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 Hz.

Courant d'induit : 2,53 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• MED65. Multimètre Numérique.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique on peut mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

La température.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les aramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• FRE-FE. Frein Électronique.

Le frein électronique FRE-FE est une unité qui permet de réguler le couple de freinage d'un moteur.

Le FRE-FE est constitué d'un ensemble de deux éléments :

Le module de commande :

Le panneau frontal :

Contrôle du couple de freinage.

Interrupteur ON / OFF.

Indicateur des paramètres électriques.

Manipulation de l'écran : Touche “FUNC/DATA”. Touches “RUN” / “STOP”.

Interrupteur marche avant / marche arrière.

Moteur de freinage monté sur un support de banc.

Câble pour relier les deux éléments.

Puissance : 370 W.

V. Armature : 220 / 240 V.

Le contrôle du couple de freinage s'effectue au moyen d'un potentiomètre de contrôle placé sur la face avant du module de commande.

La direction du moteur de freinage est contrôlée par un interrupteur placé sur la face avant du module de commande.

De plus, l'utilisateur pourra visualiser sur un écran différents paramètres électriques (comme par exemple : courant, fréquence, puissance active…).

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

EMT7-D :- Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT8-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx.- Poids : 5 Kg approx.

EMT16-D :- Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT20-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Montage et démontage, pas à pas, d'un moteur 3PH à cage d’écureuil.

2.- Montage et démontage, pas à pas, d'un moteur bobiné 3PH.

3.- Montage et démontage, pas à pas, d'un cage d’écureuil 1PH dissécable avec condensateur de démarrage et de fonctionnement.

4.- Montage et démontage, pas à pas, d'un moteur 1PH à cage d’écureuil avec phase divisée.

5.- Démarrage d'un moteur 3PH à cage d’écureuil.

6.- Mise en marche d'un moteur bobiné 3PH.

7.- Démarrage d'un cage d’écureuil 1PH dissécable avec condensateur de démarrage et de fonctionnement.

8.- Démarrage d'un moteur 1PH à cage d’écureuil avec phase divisée.

Exercices pratiques supplémentaires :

9.- Mesure et visualisation des paramètres électriques des machines électriques avec le wattmètre.

10.- Essais de freinage avec le frein électronique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-DIM-KIT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.