ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 AEL-EHVC. Aplicación:

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Voltaje nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

RPM: 2730 r.p.m.

Altura del eje: 71 mm.

• N-RGTR. Módulo de Tren de Transmisión Regenerativo.

Voltaje de alimentación: 230 VAC.

Interruptor ON/OFF.

Controlador de frecuencia interno con control de velocidad y par.

Llave de seguridad “Start/Stop”.

Analizador de potencia:

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0,5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS-495.

Potenciómetro de control de velocidad/freno.

Terminales de entrada de la batería CC.

Terminales de salida del motor de CA.

• N-DYTS. Módulo de Simulación Dinámica del Terreno.

Voltaje de alimentación: 400 VAC+N+GND.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Interruptor ON/OFF.

Servomotor y driver:

Régimen de funcionamiento dinámico y estático en cuatro cuadrantes.

Control de velocidad y par.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de la temperatura.

Selector de pendiente: cuesta arriba/terreno llano/cuesta abajo.

Potenciómetro de control de % pendiente.

• N-DCPWS/R. Módulo de Fuente de Alimentación de CC Regenerativa.

Interruptor ON/OFF.

Rango de tensión: 0 - 350 VDC.

Rango de corriente: 0 - 6 A.

Potencia: 800 W.

Panel de control para la configuración del modo batería:

Modo fuente.

Modo carga.

Protecciones de sobrecorriente integradas.

Protecciones de sobretensión integradas.

Elementos adicionales recomendados para estudiar el vehículo híbrido (No incluidos):

• N-ENGS. Módulo de Simulación de Motor de Gasolina.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Interruptor ON/OFF.

Controlador de frecuencia interno con control de velocidad y par.

Señal de entrada del motor de arranque.

Embrague magnético.

Señal de control del embrague magnético.

Servomotor y driver.

Régimen de funcionamiento dinámico y estático.

Control de velocidad y par.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de la temperatura.

Cargador adicional recomendado para vehículos eléctricos (No incluidos):

• EVCH. Cargador de Vehículo Eléctrico.

Caja de recarga básica.

Envolvente IP54.

Toma monofásica Schuko (230 V, 16 A, 3,6 kW).

Medidor de energía monofásico (kWh).

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-EHVC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-EHVC + AEL-EHVC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del vehículo 100% eléctrico, relación par-velocidad, frenada regenerativa, funcionamiento de un ciclo de conducción simulando diferentes situaciones. Medidas de corriente y voltaje en diferentes puntos de los circuitos.

2.- Configuración de la orografía del terreno en modo subida  para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo 100 % eléctrico.

3.- Configuración de la orografía del terreno en modo horizontal  para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo 100 % eléctrico.

4.- Configuración de la orografía del terreno en modo bajada para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo 100 % eléctrico.

Algunos ejercicios prácticos con el elemento adicional recomendado del vehículo híbrido (N-ENGS):

5.- Estudio del vehículo híbrido-paralelo, relación par-velocidad, frenada regenerativa, funcionamiento de un ciclo de conducción simulando diferentes situaciones. Medidas de corriente y voltaje en diferentes puntos de los circuitos.

6.- Configuración de la orografía del terreno en modo subida  para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo híbrido paralelo.

7.- Configuración de la orografía del terreno en modo horizontal  para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo híbrido paralelo.

8.- Configuración de la orografía del terreno en modo bajada para el estudio de la respuesta del sistema del vehículo híbrido paralelo.

9.- Integración de diferentes mapas de las curvas par-velocidad del motor de combustión.

10.- Comparación del vehículo 100% gasolina con el vehículo híbrido.

Algunos ejercicios prácticos con el cargador de vehículo eléctrico (EVCH):

11.- Conexión a la red del vehículo para carga. Medidas de voltaje y corriente de carga.

12.- Análisis teórico de los diferentes niveles de carga existentes: nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

13.- Estudio de los diferentes tiempos de carga según la capacidad de la batería y los tipos de conexión existentes.

14.- Estudio de la importancia del C-rate para la carga de las baterías de los vehículos eléctricos.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

15.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

16.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

17.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

18.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

19.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

20.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AEL-EHVC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-EHVC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.