SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-ESAM” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module D'alimentation Principal Industriel.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3 PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-FMAC. Module D'injection de Défauts Pour Moteurs à Induction Triphasés.

Lumières :

Pour indiquer que l'unité est branchée.

Pour indiquer l'alimentation droite sur la borne spécifique de la phase R, S et T.

Bornes d'entrée :

Pour les phases R, S, T et Neutre (N).

Du moteur U1, V1 et W1.

Bornes pour la connexion du moteur (étoile/triangle).

Interrupteur ON/OFF de l'unité.

Câble d'alimentation triphasée.

Interrupteur différentiel automatique.

Bouton de confirmation de la nouvelle séquence de panne :

Passage d'une séquence de panne à une autre.

Fils de connexion du moteur.

Séquence d'entraînement et sélecteur d'entraînement :

Six positions pour appliquer une séquence de panne.

Interrupteur d'activation/désactivation de la panne du moteur.

Fusibles : 6 x 2 A.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour

faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• EMT9-E. Moteur Industriel Dahlander, 2 Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 400 VAC.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2/4.

Vitesse : 2800/1400 rpm Y Y /Δ.

Courant nominal : 1,55/ 1,2 A.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Manuels des services requis, de montage et d'installation, de mise en route, de sécurité, d'entretien et de pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. - Poids : 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détection d'un défaut sur une phase.

2 - Détection d'un défaut sur la tension d'alimentation.

3.- Détection de perte de phase.

4.- Bobines à spires en court-circuit.

5.- Mesure de la résistance des enroulements.

6.- Détection de bobine à bout ouvert.

7.- Détection de court-circuit dans les bobines de phase différente.

8.- Mesure de la résistance entre les bobines de différentes phases.

9.- Détection d'un défaut de terre.

10.-Mesure de la résistance d'isolement entre l'enroulement et le carter du moteur.

11.-Moteur en étoile.

12.-Moteur en connexion delta.

Optionnel

AEL-ESAM/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.