ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-KNX1” incluye los siguientes elementos:

• N-KNX34. Módulo Interfaz de Programación USB.

Alimentación: línea KNX, 21…30 VCC.

Consumo de corriente (máx.): < 5 mA.

Conexión USB: conector USB2.0.

• N-KNX18. Módulo de Alimentación KNX/EIB.

Alimentación: 230 VCA.

Carga máxima: 640 mA.

Tensión de salida: 24 VCC.

• N-KNX14. Módulo Sensor Luminoso KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Célula fotosensible.

• N-KNX24. Módulo Actuador de Persiana KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

• N-KNX20. Módulo Pulsador KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Interruptor ON / OFF

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-KNX23. Módulo Motor de Persiana KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA

Frecuencia: 50 Hz.

Potencia nominal: 100 W.

• N-KNX21. Módulo Controlador de Estancia KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX30. Módulo de Panel Táctil KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX25. Módulo de Expansión de Línea KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm

Interconexión con otros sistemas EIB/KNX.

• N-KNX2. Módulo de Fuente de Alimentación Adicional KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 28 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX32. Módulo Estación Meteorológica KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: Conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: Conexiones de seguridad de 2 mm.

Diferentes configuraciones:

Día/noche.

Invierno/verano.

Este módulo permite medir:

Temperatura exterior.

Velocidad del viento.

Nivel de luminosidad exterior.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los fundamentos de un bus de instalación KNX/EIB.

2.- Programación de interruptores inteligentes ON / OFF para la demostración de operaciones de conmutación.

3.- Programación de conmutación para el control de iluminación.

4.- Estudio de los métodos de preparación e instalación de proyectos KNX/EIB.

5.- Utilización de interruptores convencionales en un proyecto KNX/EIB.

6.- Programación del control de persianas y cortinas.

7.- Programación del circuito equivalente de conmutación de tres vías.

Algunas prácticas posibles con los elementos adicionales recomendados:

8.- Programación del panel táctil de acuerdo a diferentes escenas.

9.- Testeo de todos los parámetros desde el panel táctil.

10.- Control centralizado de las configuraciones principales en el panel táctil.

11.- Ampliación del sistema bus mediante la topología de una línea.

12.- Control manual sobre los actuadores principales.

13.- Estudio del control de las condiciones ambientales contra  perturbaciones variables.

14.- Programación de la regulación para el control de iluminación.

Opcional

AEL-KNX1/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.