SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-KNX2” comprend les éléments suivants :

• N-KNX34. Module d'Interface de Programmation USB KNX/EIB.

Alimentation électrique : ligne KNX, 21...30 VCC.

Consommation de courant (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : connecteur USB2.0.

• N-KNX18. Module d'Alimentation KNX/EIB.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX29. Module de Capteur de Température KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Plage de mesure : 0 – 40 °C (approx.).

• N-KNX1. Module d'Actionneur de Chauffage KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VAC.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-KNX31. Module d'Actionneur de Soupape KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Vanne hydroélectrique avec régulation automatique du débit.

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VAC.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX25. Module d'Expansion de Ligne Unique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Interconnexion avec d’autres systèmes KNX/EIB.

• N-KNX2. Module d’Alimentation Additionnel KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 28 VCC.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

• N-KNX32. Module de Station Météorologique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Différentes configurations :

Jour/nuit.

Hiver/été.

Ce module permet de mesurer :

La température extérieure.

La vitesse du vent.

Le niveau de luminosité extérieure.

• N-KNX17. Module de Capteur de Mouvement KNX/EIB.

Détecteur de mouvement pour système de bus KNX.

Max. portée de transmission frontale 7 m.

Nombre de canaux: 1.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poid : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des fondamentaux d'une installation KNX/EIB bus.

2.- Programmation du capteur de température et des actionneurs par le logiciel ETS pour le contrôle de la température ambiante.

3.- Etude du contrôle de la température en fonction des variables perturbatrices.

4.- Etude des méthodes de préparation et d'installation d'un projet KNX/EIB.

5.- Etude du transfert de l'instruction pour l'adéquation de la température.

Quelques possibilités pratiques avec les éléments additionnels recommandés  :

6.- Observer le fonctionnement de la vanne par rapport à l'instruction de contrôle.

7.- Contrôle de la régulation de la chaleur.

8.- Contrôle de présence pour le fonctionnement adéquat du régulateur de chauffage.

9.- Programmation de l'écran tactile en fonction de différentes scènes.

10.- Contrôle de tous les paramètres de l'écran tactile.

11.- Contrôle centralisé des principales configurations de l'écran tactile.

12.- Extension d'un système de bus à travers une topologie monoligne.

13.- Contrôle manuel des principaux actionneurs.

14.- Etude du contrôle des conditions météorologiques contre les variables perturbatrices.

Optionnel

AEL-KNX2/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.