SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-KNX3” comprend les éléments suivants :

• N-KNX34. Module d'Interface de Programmation USB KNK/EIB.

Alimentation électrique : Ligne KNX, 21...30 VCC.

Consommation de courant (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : connecteur USB2.0.

• N-KNX18. Module d'Alimentation KNX/EIB.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX4. Module d'Entrée Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : douilles de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm

• N-KNX5. Module de Sortie Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : douilles de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-KNX12. Module de Détection d'Incendie/Fumée KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Courant :

Veille : 85 uA (approx.)

Alarme : 100 mA (approx.)

Température de fonctionnement : - 10 °C á +70 °C.

• N-KNX13. Module de Capteur d'Inondation KNX/EIB.

Tension nominale : Tension du bus KNX.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Température de fonctionnement : -10 °C á +50 °C.

• N-KNX17. Module de Capteur de Mouvement KNX/EIB.

Détecteur de mouvement pour système de bus KNX.

Max. portée de transmission frontale 7 m.

Nombre de canaux: 1.

• N-KNX26. Module Sirène KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Température de travail : -5 °C á +45 °C.

Courant : 200 mA.

Avertissement acoustique.

• N-KNX6. Module de Commutateur de Boulon KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Température de fonctionnement : -20 °C á +60 °C.

Courant de commutation : 300 mA (approx.)

• N-KNX7. Module de Verre Brisé KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX33. Module de Contact de Fenêtre/Porte KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX19. Module de Capteur de Proximité KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Température de travail : -5 °C á +45 °C.

• N-KNX15. Module de Lecteur de Cartes Magnétiques KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Vitesse de fonctionnement de la carte : 10 cm/s à 120 cm/s.

Température de travail : -10 °C á +50 °C.

Humidité de travail : 20 % - 90 % RH.

• N-KNX11. Module de Lecteur d'Empreintes Digitales KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Température de travail : -20 °C á +50 °C.

Humidité de travail : 30 % - 85 % RH.

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX35. Module Transmetteur/Récepteur Infrarouge KNX/EIB.

La télécommande IR est alimentée par deux piles de type alkaline (LR03/AAA ; 1,5 V).

Fonctions normales :

Commutation.

Commutation et variation d'intensité.

Commande de stores.

• N-KNX25. Module d'Expansion de Ligne Unique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Interconnexion avec d'autres systèmes KNX/EIB.

• N-KNX2. Module d'Alimentation Additionnel KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 28 VCC.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

• N-KNX3. Module de Capteur de Barrière KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : douilles de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx.  - Poid : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des fondamentaux d'une installation KNX/EIB bus.

2.- Programmation d'interrupteurs intelligents ON / OFF pour démontrer les opérations de commutation KNX/EIB.

3.- Programmation de la commande du système de sécurité de commutation.

4.- Etude des méthodes de préparation et d'installation d'un projet KNX/EIB.

5.- Utilisation d'interrupteurs conventionnels dans un projet KNX/EIB.

6.- Programmation du circuit équivalent de commutation à trois voies.

7.- Réaliser des logiques complexes avec des entrées et sorties binaires.

8.- Réaliser un réseau de sécurité étendu avec plusieurs unités à entrées et sorties binaires.

Quelques possibilités pratiques avec les éléments additionnels recommandés :

9.- Programmer l'écran tactile en fonction de différentes scènes.

10.- Extension d'un système de bus par une topologie à ligne unique.

11.- Programmation de plusieurs alarmes pour protéger le système.

12.- Programmation d'un détecteur d'incendie pour alerter d'un incendie dans la pièce.

13 - Programmation d'un détecteur de fumée pour une protection complète contre le feu.

14.- Programmation de la protection contre les inondations.

15.- Etude du fonctionnement d'une barrière de sécurité infrarouge.

16.- Etude de la protection contre les intrus avec un détecteur de mouvement.

17.- Vérification de l'état d'une pièce avec l'écran tactile.

18.- Programmation de la sirène d'alarme pour informer d'un événement.

19.- Programmation de la protection complète de l'entrée avec détecteur de porte et de verrou.

20.- Notification d'un bris de glace.

21.- Contrôle de l'état des fenêtres.

22.- Programmation du capteur de proximité pour la protection à distance.

23.- Utilisation de la carte magnétique pour le contrôle d'accès.

24.- Programmation du lecteur magnétique pour la reconnaissance de la carte.

25.- Programmation de la reconnaissance des empreintes digitales.

26.- Contrôle centralisé des principales configurations dans l'écran tactile.

27.- Extension d'un système de bus par une topologie à ligne unique.

28.- Contrôle manuel des principaux actionneurs.

Optionnel

AEL-KNX3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.