SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-KNX5” comprend les éléments suivants :

• N-KNX34. Module d'Interface de Programmation USB KNK/EIB.

Alimentation électrique : ligne KNX, 21...30 VCC.

Consommation de courant (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : connecteur USB2.0.

• N-KNX18. Module d'Alimentation KNX/EIB.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX9. Module de Contrôle Électronique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Contrôle automatique.

• N-KNX8. Module d'Actionneur de Gradateur KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX10. Module de Compteurs d'Énergie KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Ce module permet de mesurer :

La puissance active.

Les énergies actives.

Le courant.

La tension.

• N-KNX21. Module Contrôlateur de Pièce KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-KNX2. Module d'Alimentation Additionnel KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 28 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX4. Module d'Entrée Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX5. Module de Sortie Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : Douilles de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX14. Module de Capteur de Lumière KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Cellule photosensible.

• N-KNX17. Module de Capteur de Mouvement KNX/EIB.

Détecteur de mouvement pour système de bus KNX.

Max. portée de transmission frontale 7 m.

Nombre de canaux :1.

• N-KNX25. Module d'Expansion de Ligne Unique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Interconnexion avec d'autres systèmes KNX/EIB.

• N-KNX28. Module d'Actionneur de Commutateur KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX29. Module de Capteur de Température KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Plage de mesure : 0 - 40 °C (approx)

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-LAM08. Module de Deux Douilles + Lampes à Incandescence

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance nominale : 2 x 40 W.

Entrées/sorties secteur : douilles de sécurité 4 mm.

• N-LAM32. Module de 1 LED Lamp.

Tension nominale : 230 VCA.

Puissance nominale : 4 W.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. - Poid : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des fondamentaux d'une installation KNX/EIB bus.

2.- Programmation d'interrupteurs intelligents ON / OFF pour démontrer les opérations de commutation KNX/EIB.

3.- Programmation de commutateurs et de gradateurs pour un contrôle complet.

4.- Etude des méthodes de préparation et d'installation d'un projet KNX/EIB.

5.- Utilisation d'interrupteurs conventionnels dans un projet EIB.

6.- Programmation du circuit équivalent de la commutation trois voies.

7.- Régulation automatique de la consommation en fonction des conditions requises.

8 - Contrôle centralisé avec un module de contrôle électronique.

9.- Comparaison des consommations en commutation et en variation selon les conditions requises.

10.- Visualisation de la consommation d'énergie instantanée.

Quelques possibilités pratiques avec les éléments additionnels recommandés :

11.- Contrôle de présence pour un fonctionnement efficace.

12.- Etude du contrôle de la luminosité.

13.- Visualiser le contrôle de la luminosité avec une LED ou une lampe à incandescence.

14.- Commutation et variation de la luminosité.

15.- Comparer le rendement d'une lampe à LED et d'une lampe à incandescence.

16.- Comparer le rendement des installations modernes avec les anciennes.

17.- Réaliser des logiques complexes avec des entrées et sorties binaires.

18.- Programmer l'écran tactile en fonction de différentes scènes.

19.- Vérification de tous les paramètres de l'écran tactile.

20.- Contrôle centralisé des charges principales sur l'écran tactile.

21.- Extension d'un système de bus par une topologie à ligne unique.

Optionnel

AEL-KNX5/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.