ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-SERIN/CA-1KW” incluye los siguientes elementos:

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1 kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• AEL-DCEMA. Aplicación de Motores Eléctricos de CC.

La aplicación “AEL-DCEMA” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar  (24 VCA). (3 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad de Motor de CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluido):

EMT1-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

• EMT1. Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 190 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades).

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT2-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

• EMT2. Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Velocidad: 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

•  N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT3-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

• EMT3. Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 200 VCC.

Corriente nominal: 1,5 A.

Velocidad: 3400 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT4-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

• EMT4. Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades).

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT5-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

• EMT5. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 230 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400 / 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades).

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMTGEN-DC-KIT: Kit para el Estudio del Generador de CC Excitación Independiente.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-REF. Módulo de Inductancia Monofásica.

Valor resistencia: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad (motores CA) (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• EMT1. Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 190 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT15. Motor CC de Imanes Permanentes.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 200 VCC.

Corriente nominal: 0.5 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• AEL-ACEM. Aplicación de Motores de Inducción Trifásicos de CA.

La aplicación “AEL-ACEM” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industria.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar (24 VCA). (4 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de contro

• N-REL30. Módulo de Relé de Sincronismo. (3 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de alimentación

Tres contactos auxiliares:

Un contacto normalmente abierto (NO) instantáneo.

Contacto normalmente abierto (NO) de un solo uso.

Contacto normalmente cerrado (NC) de un solo uso.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VCA (3PH).

Tensión nominal de salida: 3 x 230 VAC (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• N-MED09. Módulo de Amperímetro AC (0-2,5 A).

Rango de medición: 0 – 2,5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-ARR13. Módulo Arrancador Directo con Inversión.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluido):

EMT6-AC-KIT. Kit para el estudio del Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente.

• EMT6. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal de salida: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal de salida: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCA/M. Módulo de Variador de Velocidad de Motores CA (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• N-REFTI. Módulo de Resistencia Independiente Trifásica.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de la resistencia: 3 x 150 Ohm.

Potencia nominal: 3 x 352 W.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

EMT7-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VCA (3PH).

Tensión nominal de salida: 3 x 230 VAC (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

EMT8-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Rotor Bobinado 3PH.

• EMT8. Motor de Rotor Bobinado 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VCA (3PH).

Tensión nominal de salida: 3 x 230 VAC (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

• N-REFTI. Módulo de Resistencia Independiente Trifásica. (3 unidades).

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de la resistencia: 3 x 150 Ohm.

Potencia nominal: 3 x 352 W.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

EMT9-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor Dahlander, Dos Velocidades.

• EMT9. Motor Dahlander, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 4 / 2.

Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ARR07. Módulo de Conmutador Dahlander Manual, Dos Velocidades.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Baja velocidad.

2: Alta velocidad.

EMT10-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Dos Velocidades.

• EMT10. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 240 / 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ARR09. Módulo Conmutador Manual de Devanados Independientes, Dos Velocidades.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Bobinado 1.

2: Bobinado 2.

EMT12-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor Universal.

• EMT12. Motor Universal.

Tensión de alimentación: 110 – 240 VCA / VCC.

Potencia: 230 W.

Velocidad: 9000 r.p.m.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• EMT11. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Corriente nominal: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT16. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

Tensión de alimentación: 110 – 220 VCA.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente del inducido: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT20. Motor Monofásico Asíncrono de Fase Dividida.

Tensión de alimentación: 220 VCA.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 Hz.

Corriente del inducido: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT21. Motor de Reluctancia 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

Altura de eje: 71 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 320 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado y puesta en marcha del servomotor de CA.

2.- Operaciones de arranque / parada del servomotor.

3.- Operaciones de control de  velocidad.

4.- Operaciones de control de par.

5.- Aviso mediante alarmas.

Posibilidades prácticas adicionales con los elementos adicionales recomendados:

6.- Monitorización en tiempo real del par (se requiere EM-SCADA).

7.- Monitorización en tiempo real de la velocidad (se requiere EM-SCADA).

8.- Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión (se requiere EM-SCADA).

9.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión (se requiere EM-SCADA).

10.- Estudio electrodinámico avanzado del motor (se requiere EM-SCADA).

11.- Ensayo de frenado automático y monitorización en tiempo real de los resultados (se requiere EM-SCADA).

12.- Obtención de las curvas características de la máquina (par-velocidad, par-corriente, etc) (se requiere EM-SCADA).

13.- Almacenamiento y comparación de los resultados obtenidos (se requiere EM-SCADA).

14.- Puesta en marcha de la máquina eléctrica acoplada al servomotor (se requiere (al menos uno) AEL-DCEMA y/o AEL-ACEM).

15.- Introducción del par resistente (se requiere (al menos uno) AEL-DCEMA y/o AEL-ACEM).

16.- Monitorización de los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina rotativa bajo diferentes condiciones de operación (se requiere (al menos uno) AEL-DCEMA y/o AEL-ACEM).

17.- Estudio electrodinámico de la máquina (se requiere (al menos uno) AEL-DCEMA y/o AEL-ACEM).

18.- Obtención de curvas características mediante ensayos de frenado controlados manualmente (par-velocidad, par-corriente, etc) (se requiere (al menos uno) AEL-DCEMA y/o AEL-ACEM).

Opcional

AEL-SERIN/CA-1KW/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.