SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-SST-01” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-BUS08. Module de Jeu de Barres de Distribution (4 unités).

Tension d'alimentation : monophasé 230 VCA.

Topologie à double jeu de barres, avec deux déconnecteurs et un disjoncteur.

Deux bornes d'interconnexion.

Une entrée/sortie d'alimentation pour connecter les lignes, la génération, les charges, etc.

Deux boutons-poussoirs près de chaque sectionneur/disjoncteur pour les ouvrir et les fermer.

Lampes d'indication d'état :

Deux lampes pour indiquer l'état des jeux de barres.

Trois lampes témoins pour indiquer l'état du disjoncteur et des sectionneurs.

Deux connexions Ethernet.

• N-BUS09. Module de Jeu de Barres d'Accouplement.

Tension d'alimentation : monophasé 230 VAC.

Topologie à double jeu de barres, avec deux sectionneurs et un disjoncteur. Le disjoncteur ouvre et ferme le circuit entre les deux jeux de barres.

Deux bornes d'interconnexion.

Deux boutons-poussoirs à côté de chaque sectionneur/disjoncteur pour les ouvrir et les fermer.

Lampes d'indication d'état :

Deux lampes pour indiquer l'état des jeux de barres.

Trois lampes témoins pour indiquer l'état du disjoncteur et des sectionneurs.

Deux connexions Ethernet.

• N-PSM. Interrupteur d'alimentation Module.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• N-REL09. Module de Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

Éléments requis (Non inclus) :

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Module d'Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

Éléments supplémentaires et recommandés (Non inclus) :

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• TRANS3/5KGR. Transformateur de Réseau Triphasé, 400/400 VCA, 5 KVA.

Transformateur de réseau triphasé.

Puissance nominale : 5 kVA.

Tension de l'enroulement primaire : 400 VAC Δ.

Tension de l'enroulement secondaire : 440 VAC Y.

Connecteur de signaux pour la commande motorisée de régulation de la tension.

• N-ERP-MF01. Module digital de Simulation de Défauts.

Permet d'injecter au point voulu, via les bornes de défaut et de ligne, divers défauts monophasés, biphasés et triphasés, avec ou sans impédance.

Potentiomètre pour le temps de déclenchement.

Connexion Ethernet : deux ports de communication pour le contrôle à distance à partir du SCADA.

• N-TOPR. Module de Relais de Protection de Surintensité de Temps.

Fréquence nominale : 50 / 60 Hz.

Capacité de charge thermique du circuit de courant :

Courant de choc (demi-onde) 250 x IN.

Pour 1s 100 x IN.

Pour 10s 30 x IN en continu.

4 x IN.

Relais de sortie :

Courant de commutation : 20 A.

Courant nominal : 5 A.

Puissance de contact maximale :

1250 VA/DC ; 120 W/DC, Ohm.

500 VA/DC ; 75 W/DC, inductif.

Paramètres de déclenchement :

I > 0,5 – 2 x IN.

I > 1 – 15 x IN.

tI > 0 – 100s.

tI > 0 – 2,5s.

• N-BCT. Module Transformateur Équilibré.

Rapport de transformation : 10 / 5 A.

Fusibles : 4 x 16 A.

3 x transformateurs de courant.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1000 x 400 x 1600 mm approx.  - Poids : 100 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage de base d'un poste à double jeu de barres.

2.- Manœuvre de couplage à double jeu de barres.

3 - Logique de fonctionnement des disjoncteurs et des sectionneurs dans un poste à double jeu de barres.

4.- Répartition de la charge avec différents départs.

5.- Changement de jeu de barres sans interruption.

Quelques exercices pratiques avec les éléments supplémentaires recommandés :

6.- Ouverture automatique des disjoncteurs et des sectionneurs à travers un relais de surintensité.

7.- Chute de tension sur la ligne en fonction de la longueur de la ligne.

8.- Chute de tension sur la ligne en fonction du facteur de puissance de la charge.

9.- Pertes de puissance capacitives et inductives sur une ligne.

10.- Compensation du facteur de puissance par banc de condensateurs.

Quelques exercices pratiques avec l'application AEL-BSGC du réseau intelligent et d'autres réseaux intelligents :

11.- Manœuvre de couplage à distance de double jeu de barres avec SCADA.

12.- Logique d'opération de contrôle à distance avec disjoncteurs et sectionneurs dans les postes de commutation avec SCADA.

13.- Manœuvre de changement de jeu de barres à distance sans interruption de l'alimentation avec SCADA.

14.- Baisse de tension sur la ligne en fonction de la longueur de la ligne avec SCADA.

15.- Chute de tension sur la ligne en fonction du facteur de puissance de la charge avec SCADA.

16.- Pertes de puissance capacitives et inductives sur une ligne avec SCADA.

17.- Partage de charge avec différents départs avec SCADA.

18.- Opérations de commande à distance de disjoncteurs et de sectionneurs avec SCADA.

19.- Mesures électriques à distance en plusieurs points d'un poste de commutation avec SCADA.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-SST-01/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.