ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-SWT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásicos: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de condensadores.

Temperatura.

• N-REV01. Módulo de Resistencia Variable Monofásica 0-700 Ohm.

Resistencia variable de 0 – 700 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

• WT-KIT-400W. Kit de Turbina Eólica de 400 W con Regulador e Instrumentación de Medida.

• WT-24V/400W. Turbina Eólica de Imanes Permanentes 24 V, 400 W.

Aerogenerador.

Potencia: 400 W.

Voltaje: 24 VCC.

• N-REG-24V/400W. Módulo Regulador de Turbina Eólica de 24 V, 400 W.

Fusibles de 16 A.

Controlador del aerogenerador.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de salida: 24 – 36 VCC.

Voltaje de la batería: 24 VCC.

Terminales de salida CC.

• N-TPAD-3PH/400V. Módulo Convertidor Trifásico CA/CC de 400 V.

Fusibles de 16 A.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Conmutador auxiliar ON/OFF.

Terminales de salida CC.

Rango de tensión de entrada: 0 – 400 VCA.

Rango de tensión salida: 0 – 400 VCC.

• N-MED16. Módulo de Voltímetro de CC (0-50 V).

Voltímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de tensión: 0 – 50 V.

• N-MED81. Módulo de Amperímetro de CC (0-30 A).

Amperímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de intensidad: 0 – 30 A.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V (2 unidades).

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-SERV400W. Módulo Controlador de Servomotor de 400 W.

Servomotor SERV01.

Indicador LED de error.

Fusible de 5 A.

Conector USB.

Conector de encoder.

Conector de potencia.

Conector de control de velocidad.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptor ON/OFF.

Potenciómetro para control manual de velocidad.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Velocidad de control: 0 – 3000 r.p.m.

Frecuencia específica: 250 Hz.

Intensidad de operación: 1,5 A.

Tensión de operación: 101 VCA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED72. Módulo Contador de Energía Monofásico.

Voltaje nominal: 230 VAC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED10. Módulo de Amperímetro de CA (0-5 A).

Rango de medida: 0 – 5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Pila 9 V.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 1600 x 550 x 2000 mm aprox.  Peso: 180 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Puesta en marcha del servomotor acoplado al aerogenerador.

2.- Obtención de la curva característica del aerogenerador.

3.- Medida de la energía.

4.- Estudio del generador de imanes permanentes con rectificador de CA a CC.

5.- Estudio del circuito completo de un sistema de almacenamiento de energía eólica.

Posibilidades prácticas adicionales:

6.- Estudio del circuito de CC del generador eólico de imanes permanentes.

7.- Medida del voltaje de vacío del generador eólico en función de la velocidad de giro.

8.- Estudio del generador de imanes permanentes con salida directa en CA.

9.- Estudio del generador de imanes permanentes con rectificador de CA a CC.

10.- Estudio del generador de imanes permanentes con carga variable. Medida de los parámetros eléctricos de voltaje y corriente.

11.- Estudio del regulador electrónico de la turbina eólica.

12.- Simulación de diferentes condiciones de viento.

13.- Medida de la corriente de carga en la batería.

14.- Balance energético entre corriente generada, corriente de carga y corriente consumida.

Opcional

AEL-SWT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.