SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Spécifications Structurelles :

Structure en acier inoxydable.

Vis, écrous, plaques et autres éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec une distribution similaire à celle des éléments sur l'unité réel.

Connexions rapides pour l'adaptation à la source d'alimentation hydraulique.

Données Techniques :

Cinq tuyaux de diamètre interne, de rugosité et de matériaux différents.

Quatre types de vannes différents (à siège incliné, à opercule, à membrane et à bille).

Dix types de raccords différents (filtre en ligne, coudes, élargissement

brusque, contraction soudaine, etc.).

Trois raccords spéciaux : tube de Pitot, tube de Venturi et diaphragme avec plaque de mesure.

Trente-quatre prises de pression avec raccords rapides.

Deux manomètres à eau, plage : 0 – 1000 mm.

Deux manomètres Bourdon, plage : 0 – 2,5 bar.

Débitmètre, plage : 600 – 6000 l/h.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la perte de pression due au frottement dans des tuyaux de différents matériaux et de différents diamètres et rugosités.

2.- Etude de l’influence du diamètre sur la perte de charge due au frottement dans les conduites rugueuses et lisses.

3.- Etude de l’influence de la rugosité sur la perte de charge.

4.- Détermination du coefficient de frottement dans des tuyaux de différents diamètres et rugosités.

5.- Etude de l’influence du diamètre sur le coefficient de frottement dans les conduites rugueuses et lisses.

6.- Comparaison du coefficient de frottement dans les tuyaux lisses et rugueux.

7.- Détermination et comparaison des pertes de charge dans différents types de vannes (vanne à siège incliné, vanne à guillotine, vanne à membrane, vanne à boisseau sphérique).

8.- Détermination et comparaison des pertes de charge dans différents raccords (filtre en ligne, coudes, rétrécissement, élargissement progressif, etc.).

9.- Mesure du débit avec le tube de Venturi et le tube de Pitot.

10.-Détermination et comparaison du coefficient de décharge déterminé dans le tube de Venturi et le tube de Pitot.

Éléments requis (un seul) (Non inclus) :

- Il peut fonctionner de manière autonome, ou avec un Banc Hydraulique (FM00) ou un Source d’Alimentation Hydraulique de Base (FME00/B).

Pour plus d’informations, voir le catalogue AFT/P. Cliquez sur le lien suivant :

http://www.edibon.com/fr/unite-de-friction-dans-les-tuyaux

Dimensions : 2300 x 850 x 1100 mm approx.  Poid : 100 kg approx.

Optionnel

AFT/P/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA Boîte électronique,  Carte d'acquisition de données et logiciel :

BDAS/BFA :

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

BDAS/BFI. Accessoires spécifiques pour chaque module “FME” :

Ces accessoires permettent d’adapter chaque unité afin de les faire fonctionner et de les connecter facilement à la Base Unit (BDAS/BFA).

Exemples:

FME03/BDAS-BFI : collecteur avec prises de pression pour connecter l’unité FME03 à l’unité de base (BDAS/BFA).

FME08/BDAS-BFI : dispositif qui supporte la force exercée par l’eau, qui est mesurée avec le capteur de force.

Dimensions et poids (approx.) :

BDAS/BFA:

-Unité de base : Dimensions : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx.

-Boîtier électronique d’acquisition de données : Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

AFT/P/BDAS-BFI : Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité AFT/P.

Accessoire(s) pour l'adaptation de chaque unité afin de le manipuler et le connecter avec l'Unité de Base (BDAS/BFA).