ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

Plantas Piloto CE00:

Cuatro plantas completas de producción para la elaboración de los principales productos derivados del trigo.

Equipos reales utilizados en la industria de la harina, pan y pasta.

Sensores y actuadores que permiten el estudio y comprensión de los diferentes procesos de la industria cereal.

Disposición modular para permitir la adaptación a diferentes espacios.

1 CE00/MF. Planta Piloto de Molienda y Producción de Harina:

GM/CTS . Molienda de Cereales, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Molino con triturador de piedra.

Producción: 50 kg/h.

Potencia: 1,8 kW.

Diámetro de muelas: 250 mm.

Tolva de alimentación con 15 kg de capacidad.

Grado de finura ajustable manualmente.

Estructura de soporte de acero pintado al horno.

Altura regulable.

Cono para visibilidad y tacto de la harina.

FT/CTS. Sistema de Transporte Neumático, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Ciclón decantador.

Válvula en estrella de hierro fundido.

Motor de engranaje helicoidal.

Potencia: 0,18 kW.

Ventilador centrífugo.

Potencia: 0,75 kW.

Manguitos filtrantes para el aire de salida.

FS/CTS. Cernidora Industrial, Controlada desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Rotor de pulsación magnética.

Potencia: 0,15 kW.

Cojinetes de bolas anti-polvo.

Tamices intercambiables.

Tres rampas de expulsión.

Diámetro: 150 mm.

Rejilla magnética para separación de impurezas metálicas.

2 CE00/B. Planta Piloto de Producción de Pan:

DK/CTS. Equipo de Amasado, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Cuchillas y cazuela porta-masas en acero inoxidable, resto de elementos en acero de alta calidad.

Proporciona hasta 30 divisiones iguales de porciones de hasta 150 g.

Equipo de sobremesa.

WCO. Enfriador de Agua.

Rango de temperatura: 3 - 5 °C

Capacidad: 175 l.

Producción: 70 l/h.

Potencia: 0,9 kW.

Depósito de poliestireno inyectado y armazón en acero inoxidable AISI 430.

Dispone de agitador.

Aislamiento de poliuretano inyectado.

Serpentín de acero inoxidable.

Control de nivel de agua.

DD/CTS. Equipo de Separación de la Masa, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Amasadora de brazos para la elaboración de pan.

Capacidad: 40 kg de masa.

Potencia: 1,2 kW.

Construcción sólida.

Chasis metálico de fundición pintada.

Artesa y brazos en acero inoxidable.

Amasado mediante brazos que imitan el trabajo manual del panadero.

Capota plástica que evita la harina en suspensión.

Patas de aluminio con silentblock para evitar vibraciones y dar estabilidad a la máquina.

Capacidad: 40 kg de masa.

Potencia: 1,2 kW.

Masas admitidas con un mínimo de 55% de agua.

Máquina montada sobre ruedas con pies estabilizadores.

2 velocidades: una primera para mezclar y una segunda para amasar.

BM. Equipo de Formado de Baguettes.

Potencia: 0,55 kW.

Producción de hasta 2700 piezas/hora.

Cubiertas exteriores fabricadas en acero inoxidable.

Bandas en tejido no higroscópico.

Rodillos de acetal macizo.

Rodillos portadores de las bandas con extremos cónicos que aseguran el centrado de las bandas.

Salida de barras sobre mesa fija de 200 mm.

Confección de barras de hasta 700 mm de longitud.

CBO/CTS. Horno de Pan por Convección, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Horno eléctrico para la cocción de pan por aire forzado.

Turbina de giro reversible.

Control electrónico de temperatura y tiempo de cocción.

Tiempo de vapor al inicio de la cocción regulable.

Salida de vahos motorizada.

Construido enteramente en acero inoxidable.

Puerta fría COOL TOUCH.

Capacidad para cinco bandejas de 600 x 400 mm.

Separación entre bandejas. 76 mm.

Potencia: 7,5 kW.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

Para CE00/B:

AWD/CTS. Dosificador Automático de Agua, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Puede funcionar de forma automática o de forma manual.

Conexión a red o a enfriador de agua.

Selector electrónico y pantalla luminosa.

Incorpora sistema de sifón para aumentar su precisión.

TTO. Carro y Set de Bandejas para Horno.

Cuatro ruedas de doble giro para facilitar el desplazamiento.

Capacidad para 22 bandejas de 600 x 400 mm.

20 bandejas de aluminio perforadas y onduladas.

Con goma de silicona bicapa antiadherente.

Cuatro canales longitudinales.

Dimensiones: 600 x 400 mm.

CV. Condensador de Vahos.

Preparado para su uso en lugares donde no hay posibilidad de evacuar los vapores de la cocción los vapores de la cocción hacia el exterior.

Refrigeración por agua.

Condensación de los vapores y evacuación por desagüe.

Potencia: 30 W.

3 CE00/P. Planta Piloto de Producción de Pasta:

PEK/CTS. Equipo de Extrusión y Amasado, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Producción: 25 - 30 kg/h.

Tolva de alimentación de 12 kg.

Alimentador de tornillo sin fin en acero inoxidable.

Brazo mezclador desmontable.

Ventilador de presecado.

Dispositivo de refrigeración por agua.

Cuchilla electrónica para cortar la pasta corta.

Cuatro matrices estándar incluidas.

SPD/CTS. Equipo de Secado Estático, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Capacidad: 100 kg.

Carro con 25 bandejas de madera y aluminio.

Resistencias eléctricas.

Aislamiento de espuma de poliuretano.

Dos ventiladores motorizados con flujo inverso.

Dos extractores con válvulas electrónicas.

Potencia: 5,3 kW.

Gestión de ciclos por microprocesador:

Ciclos programados.

Posibilidad de programar nuevos ciclos.

4 CE00/MA. Planta Piloto para Malteado de Cereales:

GCS/CTS. Equipo de Lavado y Remojado de Cereales, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Construido enteramente en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

Tanque troncocónico con desagüe en la parte inferior que permite vaciar completamente el depósito.

Volumen: 800 l.

Camisa de agua para control de la temperatura interior.

Aislamiento exterior.

Sistema de compuerta y rejilla en la parte inferior que permite drenar el agua del interior reteniendo el grano.

De esta forma se permite realizar periodos húmedos y secados durante el drenaje.

Sistema de aireación mediante compresor:

Potencia: 300 W.

Sistema de aspiración de CO2 en periodos secos mediante ventilador centrífugo:

Potencia: 90 W.

Caudal máximo: 265 m3/h.

Presión máxima: 600 Pa.

Rebosadero que permite la limpieza del grano y eliminación de impurezas.

Boquillas de pulverización superficial para mantener la humedad en

periodos secos.

Sistema de control de temperatura:

Bomba de calor (permite enfriamiento y calentamiento):

Potencia eléctrica: 1,5 kW.

COP: 5,32.

Refrigerante R32.

Bomba de circulación:

Potencia: 370 W.

Control mediante PLC táctil:

Control y programación de periodos húmedos y secos.

Control de la temperatura.

Monitorización de variables de proceso.

Instrumentación:

Seis sensores de temperatura.

Sensor de concentración de CO2, humedad y temperatura

en la corriente de aspiración.

Sensor de pH.

Tres interruptores de nivel.

Tres electroválvulas.

GGER/CTS. Equipo de Germinado de Cereales, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Construido enteramente en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

Depósito de germinado:

Superficie: 1,5 m2.

Fondo de chapa perforada que permite la distribución homogénea del aire de entrada.

Dos puertas de limpieza.

Puerta para sistema de vaciado.

Aislamiento exterior.

Sistema de palas para removido y volteo del grano:

Potencia: 1,1 kW.

Incluye variador de frecuencia.

Sistema de aireación y humidificación:

Ventilador centrífugo:

Potencia: 1,1 kW.

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Incluye variador de frecuencia.

Caudal máximo: 650 m3/h.

Presión máxima: 3000 Pa.

Sistema de control de la temperatura del aire:

Bomba de calor:

Potencia eléctrica: 1,5 kW.

COP: 5,32.

Refrigerante R32.

Dos bombas de circulación de agua:

Potencia: 370 W.

Una de ellas incluye variador de potencia.

Cambiadores de calor con tubos aleteados.

Tanque acumulador:

Construido en acero inoxidable AISI 316.

Volumen: 100 l.

Sistema de boquillas para humidificación del aire de entrada.

Control mediante PLC táctil:

Control y regulación de la temperatura y humedad de operación.

Control de la velocidad de removido.

Monitorización de variables de proceso.

Instrumentación:

Seis sensores de temperatura.

Sensor de concentración de CO2, humedad y temperatura en el interior del depósito de germinación.

Sensor de pH.

Interruptor de nivel.

Tres electroválvulas.

Sensor de ranura para medida de la velocidad de giro del sistema de palas.

GDT/CTS. Equipo de Secado y Tostado de Cereales, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Construido enteramente en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

Cilindro de secado:

Volumen: 1000 l.

Fondo de chapa perforada para correcta distribución del aire caliente.

Aislamiento exterior.

Puerta de limpieza.

Puerta de vaciado.

Ventilador centrífugo:

Potencia: 3 kW.

Incluye variador de frecuencia.

Fabricado en AISI 304.

Permite trabajar a temperaturas hasta 250 °C.

Caudal máximo: 3000 m3/h.

Presión máxima: 3500 Pa.

Batería de resistencias para calentamiento de aire:

Potencia: 22,5 kW

Posibilidad de aumento o disminución de potencia.

Consúltenos para más información.

Intercambiador de calor aire-aire que permite recuperar parte del calor del gas de salida:

Fabricado en acero inoxidable AISI 316.

Rango de temperatura: 50 - 150 °C.

Permite elaboración de todo tipo de

maltas: pálidas, tostadas y negras.

Sistema de recirculación:

Válvula de mariposa para control de la entrada de aire exterior.

Dos válvulas de mariposa con control neumático que regular el ratio de circulación.

Dos medidores de caudal mediante tubo de pitot.

Sistema de palas para vaciado del secador:

Potencia: 250 W.

Control mediante PLC táctil:

Control y regulación de la temperatura, caudal de aire y ratio de recirculación.

Monitorización de variables de proceso.

Instrumentación:

Sensor de temperatura.

Dos sensores de humedad y temperatura antes y después del lecho.

Dos medidores de caudal.

Posicionadores y actuadores neumáticos para control del ratio de recirculación.

DCLM/CTS. Desgerminador de Cereales, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Tambor giratorio construido en acero inoxidable AISI 304:

Volumen: 400 l.

Dos puertas de carga y descarga.

Motorreductor:

Potencia: 1.5 kW.

Incluye variador de frecuencia.

Bandeja de recogida de gérmenes.

Tolva para descarga del cereal.

Posicionador para bloqueo del tambor. Incluye sistema final de carrera.

Sensor de ranura para medición de la velocidad de giro.

Control mediante PLC táctil:

Regulación de la velocidad de giro.

Monitorización de variables de proceso.

RCB. Elevador de Cinta Transportadora.

Permite el transporte del grano entre las distintas etapas de la planta de malteado.

Altura de descarga regulable.

Estructura móvil montada sobre ruedas.

Motorreductor:

Potencia: 1,1 kW.

Sistema de puesta en marcha y parada.

Sistema de parada de emergencia.

Sistema para fácil limpieza.

SCH. Transportador Sinfín Horizontal.

Permite el vaciado del cereal en el germinador y el secador, y alimentar el Elevador de Cinta Transportadora.

Estructura móvil montada sobre ruedas.

Motorreductor:

Potencia: 750 W.

Sistema de puesta en marcha y parada.

Sistema de parada de emergencia.

La planta piloto completa incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

5 PLCHMI. Control y Monitorización local/remota IIoT con HMI (incluido):

La expansión para PLC y HMI, “PLCHMI”, es un sistema compuesto por una interfaz que incluye módulos PLC como CPU, módulo de E/S digital, módulo de E/S analógica, módulo de comunicaciones, etc. y una caja de control con pantalla HMI.

Interfaz PLC:

Controlador PLC:

CPU Panasonic FP7 CPS31E.

Módulos de E/S digitales:

16 entradas digitales; Rango de entrada de 0 V a 24 V.

16 salidas digitales; salida de relé.

Módulos de E/S analógicos:

16 entradas analógicas; Resolución de 16 bits. Rango de entrada de -10 V a +10 V.

4 salidas analógicas; resolución de 16 bits. Rango de salida -10 V a +10 V.

Conectores y puertos de comunicación:

Conmutador Ethernet de 2 puertos.

Conector SCSI.

USB, serie DB-9 o DB-25 (si se requiere).

Caja de control y pantalla HMI:

Pantalla HMI:

Pantalla táctil: Analógica resistiva.

Tamaño: 10”. 16:9 TFT.

Resolución: 1024 x 600, WVGA.

Colores: 64 K.

Puerto Ethernet.

6 CE00/CCSOF. Software de Supervisión + Software de Control + Software de Adquisición de Datos + Software de Manejo de Datos:

El sistema SCADA está compuesto por cuatro paquetes de software con las siguientes características:

El Software de Supervisión se encarga de vigilar en tiempo real los elementos de arranque y parada, las condiciones inesperadas y la evolución de los procesos. En caso de ser necesario, actúa sobre el sistema y notifica al usuario las operaciones incorrectas.

El Software de Control permite manejar múltiples procesos y variables en tiempo real, ya sea de manera manual o automática. Se implementan varios tipos de algoritmos de control como el CONTROL PID dependiendo del campo de estudio.

El Software de Adquisición de Datos se centra en la medición y el procesamiento de las señales del proceso con muy alta precisión obteniendo una respuesta sincronizada y rápida del sistema. Un sistema de calibración forma parte de este software para ajustar las mediciones del sensor.

El Software de Manejo de Datos almacena y representa, alarmas, variables y evolución del proceso en tiempo real tanto en un formato gráfico como en un formato numérico como los gráficos de tiempo o el diagrama de proceso. Se pueden generar informes imprimibles o se pueden cargar datos históricos para estudiar los experimentos en detalle.

El Software es una arquitectura abierta y flexible que facilita el acceso a diferentes niveles de trabajo tanto de Instructores como de Estudiantes. Es compatible con el sistema operativo Windows y los estándares industriales actuales. La interfaz gráfica de usuario es intuitiva y fácil de usar.

7 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

8 Manuales:

Cada equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 8 son los items principales incluidos en el suministro (según elección): CE00/MF: GM/CTS,  FT/CTS y FS/CTS + CE00/B: DK/CTS, WCO, DD/CTS, BM y CBO/CTS + CE00/P: PEK/CTS y SPD/CTS + CE00/MA: GCS/CTS, GGER/CTS, GDT/CTS, DCLM/CTS, SCH y RCB + PLCHMI + CE00/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio de las condiciones de la molienda de trigo.

2.- Estudio de la relación entre el tamaño final del grano de harina y la distancia entre las muelas.

3.- Estudio de la molienda de distintos cereales.

4.- Estudio de la separación de sólidos en un cernedor.

5.- Estudio de la separación de la harina en función del tipo de cereal.

6.- Estudio de la velocidad de separación en función de la velocidad de giro del tamiz.

7.- Estudio de un sistema neumático de transporte de sólidos.

8.- Estudio del proceso de amasado.

9.- Estudio de la influencia de la proporción harina-agua-levadura en la elaboración de pan.

10.-Estudio de la influencia del tiempo de amasado.

11.- Estudio del tiempo y condiciones de fermentación en la elaboración de pan.

12.- Estudio del proceso de división de la masa.

13.- Cálculo de la uniformidad y del error producido en la división y pesado de la masa.

14.- Estudio de la influencia del tiempo de fermentación en la masa.

15.- Estudio del proceso de formado en masas de pan.

16.- Realización de barras de pan de distintas formas.

17.- Influencia de la separación de los rodillos de laminado.

18.- Influencia de la temperatura de cocción en el pan resultante.

19.- Influencia del tiempo de cocción en el pan resultante.

20.- Influencia de la rampa de calentamiento en el pan resultante.

21.-  Variación de las condiciones de cocción en función del tipo de pan.

22.- Estudio del proceso de extrusión de pastas de trigo.

23.- Estudio de la presión en el proceso de extrusión.

24.- Elaboración de pasta fresca con distintos moldes.

25.- Diferencias entre la elaboración de pastas frescas alargadas y cortas.

26.- Estudio del proceso de secado de pastas.

27.- Determinación del tiempo de secado.

28.- Diferencias en el proceso de secado entre varios tipos de pasta.

29.- Evolución de la temperatura y la humedad en el proceso de secado.

30.- Estudio del proceso de remojo de cebada.

31.- Influencia de la temperatura en la absorción de agua en el proceso de remojado.

32.- Influencia del pH en el proceso de remojado.

33.- Estudio de la producción de CO2 en el proceso de remojado y germinación.

34.- Estudio de la influencia del caudal de aireación en el proceso de remojo.

35.- Evolución de la humedad durante la etapa de remojo.

36.- Estudio del funcionamiento de un sistema de transporte por tornillo sinfín.

37.- Estudio de la influencia de la temperatura en el proceso de germinación.

38.- Estudio de la influencia de la humedad en el proceso de germinación.

39.- Estudio de la influencia del removido en el proceso de germinación.

40.-  Estudio de la influencia del caudal de aire en el proceso de germinación.

41.- Estudio del funcionamiento de una bomba de calor.

42.- Estudio de la operación de un secador.

43.- Estudio de los tiempos de secado y tostado de la malta.

44.- Estudio de la evolución de la temperatura en el proceso de secado.

45.- Estudio de la influencia de la temperatura en la malta en la fase de tostado. Producción de maltas pálidas, tostadas y oscuras.

46.- Estudio de la influencia de la recirculación de gases en el secador.

47.- Estudio del proceso de eliminación del germen.

49.- Cálculo del porcentaje de germen en la malta.

Posibilidades prácticas adicionales:

49.- Calibración de sensores.

Otras posibilidades que pueden realizarse con esta planta piloto:

50.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

51.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Cada equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

52.- Cada equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos / electrónicos y de software.

53.- Cada equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

54.- Cada equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

55.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso de la planta piloto CE00.

56.- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Posibilidades prácticas adicionales con las expansiones:

ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net:

57.- Controlar cualquier equipo desde cualquier puesto de trabajo ubicado en el laboratorio.

58.- Supervisar diferentes experimentos de adquisición y representación de datos, procedentes de los equipos, en tiempo real.

59.- Visualizar cualquier experimento desde cualquier puesto del laboratorio.

60.- Supervisar tantos experimentos, llevados a cabo en diferentes equipos, como se desee, al mismo tiempo.

61.- Generar informes con los resultados obtenidos con los equipos.

62.- Llevar a cabo diferentes experimentos de forma simultánea.

63.- Mostrar, al resto de integrantes del laboratorio, cómo manipular correctamente, manual o automáticamente, cada uno de los equipos que se encuentran en el mismo.

64.- Crear prácticas de laboratorio más elaboradas utilizando más de un equipo que formen parte del mismo.

65.- Plantear experimentos multidisciplinares, es decir, combinar en el mismo experimento equipos de distintos campos de estudio.

66.- Modificar cualquiera de los parámetros de los equipos que constituyen el sistema desde cualquier puesto de trabajo del laboratorio.

67.- Provocar voluntariamente el funcionamiento anormal de un equipo como un ejercicio, para que el estudiante encuentre el origen del mismo.

68.- Evaluar el conocimiento que un estudiante o un grupo tiene de un equipo en particular (cualquiera que forme parte del sistema “ESN”).

69.- Desarrollar ejercicios prácticos guiados para una mejor compresión de cada equipo.

70.- Realizar ejercicios de preparación individuales.

71.- Llevar a cabo ejercicios prácticos o exámenes grupales.

72.- Realizar ejercicios interactivos (usando el chat entre administrador-usuarios).

73.- Posibilidad de intercambio de resultados obtenidos entre los integrantes o miembros del sistema “ESN”.

74.- Cualquier ejercicio relacionado directamente con el software SCADA de cada equipo.

75.- Algunas de las posibilidades prácticas sólo se podrán realizar con el sistema “ESN” completo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

9 ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net.

Los Sistemas EDIBON Scada-Net, “ESN”, son una integración de los equipos computarizados de EDIBON con el sistema SCADA en una red local.

La principal característica de este sistema es el control remoto de cualquier equipo de EDIBON perteneciente al mismo desde cualquier puesto de control incluido en la red local. Además, se podrán visualizar cualquiera de estos equipos desde cualquier puesto de trabajo.

Por consiguiente, el rendimiento de un laboratorio con el sistema “ESN”, frente al rendimiento de un laboratorio convencional, es superior.

- Mayor rendimiento de su laboratorio ya que varios estudiantes pueden trabajar simultáneamente.

- Varios usuarios pueden manipular distintos equipos al mismo tiempo.

- Posibilidad de dividir las clases en grupos de trabajo.

- Se pueden realizar varios experimentos al mismo tiempo.

- Realización de experimentos colaborativos.

- Existen varios niveles de usuario (administrador, básico, medio y avanzado) con distintos permisos.

- El administrador posee el control absoluto del sistema.

- El administrador/profesor puede supervisar desde su puesto qué operaciones está llevando a cabo cada usuario en cualquier equipo del laboratorio.

- Los usuarios y el administrador están conectados en todo momento.

- Visualización y control, en tiempo real, del sistema completo desde una Pantalla Digital Interactiva (PDI táctil).

- Es un SISTEMA CENTRALIZADO Y SEGURO, ya que se puede controlar en su totalidad desde el puesto central.

- El Sistema "ESN" es MODULAR, ABIERTO Y EXPANDIBLE.

- Se suministra un sistema de visión para monitorizar los experimentos en tiempo real.

- Visualizar los cambios que están teniendo lugar en un equipo desde cualquier puesto del laboratorio.

- Todos los equipos pueden operar simultáneamente.

- Este sistema puede estar compuesto por tanto equipos como se requiera.

- Se proporciona toda la infraestructura necesaria, tanto hardware como software.

10 ECL. Educación a Distancia de EDIBON.

La expansión de Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, es una solución informática basada en la nube diseñada para controlar remotamente los laboratorios diseñados con Tecnología EDIBON de una forma simple y sencilla.

Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, se divide en dos plataformas:

Plataforma de Usuarios Online:

Los principales beneficios de la Plataforma de Usuarios Online son:

Los administradores tienen el control total de los laboratorios gracias a la sofisticada herramienta de gestión de administración del aula, permitiendo gestionar los usuario, visualizar registros y monitorizar la progresión de los mismos. También permite asignar permisos a los usuarios para tomar el control de los equipos de EDIBON o simplemente visualizarlos. Además, el administrador puede subir y descargar medidas, datos y recursos multimedia.

Los usuarios pueden aprender de forma interactiva en un entorno flexible como si estuvieran en el laboratorio, accediendo mediante la Aplicación Remota para trabajar con los equipos de EDIBON. Varios usuarios pueden trabajar con un equipo o un usuario con varios. Los usuarios también pueden subir y descargar medidas, datos, gráficos, recursos multimedia e informes.

Plataforma de la Aplicación Remota:

Gracias a la Plataforma de la Aplicación Remota, los usuarios pueden controlar los equipos de EDIBON y el software EDIBON SCADA como si estuvieran físicamente en el laboratorio, además de compartir sus experiencias con la comunidad de usuarios.