spécifications de l'appel d'offres

L'unité principale (boîte métallique), qui comprend:

Contrôleur industriel:

Contrôleur ABB CM30.

Écran: TFT couleur 1/4 affichage à cristaux liquides VGA (LCD) avec rétro-éclairage intégré.

Langues: anglais, allemand, français, italien et espagnol.

Clavier: Six touches tactiles à membrane.

Protection par mot de passe: Protection de base / mot de passe attribué par l'utilisateur avancé.

Affichage de la tendance:

Enregistrement des deux variables.

fréquence d'échantillonnage paramétrable (de 1 seconde à 5 minutes).

Paramètres de contrôle:

Bande proportionnelle 0 à 999,9%.

Bande intégrale: 0 - 10 000 s.

Dérivative bande: 0 - 999,9 s.

Remise à zéro manuelle: 0.0 - 100%.

L'auto-réglage: calcul à la demande des paramètres de contrôle.

Les alarmes de processus:

Numéro 8.

Types: processus d'engagement élevé / bas et haut / bas.

Remarque: par les touches du panneau avant ou des signaux numériques.

Source: entièrement configurable, par exemple, PV (variable de procédé), l'entrée analogique, le bloc de calcul intégré, O / P (sortie process) déviation de la boucle de régulation, etc.

Hystérèse: niveau et le temps.

Activer alarme activer / désactiver des alarmes individuelles par l'intermédiaire d'un signal numérique.

Entrées analogiques:

Numéro : 2.

Procédé d'entrée configurable complet: Tension (mV ou V), le courant (mA), la résistance (ohms), d'un thermocouple, RTD à trois fils, de la fréquence, le pouls, l'entrée numérique et de la tension d'entrée numérique sans 24V.

Sélectionnables par logiciel maîtres mots (forme à distance de l'ordinateur (PC)) ou à partir du panneau avant.

Sortie analogique / numérique:

Numéro 1.

Type: configurable comme impulsion analogique ou numérique.

Gamme analogique: 0 - 20 mA (programmable).

Types de sortie de commande (configurables par logiciel):

Division de la division de courant / tension (à l'aide d'une résistance).

Division temps.

On / Off.

Vanne motorisée avec rétroaction.

Vanne motorisée sans retour.

sortie divisée O / P: relais numérique et de puissance.

Relais:

Numéro : 2.

Type: N / O.

Evaluation de contact: 5 A, 240 V.

Voltmètre numérique:

Plage: 0 - 10 Vdc.

Résolution 10 mVdc.

Slogans Générateur:

deux tensions peuvent être sélectionnées par le commutateur, générant ainsi un pas de signal.

Amplitude: 0 - 10Vdc.

Simulator système:

Simulation d'un premier système de commande avec retard.

Constante de temps (T): 20 s.

Gain de 1 à 10 (adresse dans le sens horaire).

Module de communication:

Il se connecte à votre ordinateur via le protocole IrDA.

Business Software ABB Device Type Manager (DTM), logiciel de configuration pour les versions de contrôleurs industriels de type Master Control:

Le logiciel vous permet de sélectionner le type de contrôle, paramètres du régulateur industriel, la mise en alertes et les alarmes, le type de système de boucle,

etc. L'accès aux différents paramètres de configuration se fait par un schéma fonctionnel complet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d'entretien et pratiques manuels.

Dimensions: Unité principale: 490 x 330 x 310 mm env. Poids: 10 Kg env.

Module de communication : 100 x 100 x 310 mm. env. Poids: 1 Kg env.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  l'installation, le raccordement et la familiarité avec le logiciel.

2.-  Etude de la fonction de transfert (statique et dynamique).

3.-  La connaissance du générateur de valeur de consigne, la génération d'un signal carré de deux signaux analogiques.

4.-  Familiarisation avec la navigation d'un contrôleur industriel (tendances de l'écran d'affichage de l'opérateur d'écran de la page, etc.).

5.-  réponse à un échelon d'un premier système de commande.

6.-  Configuration d'entrée / sortie de commande analogique industriel (cuisinière électrique, les unités d'ingénierie, détecteur de défaut, etc.).

7.-  Commande manuelle d'un système du premier ordre par le contrôleur industriel (en boucle ouverte).

8.-  Contrôle automatique de PID d'un premier système de commande en utilisant le contrôleur industriel (en boucle fermée).

9.-  L'obtention des paramètres PID automatiquement par autocalibrage.

10.-Réglage de la génération d'alarme et de diagnostic.

11.-Régler un contrôleur industriel par l'intermédiaire du panneau avant (au niveau du paramètre de niveau de configuration, les fonctions de contrôle de niveau, etc.).

12.-Réglage à distance via un automate industriel configuration logicielle (niveau des paramètres de niveau de configuration, les fonctions de contrôle de niveau, etc.).

Optionnel

CECI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.