ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Dimensiones: 410 x 298 x 107 mm aprox.   Peso: 2 kg aprox.