ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de Ensayo de Dureza Brinell 30kN:

Puede funcionar con probetas redondas, planas o irregulares.

Control del tiempo de respuesta: regulable de 5 a 60 segundos.

Rango de medición: 8 – 650 HBW.

Un motor eléctrico aplica la carga de ensayo.

Fuerza de ensayo aplicada: 612,9 N (62,5 Kgf) – 980 N (100 Kgf), 1226 N (125 Kgf) - 1839 N (187,5 Kgf) – 2452N (250 Kgf) – 4903 N (500 Kgf) – 7355 N (750 Kgf) – 9807 N (1000 Kgf) – 29420N (3000 Kgf).

Altura máxima de la probeta: 220 mm.

Profundidad de la garganta (distancia entre el punto central del indentador y el cuerpo del durómetro): 135 mm.

Placa portaprobetas pequeña: 60 mm de diámetro.

Placa portaprobetas grande: 200 mm de diámetro.

Placa portaprobetas en forma de “V”: 80 mm de diámetro.

Indentadores:

Bola de acero de 2,5 mm de diámetro.

Bola de acero de 5 mm de diámetro.

Bola de acero de 10 mm de diámetro.

Cuatro bolas adicionales de cada tamaño.

Dos bloques de ensayo:

HBW/3000/10 (150 ~ 250).

HBW/750/5 (150 ~ 250).

Microscopio portátil para la lectura de impresiones:

Amplificación: 20 X. Valor de división mínimo de la rueda micrométrica: 0,005 mm. Rango efectivo del campo de lectura: 6 mm.

Fusible de repuesto.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 300 x 500 x 800 mm aprox. Peso: 150 Kg aprox.

Maletín de elementos: 350 x 300 x 150 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Aprender a utilizar los instrumentos para realizar ensayos de dureza.

2.-  Estudio y familiarización con el equipo de ensayo de dureza Brinell.

3.-  Medición de la dureza Brinell en distintos materiales.

4.- Observación del comportamiento de diversos materiales en función de las cargas aplicadas.

5.- Conocer los tipos de probetas estándar para este tipo de ensayos.

6.-  Conocer los tipos de indentadores estándar para este tipo de ensayos.

Opcional

EEDB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.