Tender Specifications

Unité de paillasse avec pieds réglables.

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MBW” se compose principalement de :

Le jeu d’engrenages épicycloïdaux est composé de :

Deux engrenages solaires, un pour transférer les rapports de marche avant et un pour la marche arrière.

Deux jeux d’engrenages planétaires : engrenages planétaires longs et courts.

Une couronne dentée.

Deux disques gradués, avec indicateur angulaire, placés dans l’arbre d’entrée et de sortie.

Deux disques d’entrée pour simuler l’embrayage des engrenages.

Quelques actionneurs mécaniques ou goupilles qui simulent les soupapes pilotes utilisées pour freiner les différents composants du planétaire.

Les arbres de l’unité sont en acier inoxydable. Les disques et les engrenages sont en aluminium pour faciliter la réalisation de la pratique.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

Éléments requis (non inclus) :

- SET B. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 2 kg. (2 units)

Chaque SET B comprend :

6 poids de 200 g.

6 poids de 100g.

2 poids de 50 g.

2 pesées de 20 g.

2 poids de 10 g.

1 crochet de pesée de 100 g.

- Dimensions : 450 x 320 x 300 mm environ. (17,72 x 12,60 x 11,81 pouces environ). - Poids : 15 kg environ. (33 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration du fonctionnement d’un système d’engrenage épicycloïdal.

2.- Vérification du rapport de transmission :

Première vitesse.

Première vitesse imposée.

Deuxième vitesse.

Marche arrière.

Troisième vitesse et point mort.

3.- Simuler des pannes :

Panne de l’embrayage de la marche avant.

Panne de l’embrayage de la marche arrière.

Panne des freins.

4.- Vérifier la relation entre le couple moteur d’entrée et le couple moteur de sortie.

5.- Vérifier la relation entre le couple du moteur d’entrée et le couple du moteur de sortie lorsque le frein de la transmission est activé.

Optionnel

MBW/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.