ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Conjunto de dinamómetro.

Volante.

Conjunto de fuerza centrifuga.

Plomada o péndulo.

Muelle de tracción y muelle de compresión.

Dinamómetro.

Cuerda de repuesto.

Elementos requeridos (No incluidos):

MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Las perforaciones en el panel base están separadas con 25 mm desde los centros.

Soportes, fijaciones y elementos necesarios para trabajar con cualquiera de los equipos en el panel base.

Plomada o péndulo.

Tornillo pivote.

Ganchos ajustables.

Conjunto de pesas:

10 pesas de 0,01 N.

4 pesas de 0,05 N.

10 pesas de 0,1 N.

2 pesas de 0,5 N.

4 pesas de 1 N.

2 pesas de 2 N.

1 pesa de 5 N.

Ganchos de pesas.

Poleas.

Tornillos y tuercas.

Muelle de tracción y muelle de compresión.

Dinamómetros.

Cuerda de repuesto.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Las perforaciones en el panel base están separadas con 25 mm desde los centros.

Soportes, fijaciones y elementos necesarios para trabajar con cualquiera de los equipos en el panel base.

Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm aprox. Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-El dinamómetro. Verificación de que la extensión de un muelle, en forma de bobina, es proporcional a la carga aplicada y demostración del principio de un dinamómetro.

2.-El péndulo simple. Mostrar que el tiempo de vaivén de un péndulo simple depende, solamente, de la amplitud del péndulo. Calcular la fuerza de gravedad utilizando dicho péndulo.

3.-Energía cinética y potencial. Estudio de algunas características de la energía cinética y potencial.

4.-El volante (estudio de la inercia). Encontrar la energía acumulada en un volante por medio de la entrega de una cantidad conocida de energía.

5.-Fuerza centrífuga. Demostración de la fórmula de la fuerza centrífuga.

Opcional

MECA4/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.