SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “SWP” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-PLOC. Module de Contrôle Local de Pompage.

Bornes d’entrée de l’alimentation électrique.

Connecteurs de mesure.

Convertisseur DC/DC.

Bornes de sortie.

Indicateur LED de la télécommande.

Indicateur LED du niveau maximum.

Indicateur LED du niveau minimum.

Interrupteurs de contrôle local.

Connecteurs de signaux de débitmètre.

Connecteurs de commande variable (ports de signaux de communication).

Interrupteur ON/OFF.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Tension nominale de fonctionnement avec contrôleur de pompe : 36 V.

Plage de tension de fonctionnement CC (sans régulateur de pompage) : 24 – 36 V.

Puissance d’entrée maximale avec régulateur : 175 W.

Puissance maximale de sortie du moteur : 160 W.

Fusibles de 5 A.

• N-DCPWS-36V/150W. Module d’Alimentation en DC, 36 VDC, 150 W.

Indicateur LED.

Bornes de sortie DC.

Prises de sortie auxiliaires.

Fusible de 5 A.

Interrupteur ON/OFF.

Tension de sortie : 36 VDC.

Puissance : 150 W.

• MED65. Multimètre Digitale (2 unités).

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec double cordon de terminaison jack 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, il sera possible de mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité du condensateur.

Température.

• PTWM. Unité de Pompage avec Deux Réservoirs d’Eau et Contrôle Manométrique Manuel de la Hauteur d’Eau.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire à celle des éléments de l’unité réelle.

Réservoir de pompage: 25 l (approx.)

Réservoir d’accumulation: 75 l (approx.)

Pompe à pression.

Tension de la pompe : 24 – 36 V.

Courant de pompage maximal : 4 A.

Vanne manuelle (V-2).

Capteur de niveau maximum du réservoir (SN-1).

Capteur de niveau minimum du puits (SN-2).

Manomètre du collecteur (M-1).

Débitmètre analogique.

Vanne de vidange (V-1).

Tuyaux et tuyaux.

Multimètre.

Câbles d’alimentation CA.

Éléments additionnels recommandés (Non inclus) :

• PV-KIT-300W. Kit Photovoltaïque 300 W avec Régulateur et Instrumentation de Mesure.

• LP6. Panneau à 6 Lampes avec Gradation.

Puissance : 6 x 500 W.

Structure en aluminium.

• N-REG-AC/LR. Module Régulateur de Courant AC Distant/Local.

Fusible de 16 A.

Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

Interrupteur ENABLE/DISABLE.

Potentiomètre pour le contrôle manuel du courant.

Connecteur de contrôle du signal de courant.

Interrupteur ON/OFF.

Connecteur d’alimentation.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Plage de courant de travail : 0 – 6.5 A.

Puissance maximale de sortie du moteur : 1500 W.

• N-MED16. Voltimètre DC Module (0-50 V).

Voltmètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de tension : 0 – 50 V.

• N-MED81. Ampèremètre DC Module (0-30 A).

Ampèremètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de courant : 0 – 30 A.

• PV-24/300W. Panneau Photovoltaïque, 24 VDC, 300 W.

Nombre de cellules : 6 x 12.

Puissance maximale : 335 W.

Tension à la puissance maximale : 38.2 V.

Courant à la puissance maximale : 8.77 A.

Courant de court-circuit (Isc) : 9.38 A.

Tension en circuit ouvert (Voc) : 46.1 V.

Rendement du module : 17.2 %.

• BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V (2 unités).

Tension nominale : 12 VDC.

• N-REG03. Module de Contrôleur MPPT.

Régulateur MPPT.

Interrupteur ON/OFF.

Bornes de sortie : 12/24 VDC.

Bornes de la batterie : 12/24 VDC.

Alimentation du module : 230 VAC.

Courant de décharge nominal : 20 A.

Plage de tension CC acceptable : 12 – 50 V.

Fusibles de 16 A.

Motorisation des paramètres :

Tension.

Actuel.

Niveau de charge de la batterie.

Courant de charge.

Statut.

Dispositifs, batteries et charges auto-protégés.

• WT-KIT-400W. Kit d’Éolienne 400 W avec Régulateur et Instrumentation de Mesure.

• WT-24V/400W. Éolienne à Aimant Permanent 24 V, 400 W.

Turbine éolienne.

Puissance : 400 W.

Tension : 24 VDC.

• N-REG-24V/400W. Module Contrôleur d’Ééolienne 24 V, 400 W.

Fusibles de 16 A.

Contrôleur d’éolienne.

Bornes d’entrée triphasées.

Interrupteur ON/OFF.

Tension de sortie : 24 – 36 VDC.

Tension de la batterie : 24 VDC.

Bornes de sortie DC.

• N-TPAD-3PH/400V. Module Convertisseur AC/DC Triphasé 400 V.

Fusibles de 16 A.

Bornes d’entrée triphasées.

Interrupteur ON/OFF.

Interrupteur auxiliaire ON/OFF.

Bornes de sortie DC.

Plage de tension d’entrée : 0 – 400 VAC.

Plage de tension de sortie : 0 – 400 VDC.

• N-MED16. Voltimètre DC Module (0-50 V).

Voltmètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de tension : 0 – 50 V.

• N-MED81. Ampèremètre DC Module (0-30 A).

Ampèremètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de courant : 0 – 30 A.

• BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V (2 unités).

Tension nominale : 12 VDC.

• N-SERV400W. Module Contrôleur de Servomoteur 400 W.

Servomoteur SERV01.

Indicateur d’erreur LED.

Fusible de 5 A.

Connecteur USB.

Connecteur de l’encodeur.

Connecteur d’alimentation.

Connecteur de contrôle de vitesse.

Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

Interrupteur ON/OFF.

Potentiomètre pour le contrôle manuel de la vitesse.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Vitesse de contrôle : 0 – 3000 rpm.

Fréquence spécifique : 250 Hz.

Courant de fonctionnement : 1.5 A.

Tension de fonctionnement : 101 VAC.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

PTWM: - Dimensions: 1000 x 520 x 960  mm approx. - Poid: 70 Kg approx.

PV-KIT-300W: - Dimensions: 2040 x 580 x 1250  mm approx. - Poid: 40 Kg approx.

WT-KIT-400W: - Dimensions: 1500 x 580 x 1250 mm approx. - Poid: 50 Kg approx.

LP6: - Dimensions: 1310 x 410 x 850  mm approx. - Poid: 10 Kg approx.

BAT2: - Dimensions: 610 x 370 x 340 mm approx. - Poid: 30 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démarrage et arrêt du système de pompage.

2.- Arrêt automatique dans les conditions de niveau maximum et minimum.

3.- Démarrage du système de pompage solaire sans batteries (requis le PV-KIT-300W).

4.- Mise en service du système de pompage solaire avec batteries (requis le PV-KIT-300W).

5.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : effet d’ombre (requis le PV-KIT-300W).

6.- Démarrage du système de pompage éolien sans batteries (requis le WT-KIT-400W).

7.- Démarrage du système de pompage éolien avec batteries (nécessite WT-KIT-400W).

8.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : variations du débit pompé (requis le PV-KIT-300W ou le WT-KIT-400W).

9.- Seuils de démarrage avec et sans convertisseur (requis le PV-KIT-300W ou le WT-KIT-400W).

10.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : réglage et réduction de la tension (requis le PV-KIT-300W ou le WT-KIT-400W).

Possibilités pratiques supplémentaires :

11.- Mesure de la tension/courant à l’entrée et à la sortie du régulateur solaire.

12.- Comparaison des paramètres V/I à l’entrée et à la sortie du régulateur solaire et calcul des rendements.

13.- Etude du comportement de la pompe à eau avec et sans régulateur solaire.

14.- Calcul de la consommation électrique de la pompe avec et sans le régulateur.

15.- Mesure expérimentale du fonctionnement optimal de la pompe par l’utilisation du débitmètre.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

SWP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.