SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 SWPC Unité :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche ON/OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-PRC. Module de Contrôle de Pompage à Distance.

Bornes d’entrée de l’alimentation électrique.

Connecteurs de mesure.

Compteurs internes : voltmètre et ampèremètre.

Convertisseur DC/DC.

Bornes de sortie.

Indicateur LED de la télécommande.

Indicateur LED du niveau maximum.

Indicateur LED du niveau minimum.

Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

Interrupteurs de contrôle local.

Connecteurs de signaux de débitmètre.

Connecteurs de signaux de pression.

Connecteurs de commande variable (ports de signaux de communication).

Interrupteur ON/OFF.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Tension nominale de fonctionnement avec régulateur de pompage : 36 V.

Plage de tension de fonctionnement DC (sans régulateur de pompage) : 24 – 36 V.

Puissance d’entrée maximale avec régulateur : 175 W.

Puissance maximale de sortie du moteur : 160 W.

Fusibles de 5 A.

• N-DCPWS-36V/150W. Module d’Alimentation en DC, 36 VDC, 150 W.

Indicateur LED.

Bornes de sortie DC.

Prises de sortie auxiliaires.

Fusible de 5 A.

Interrupteur ON/OFF.

Tension de sortie : 36 VDC.

Puissance : 150 W.

• MED65. Multimètre Digitale.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec double cordon de terminaison jack 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, il sera possible de mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité du condensateur.

Température.

• PTWT. Unité de Pompage avec Deux Réservoirs d’Eau.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire à celle des éléments de l’unité réelle.

Réservoir de pompage : 25 l (approx.).

Réservoir d’accumulation : 75 l (approx.)

Pompe à pression.

Tension de la pompe : 24 – 36 V.

Courant de pompage maximal : 4 A.

Valve proportionnelle (AVP-1).

Capteur de niveau maximum du réservoir (SN-1).

Capteur de niveau minimum du puits (SN-2).

Capteur de pression du réservoir (SP-1).

Capteur de pression du puits (SP-2).

Capteur de pression de la canalisation.

Débitmètre numérique (SC-1).

Débitmètre analogique.

Vanne de vidange (V-1).

Tubes et tuyauterie.

Multimètre.

Interface LabVIEW pour l’acquisition de données.

Câbles d’alimentation AC.

Éléments additionnels recommandés (Non inclus) :

• PV-KIT-300W. Kit Photovoltaïque 300 W avec Régulateur et Instrumentation de Mesure.

• LP6. Panneau à 6 Lampes avec Gradation.

Puissance : 6 x 500 W.

Structure en aluminium.

• N-REG-AC/LR. Module Régulateur de Courant AC Distant/Local.

Fusible de 16 A.

Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

Interrupteur ENABLE/DISABLE.

Potentiomètre pour le contrôle manuel du courant.

Connecteur de contrôle du signal de courant.

Interrupteur ON/OFF.

Connecteur d’alimentation.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Plage de courant de travail : 0 – 6.5 A.

Puissance maximale de sortie du moteur : 1500 W.

• N-MED16. Voltimètre DC Module (0-50 V).

Voltmètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de tension : 0 – 50 V.

• N-MED81. Ampèremètre DC Module (0-30 A).

Ampèremètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de courant : 0 – 30 A.

• PV-24/300W. Panneau Photovoltaïque, 24 VDC, 300 W.

Nombre de cellules : 6 x 12.

Puissance maximale : 335 W.

Tension à la puissance maximale : 38.2 V.

Courant à la puissance maximale : 8.77 A.

Courant de court-circuit (Isc) : 9.38 A.

Tension en circuit ouvert (Voc) : 46.1 V.

Rendement du module : 17.2 %.

• BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V (2 unités).

Tension nominale : 12 VDC.

• N-REG03. Module de Contrôleur MPPT.

Régulateur MPPT.

Interrupteur ON/OFF.

Bornes de sortie : 12/24 VDC.

Bornes de la batterie : 12/24 VDC.

Alimentation du module : 230 VAC.

Courant de décharge nominal : 20 A.

Plage de tension CC acceptable : 12 – 50 V.

Fusibles de 16 A.

Motorisation des paramètres :

Tension.

Actuel.

Niveau de charge de la batterie.

Courant de charge.

Statut.

Dispositifs, batteries et charges auto-protégés.

• WT-KIT-400W. Kit d’Éolienne 400 W avec Régulateur et Instrumentation de Mesure.

• WT-24V/400W. Éolienne à Aimant Permanent 24 V, 400 W.

Turbine éolienne.

Puissance : 400 W.

Tension : 24 VDC.

• N-REG-24V/400W. Module Contrôleur d’Ééolienne 24 V, 400 W.

Fusibles de 16 A.

Contrôleur d’éolienne.

Bornes d’entrée triphasées.

Interrupteur ON/OFF.

Tension de sortie : 24 – 36 VDC.

Tension de la batterie : 24 VDC.

Bornes de sortie DC.

• N-TPAD-3PH/400V. Module Convertisseur AC/DC Triphasé 400 V.

Fusibles de 16 A.

Bornes d’entrée triphasées.

Interrupteur ON/OFF.

Interrupteur auxiliaire ON/OFF.

Bornes de sortie DC.

Plage de tension d’entrée : 0 – 400 VAC.

Plage de tension de sortie : 0 – 400 VDC.

• N-MED16. Voltimètre DC Module (0-50 V).

Voltmètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de tension : 0 – 50 V.

• N-MED81. Ampèremètre DC Module (0-30 A).

Ampèremètre analogique.

Bornes de connexion.

Plage de courant : 0 – 30 A.

• BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V (2 unités).

Tension nominale : 12 VDC.

• N-SERV400W. Module Contrôleur de Servomoteur 400 W.

Servomoteur SERV01.

Indicateur d’erreur LED.

Fusible de 5 A.

Connecteur USB.

Connecteur de l’encodeur.

Connecteur d’alimentation.

Connecteur de contrôle de vitesse.

Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

Interrupteur ON/OFF.

Potentiomètre pour le contrôle manuel de la vitesse.

Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

Vitesse de contrôle : 0 – 3000 rpm.

Fréquence spécifique : 250 Hz.

Courant de fonctionnement : 1.5 A.

Tension de fonctionnement : 101 VAC.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

3 SWPC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 7 manuels : Services requis, Montage et Installation, Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : SWPC + SWPC/CIB + DAB + SWPC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

- Contrôle Local.

1.- Démarrage et arrêt du système de pompage.

2.- Arrêt automatique dans des conditions de niveau maximum et minimum.

3.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : réglage et réduction de la tension.

4.- Mise en service du système de pompage solaire avec batteries (requis le PV-KIT-300W).

5.- Mise en service du système de pompage solaire sans batteries (requis le PV-KIT-300W).

6.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : effet d’ombre (requis le PV-KIT-300W).

7.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : variations du débit pompé (requis le PV-KIT-300W).

8.- Séquences de démarrage avec et sans convertisseur (requis le PV-KIT-300W).

9.- Mise en service du système de pompage éolien à batterie (requis le WT-KIT-400W).

10.- Mise en service du système de pompage éolien sans batterie (requis le WT-KIT-400W).

- SCADA Control.

11.- Démarrage et arrêt du système de pompage.

12.- Arrêt automatique en conditions de niveau maximum et minimum.

13.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : ajustement et réduction de la tension.

14.- Concept de hauteur manométrique : ajustement manuel de la vanne proportionnelle.

15.- Analyse du débit énergétique : performance globale du système.

16.- Mise en service du système de pompage solaire avec batteries (requis le PV-KIT-300W).

17.- Mise en service du système de pompage solaire sans batteries (requis le PV-KIT-300W).

18.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : effet d’ombre (requis le PV-KIT-300W).

19.- Etude du régime de fonctionnement du régulateur de pompage : variations du débit pompé (requis le PV-KIT-300W).

20.- Séquences de démarrage avec et sans convertisseur (requis le PV-KIT-300W).

21.- Analyse du flux énergétique : performance globale du système (requis le PV-KIT-300W).

22.- Mise en service du système de pompage éolien à piles (requis le WT-KIT-400W).

23.- Mise en service du système de pompage éolien sans piles (requis le WT-KIT-400W).

24.- Analyse du flux énergétique : performance globale du système (requis leWT-KIT-400W).

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

25.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

26.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

27.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

28.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

29.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

30.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d’autres institutions d’enseignement technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

4 SWPC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

5 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.