ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo experimental para la formación de aprendices en el campo de la refrigeración.

Configuración de una instalación frigorífica con cámara de refrigeración a partir de un completo conjunto de elementos.

Acoplamiento sencillo de las tuberías del circuito de refrigeración mediante uniones roscadas.

Montaje eléctrico según diagrama del circuito.

Compresor hermético, potencia: 1/10 CV.

Condensador: Intercambiador con ventilador. Caudal de aire: 580 m³/h.

Filtro para refrigerante.

Visor para observar el estado de agregación del refrigerante.

Depósito acumulador. Capacidad: 0,5 l.

Válvula solenoide

Válvula de expansión termostática.

Cámara de refrigeración, dimensiones: 430 x 485 x 340 mm. Incluye: Evaporador con ventilador para distribuir la temperatura uniformemente, caudal aire: 50 m³/h.

Separador de líquidos para evitar que entre líquido al compresor. Capacidad: 0,73 l.

Presostato de alta presión.

Presostato de baja presión.

Válvula de obús.

Control de temperatura mediante termostato.

Tubos de cobre de 1/4" y 3/8".

Diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- T/KIT. Set de Herramientas para Mantenimiento de Refrigeración.

Caja de plástico para herramientas.

Cortatubos.

Abocardador.

Avellanador.

Doblatubos.

Tuercas (30 unidades):

Para tubos de 1/4". (20 unidades)

Para tubos de 3/8". (10 unidades)

Llaves planas fijas de:

Métrica de 10 x 11mm.

Métrica de 12 x 13 mm.

Métrica de 16 x 17 mm.

Métrica de 18 x 19 mm.

Métrica de 20 x 22 mm.

Llave ajustable de 10”.

Destornillador plano y destornillador de estrella.

Destornillador buscapolos.

Cúter.

Tijeras.

Metro.

Multímetro digital a pilas para corriente continua y alterna.

Detector de fugas de gases refrigerantes a pilas adecuado para el refrigerante R-513a.

-T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

Bomba de vacío, libre de chispas, de dos etapas con electroválvula y vacuómetro:

Caudal: 70 LPM.

Potencia: 1/3 HP.

Capacidad de vacío: 0,02 mbar.

Conexión: 1/4“ SAE.

Juego de Manómetros de pistón / Puente-Analizador de presión y temperatura, para Aire acondicionado y sistemas de refrigeración de dos vías:

Grupo manométrico regulable de 60 mm de diámetro.

Visor para ver el gas refrigerante.

Mandos rápidos, de fácil manejo.

Lectura cómoda.

Provisto de percha de sujeción.

-T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Recuperadora para transferir el gas refrigerante desde el sistema de refrigeración hasta la bombona apropiada sin aplicarle ningún proceso al refrigerante:

Capacidad recuperación para todo gas refrigerante CFC, HCFC y HFC y HFO:

Vapor hasta 16 kg/h.

Líquido hasta 111 kg/h.

Push-Pull hasta 373 kg/h.

Compresor de pistón en seco.

Sistema de destilación aceite.

Bloqueo automático de seguridad: 38,5 bar.

Señalización visual (LED verde) de fin recuperación.

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TF-WS-WB-FL. Banco de Trabajo (Fijo) - Tamaño Grande.

- TF-WS-WB-D. Cajón para Banco de Trabajo (Fijo o Móvil).

Dimensiones: 1500 x 620 x 730 mm aprox. Peso: 50 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Leer y entender documentación técnica.

2.- Planificar y ejecutar los pasos del montaje y los procesos.

3.- Realizar acoples de tuberías siguiendo un diagrama del sistema.

4.- Llevar a cabo la instalación eléctrica siguiendo un diagrama del circuito.

5.- Poner en marcha y comprobar la instalación frigorífica después del montaje (requiere T/KIT1).

6.- Familiarizarse con el funcionamiento de una instalación frigorífica como sistema y de sus componentes como componentes del sistema.

7.- Analizar fallos: encontrar, evaluar y reparar fallos.

8.- Planificar, ejecutar y evaluar los procesos de mantenimiento.

9.- Evacuar y llenar de refrigerante la instalación (requiere T/KIT1 y T/KIT3).

Posibilidades prácticas adicionales:

10.- Propiedades del refrigerante R-513a.

11.- Diagrama de Entalpía-Presión para el refrigerante R-513a.

Opcional

TAMR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.