SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec répartition des éléments similaire à la réalité.

Réservoir d'eau en acier inoxydable (volume : 40 l). Il dispose d'une entrée d'eau, d'une sortie d'eau et de deux sorties de vapeur.

Contrôle PID de la température, point de consigne maximum : 120 ºC.

Capteur de température, type "J".

Plage de pression de travail : 0 - 0,9 bar.

Élément chauffant électrique : 3 kW.

Ecrans de protection en polycarbonate résistant à la chaleur.

Pressostat de sécurité (2 bar).

Contacteur de niveau de sécurité (l'élément chauffant s'éteint si le niveau est insuffisant).

Console électronique :

Boîtier métallique.

Interrupteur principal marche/arrêt.

Interrupteur général à l'arrière de la console (disjoncteur magnéto-thermique).

Connecteur pour la sonde de température.

Connecteur pour l'interrupteur de niveau.

Connecteur pour le pressostat de sécurité.

Témoin lumineux de mise en marche/arrêt de l'élément chauffant.

Affichage numérique de la température de l'eau (sonde de température).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et manuels pratiques.

Dimensions : Unité : 680 x 430 x 750 mm approx. Poids : 50 kg approx.

Console électronique : 300 x 190 x 120 mm approx. Poids : 3 kg approx.