ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sistema de calefacción:

Bomba hidráulica de circulación:

Caudal máximo: 3,6 m³/h.

Máxima altura de elevación: 4 m.

Presión máxima de operación: 10 bar.

Rango de temperatura: -10 – 110 °C.

Seis radiadores:

Dimensiones: 425 x 420 mm.

Fabricados en aluminio.

Formados por cinco baterías.

Válvula termostática con cabezal termostático para controlar la temperatura de los radiadores.

Purgador de aire manual  para eliminar el aire del sistema.

Detentor.

Seis válvulas de purgador de aire automáticas.

Seis válvulas de equilibrado hidráulico.

Válvula de rebose de presión diferencia.

Vaso de expansión:

Construido en acero o similar.

Volumen: 8 l.

Presión máxima de servicio: 5 bar.

Grupo de seguridad de calderas según DIN 4751.

Siete rotámetros:

Seis de ellos con un rango de caudal: 60 – 650 l/h.

Uno de ellos con un rango de caudal: 30 – 350 l/h.

Seis válvulas de mariposa.

Doce termómetros a la entrada y salida de los radiadores para controlar la temperatura de entrada y salida de los radiadores.

Tomas de agua con acoplamiento rápido.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 2300 x 1730 x 800 mm aprox. - Peso: 200 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del sistema de compensación hidráulica de un sistema de calefacción.

2.- Estudio y comprensión de una válvula de equilibrado hidráulico.

3.- Estudio y comprensión de una válvula termostática.

4.- Estudio de una válvula de purga de presión diferencial.

5.- Influencia del caudal de agua en la distribución de temperatura en el equipo.

6.- Influencia en la compensación hidráulica operando únicamente con dos fases de la instalación.

Opcional

THBT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.