Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sistema de calefacción:

Bomba  de circulación:

Caudal máximo: 3600  l/h.

Máxima altura de elevación: 4 m.

Válvula mezcladora de cuatro vías:

Diámetro nominal: 20 mm.

Presión nominal: 10 bar.

Temperatura de trabajo: - 10 – 110 ºC.

Regulador de calefacción con realimentación de la temperatura de agua de ida con entrada para dos sensores de temperatura.

Cinco purgadores de aire automáticos.

Válvula de rebose.

Cuatro radiadores:

Cambiadores de calor de ocho placas.

Cuatro válvulas termostáticas para controlar la temperatura de los radiadores.

Cinco termómetros bimetálicos de rango: 0 – 100 ºC.

Siete rotámetros:

Cuatro de ellos con un rango desde 0 – 400  l/h.

Dos de ellos con un rango desde 150 – 1600  l/h.

Uno de ellos con un rango desde 0 – 1000  l/h.

Cuatro tomas de agua:

Dos tomas de agua fría DN 15 con acoplamientos rápidos.

Dos tomas de agua de caldera DN 15 con acoplamientos rápidos.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manuales de Prácticas.

Dimensiones: 1700 x 700 x 1700 mm aprox.  Peso: 90 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Familiarización con los componentes más comunes en una instalación de calefacción.

2.-  Estudio y funcionamiento del funcionamiento y operación de un sistema de calefacción central y sus componentes.

3.-  Estudio de una bomba de circulación.

4.-  Estudio del funcionamiento de una válvula termostática.

5.-  Comprensión de una válvula mezcladora de cuatro vías para ajustar la temperatura del agua de ida y vuelta a la caldera.

6.-  Estudio del funcionamiento de un regulador de calefacción.

Opcional

THST/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.