Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo se divide en tres secciones: sistema de agua fría, sistema de agua caliente y sistema de drenaje.

Sistema de agua fría:

Tres válvulas de asiento: dos válvulas situadas en la entrada de agua para regular el caudal y otra situada en la entrada del sistema de tuberías.

Un contador de agua de rueda de paleta, rango: 0 – 2,5 m³/h.

Filtro de caudal reversible con una válvula reductora de presión. Esta válvula incluye un manómetro, rango: 0 – 10 bares.

Separador de sistema. Clase de riesgo 4.

Válvulas de salida para drenar el agua.

Válvula para el agua fría.

Sistema de agua caliente:

Sistema de dispositivo de seguridad, presión máxima: 6 bares. Incluye:

Válvula anti-retorno.

Válvula reductora de presión con un manómetro, rango de presión: 0 – 10 bares.

Válvula de cierre.

Recipiente de presión con calentador (una pequeña caldera eléctrica):

Potencia de la resistencia: 3500 W aprox.

El recipiente incluye un manómetro y un termopar tipo "J", rango de presión: 0 – 10 bares, rango de temperaturas: 0 – 120 °C.

Dispositivo de seguridad de descarga térmica, máxima temperatura de operación: 95 °C.

Bomba de circulación con temporizador:

Caudal máximo: 0,7 m³/h.

Altura máxima: 1,5 m.

Máxima temperatura de funcionamiento: 120 °C aprox.

Consumo de potencia: 20 W aprox.

Válvula para agua caliente.

Sistema de drenaje:

Este sistema recoge los restos del agua de los tubos de venteo, el agua descargada con el dispositivo de seguridad de descarga térmica y el sistema de dispositivo de seguridad, las aguas residuales del filtro de caudal reversible y el separador de sistema, y el agua recogida en el fregadero. Incluye:

Un tubo de drenaje de DN 40 con estabilidad a alta temperatura.

Tubos de venteo.

Lavabo.

Dispositivos de seguridad: muestran cómo las instalaciones del agua potable están protegidas contra el flujo de retorno de aguas residuales.

Sistema de dispositivo de seguridad.

Dispositivo de seguridad de descarga térmica.

Válvula anti-retorno.

Separador del sistema

Tubos de venteo.

Elementos para descargar agua (lavabo):

Grifo mezclador monopalanca con un cabezal de ducha.

Grifo mezclador bipalanca.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Display digital para el sensor de temperatura.

Interruptor ON/OFF para la bomba.

Display digital para visualizar y controlar la temperatura.

Conector para el sensor de temperatura.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manuales de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1900 x 550 x 1900 mm aprox.   Peso: 170 Kg aprox

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Familiarización con los componentes más comunes en una instalación de agua potable.

2.-  Estudio del funcionamiento y operación de un contador de agua.

3.-  Estudio del funcionamiento y operación de una válvula reductora de presión con un filtro de caudal reversible.

4.-  Estudio de la función y operación de una válvula reductora de presión sin un filtro de caudal reversible.

5.-  Estudio del funcionamiento y operación de un separador del sistema.

6.-  Estudio del funcionamiento y operación de una válvula antiretorno.

7.-  Estudio del funcionamiento y operación de un recipiente de presión con calentador.

8.-  Estudio del funcionamiento y operación de una bomba de circulación.

9.-  Estudio del funcionamiento y operación de un sistema de dispositivo de seguridad.

10.-Estudio del funcionamiento y operación de un dispositivo de seguridad de descarga térmica.

Opcional

TIAP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (TIAP/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.