ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y acero y paneles en acero pintado.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Túnel vertical de acero inoxidable de 1200 mm. de longitud de sección rectangular (65 x 170 mm.) y resistente a la corrosión.

Abertura central rectangular de 200 x 150 mm. en el túnel con dos apoyos de acero inoxidable para soportar las placas con los diferentes intercambiadores.

Brida de acoplamiento elástica túnel - ventilador con abrazadera.

Ventilador centrífugo con variador de velocidad; rango de operación: 0-10 m/s.

2 Sensores de temperatura tipo “J”.

Sensor de velocidad para conocer la velocidad del aire, rango: 0-15 m/s.

Elemento calefactor de diámetro 16 mm. y 80 mm. de longitud (500 W) con termopar de control.

Vatímetro para conocer la potencia suministrada por los elementos calefactores.

Intercambiadores incluidos:

Intercambiador de tubo único: una placa intercambiable de Teflón de superficie plana con una perforación central para instalar el elemento calefactor de tubo único.

Intercambiador de espigas (multi-tubo): una placa intercambiable de Teflón con 27 tubos fijos de PVC de aproximadamente 16 mm. De diámetro dispuestos en un triángulo equilátero. Los tubos están dispuestos en seis filas y cerca del centro de cada una de éstas se encuentra un tubo extraíble. Este puede ser sustituido por el elemento calefactor para medir los efectos de las filas de tubos adyacentes sobre la velocidad de transferencia de calor del elemento calefactor.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura.

Conexión para el sensor de velocidad (para determinar la velocidad del aire).

Regulador de velocidad del ventilador.

Display digital para la velocidad del aire.

Regulador de la resistencia.

Display digital para la temperatura de control de la resistencia (ST-CON).

Display digital para vatímetro.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Intercambiadores opcionales (no incluidos en el suministro estándar):

TIFCB/A. Intercambiador de Transferencia de Calor Local.

Una placa intercambiable de Teflón con una perforación central de diámetro 40 mm. que permite portar el elemento de transmisión directa de calor (TDC).

Mando de teflón moleteado y marcado que permite girar el TDC circunferencialmente.

Elemento calefactor de diámetro 16 mm. y 70 mm. de longitud (500 W) con termopar de control.

Termopar tipo “J” en la superficie de cobre.

TIFCB/F. Intercambiador de Tubos con Aletas.

Una placa de Teflón con 10 tubos de cobre con superficie aleteada. El intercambiador dispone de cuatro filas de tubos aleteados, de manera que los tubos están dispuestos en un triángulo equilátero con distancias de 30 mm. entre los centros y cerca del centro de cada una de las filas se encuentra un tubo aleteado extraíble. Este puede ser sustituido por el elemento calefactor.

Elemento calefactor de diámetro 16 mm. y 100 mm. de longitud (500 W) con termopar de control.

Dimensiones y Pesos=	Equipo: 900 x 450 x 2000 mm. aprox.  Peso: 100 Kg. aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm. aprox.  Peso: 10 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-	Investigación de los procesos de convección.

2.-	Determinación de la transferencia de calor en un intercambiador de tubo único.

3.-	Determinación de la transferencia de calor en un intercambiador de espigas (multi-tubo).

4.-	Determinación de la transferencia de calor promedio en un intercambiador de espigas (multi-tubo).

5.-	Deducción de la relación entre los Números de Nusselt, Reynolds y Prandtl.

Posibilidades prácticas con el intercambiador TIFCB/A opcional:

6.-	Determinación de la relación existente entre el Número Nusselt y Reynolds utilizando el elemento de transmisión directa de calor.

7.-	Determinación de la variación local en el coeficiente de transmisión de calor convectivo utilizando el elemento de transmisión directa de calor.

Posibilidades prácticas con el intercambiador TIFCB/F opcional:

8.-	Efecto producido por las aletas externas en el proceso de transferencia de calor.

9.-	Determinación de la transferencia de calor en un intercambiador de tubos con aletas.