ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tubería de entrada de agua, que incorpora:

Sensor de temperatura tipo “J”.

Caudalímetro.

Válvula de regulación de caudal de entrada de agua al circuito (0 - 3 bar) para evitar que se produzcan sobrepresiones a lo largo de todo el circuito.

Válvula de regulación.

Bucle de recirculado, en el que se realiza el calentamiento del agua que circula por la periferia del tubo de ensayo. Está compuesto por:

Bomba de impulsión de agua caliente.

Resistencia de calentamiento de 2000 W. Incluye un termostato de protección.

Tres válvulas de regulación de agua para seleccionar el lazo de recirculado y regular el caudal de agua.

Tres volúmenes de bucle de recirculado diferentes: volumen adicional, tubería rígida y tubería flexible.

Dos sensores de temperatura tipo “J”.

Caudalímetro.

Tubería de salida de agua, que incorpora:

Sensor de temperatura tipo “J”.

Caudalímetro.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Regulador de la bomba.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Equipo:  -Dimensiones: 1110 x 630 x 300 mm aprox. -Peso: 40 Kg aprox. Consola electrónica: -Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. -Peso: 12 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprensión del significado del Bucle de Recirculado de Agua.

Balances de masa del estado estacionario:

2.- Balance másico en el bucle de recirculado en régimen estacionario con distintas proporciones de agua en recirculación y diferentes bucles.

Balances térmicos del estado transitorio:

3.- Determinación de la capacidad de respuesta del sistema con bucle de     recirculado, cuando la resistencia está encendida, para diferentes caudales y diferentes bucles.

4.- Determinación de la capacidad de respuesta del sistema con bucle de  recirculado, cuando la resistencia está apagada, para diferentes caudales y diferentes bucles.

Balances térmicos del estado estacionario:

5.- Balance térmico en el bucle de recirculado en régimen estacionario con distintas proporciones de agua en recirculación y diferentes bucles.

Balances de masa del estado estacionario:

6.- Demostración de que con cualquier caudal de recirculado el flujo de entrada y salida son el mismo.

Balances térmicos del estado transitorio:

7.- Estudiar los efectos al variar el caudal de entrada.

8.- Estudio del efecto del recirculado sin caudal a su través.

Balances térmicos del estado estacionario:

9. - Comprobación de la variación en la temperatura de salida, con la resistencia de calentamiento encendida y un caudal fijo de entrada de agua, provocada por diferentes caudales de recirculado.

10.- Determinación de la cantidad de calor absorbida en el bucle de recirculado.

11.- Uso de la ecuación de energía del flujo estacionario para el sistema general.

12.- Uso de la ecuación de energía del flujo estacionario en distintos puntos del sistema.

13.- Estudio de la respuesta del sistema ante cambios del caudal de recirculado.

14.- Estudio de la respuesta del sistema ante cambios del caudal entrada-salida.

15.- Estudio de la respuesta del sistema ante cambios del volumen de recirculado.

16.- Estudio de la respuesta del sistema cuando se cambia la potencia de la resistencia.

Opcional

TRLB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.