ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

Bomba de vacío, libre de chispas, de dos etapas con electroválvula y vacuómetro:

Caudal: 70 LPM.

Potencia: 1/3 HP.

Capacidad de vacío: 0,02 mbar.

Conexión: 1/4“ SAE.

Juego de manómetros de pistón / puente-analizador de presión y temperatura, para aire acondicionado y sistemas de refrigeración de dos vías. Con escala para los refrigerantes: R-22, R-404a y R-134a:

Grupo manométrico regulable de 60 mm de diámetro.

Visor para ver el gas refrigerante.

Mandos rápidos, de fácil manejo.

Lectura cómoda.

Provisto de percha de sujeción.