ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura fabricada en hierro pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Bomba de vacío:

Material: partes en contacto con el fluido en PTFE.

Caudal: 18,9 m³/h.

Presión final: 2,5 x 10-3 mbar.

Potencia: 750 W.

Depósito de trampa de condensados:

Volumen: 3 l.

Material: acero inoxidable.

Instrumentación:

Una válvula de globo manual.

- Dimensiones: 400 x 450 x 700 mm aprox. - Peso: 50 kg aprox.