SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “WIT-MDRV” comprend les éléments suivants :

• TRANS03. Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’alimentation nominale : 400 VAC (3PH).

Tension de sortie nominale : 3 x 230 VAC (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

• FP-ESS. Démarreur Électronique.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 3,6 A.

Puissance nominale : 1,5 kW.

Indice de protection : IP20.

Trois phases.

Potentiomètre de réglage pour le réglage de la rampe d’accélération/décélération.

Potentiomètre de réglage de la tension de démarrage.

• FP-KIT-7. Kit de Démarrage Manuel pour Moteur à Induction Triphasé à Cage d’Écureuil.

Démarreur étoile-triangle manuel :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur étoile-triangle trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

Démarreur manuel direct :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON/OFF) :

0 : Circuit ouvert.

1 : Circuit fermer.

Démarreur direct manuel avec inversion :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inverse.

• FP-KIT-3. Kit d’Installation du Contrôleur de Moteur CA.

Contrôleur de fréquence :

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 0,4 kW.

Connexions de tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 V CA.

Potentiomètre pour la vitesse de commande du moteur à induction.

Affichage de réglage et de visualisation des paramètres de la machine.

Filtre EMC/EMI pour limiter les interférences électromagnétiques.

Potentiomètre.

Armoire de commande avec porte :

Dimensions:

Hauteur : 500 mm.

Largeur : 400 mm.

Profondeur : 200 mm.

• EMT7-E. Moteur Triphasé Aynchrone à Cage d’Écureuil.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesses : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• FP-KIT-2. Kit d’Installation de Contrôleur de Moteur à Courant Continu.

Contrôleur de moteur à courant continu :

Tension d’alimentation : 230 VCA (PH + N).

Trois interrupteurs ON/OFF :

Interrupteur marche-arrêt.

Commutateur d’activation de la commande star/stop.

Commutateur de rétroaction de dynamo tacho interne.

Deux potentiomètres :

Contrôle de vitesse.

Contrôle du couple.

Terminaux :

Bornes du rotor.

Terminaux d’excitation.

Bornes dynamo tachy.

Trois leds d’état du driver : (rouge, jaune et verte).

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Armoire de commande avec porte :

Dimensions:

Hauteur : 500 mm.

Largeur : 400 mm.

Profondeur : 200 mm.

Rail coupé, 2 m.

Goulotte grise pour câblage, 2 m.

200 W, moteur à courant continu avec rotor bobiné.

• EMT5-E. Moteur à Courant Continu Excitation Série/Shunt/Compound.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’induit : 200 VCC.

Tension d’excitation : 230 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,4 A.

Vitesses: 3400/7500 r.p.m.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT6-E. Moteur-Générateur Industriel Synchrone Triphasé de Excitation Indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension de sortie nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• FP-KIT-10. Kit de Tuyaux et Raccords pour Câblage.

20 mètres de tuyaux en PVC pour l’installation du câblage.

7 x boîtier électrique.

Guide de câblage.

20 x Colliers pour câble de 20 mm.

• FP-KIT-4. Kit de Câblage Électrique.

100 mètres de fil gris de 1,5 mm².

100 mètres de fil brun de 1,5 mm².

100 mètres de fil noir de 1.5 mm².

100 mètres de fil vert/jaune de 1,5 mm².

25 mètres de fil blindé.

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l’aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d’arrêt d’urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• FP-KIT-1. Kit d'Installation de Chargeur.

Différentiel magnétothermique 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Porte- fusible monophasé pour montage sur rail DIN :

Fusible : 1 x 30 A.

Porte-fusible triphasé pour montage sur rail DIN :

Fusibles : 3 x 30 A.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince de mesure :

Pince pour les mesures de courant alternatif/direct sans contact.

La pince peut mesurer :

Le courant.

La tension.

La résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 – 690 VCA.

Détection de la rotation des phases dans les systèmes triphasés.

Testeur de polarité.

• FP-KIT-8. Kit d'Installation PLC.

PLC :

Contacts:

Huit entrées numériques.

Quatre sorties relais.

Le logiciel pour la programmation de l'PLCI est inclus.

8 x interrupteurs de commande.

4 x relais (230 VCA, 2 NC, 2 NO).

• FP-KIT-9. Kit Contacteur 400 VAC.

Cinq disjoncteurs tripolaires :

Tension nominale des bornes de puissance : 400 VCA.

Tension nominale des bornes de commande : 230 VCA.

Bobine de tension nominale : 230 VCA.

Contacts auxiliaires : 3 NO / 2 NC.

• FP-DLT. Temporisateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Tension d’alimentation : 24 V.

Potentiomètres à régler :

Heure de départ.

Tension de démarrage.

Temps d’arrêt.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 2000 x 400 x 2000 mm approx.  - Poids : 100 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Installation des composants et des dispositifs électriques dans l'armoire électrique.

2.- Câblage de la distribution principale à l'armoire électrique.

3.- Câblage du contrôleur de fréquence AC, des protections électriques et des circuits de puissance et de contrôle.

4.- Programmation et mise en service du contrôleur de fréquence.

5.- Programmation du temps d'accélération avec le contrôleur de fréquence.

6.- Programmation du temps de décélération avec le contrôleur de fréquence.

7.- Contrôle fréquence/vitesse avec le contrôleur de fréquence CA.

8.- Câblage du démarreur progressif électronique pour moteurs.

9.- Configuration et mise en service du démarreur progressif électronique pour moteurs à courant alternatif.

10.- Câblage du contrôleur de moteur à CC.

11.- Câblage du moteur DC au contrôleur de moteur CC.

12.- Contrôle couple/vitesse du moteur CC avec le contrôleur CC.

13.- Câblage des démarreurs manuels des moteurs à CA.

14.- Câblage de l'automate au contrôleur de fréquence pour l'automatisation des manœuvres (recommandé).

15.- Programmation de l'automate selon les exigences de l'installation (recommandé).

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

WIT-MDRV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.